# 关于加湿空调的设计心得

（广东志高空调有限公司，广东佛山528244）

摘要：加湿空调的设计，不是加湿器与空调器随意结合就行，加湿器在空调中的安放位置很重要。首先，加湿器需要借助空调的强风吹散水雾，提高水雾扩散范围，所以，加湿器的水雾一定要通过管路导向空调出风口。其次，实践表明，链接加湿器与空调出风口的管路对出雾效果有影响，根据实践，链接加湿器与空调出风口的管路要越短越好（即加湿器的安放位置需要尽量靠近空调出风口），管路口径最好为加湿器风扇吹风口的1.5倍。

关键词：空调；加湿空调；设计心得

一、加湿空调概述

所谓加湿空调，就是空调与加湿器的结合产物。至于将加湿器与空调器的原因，是因为加湿器能弥补空调工作时造成的室内干燥，而空调吹风能够弥补加湿器的水雾扩散不足，提高加湿范围和加湿效率。而且空调既能制冷又能制热，只要环境需要加湿，冷热季节都能协作。

二、加湿空调的设计心得

1.加湿器的出雾口最好与空调出风口相联通

我们知道，空调工作时会使室内空气变得干燥。如果在室内放置一盆水或在空调工作时同时开启加湿器，能够适当补充室内水分。但水盆中的水是静止的，加湿器的水雾扩散范围也有限，不足以大范围弥补整个室内的水分流失，远离加湿器的地方仍会显得干燥。如果加湿器与空调器只是生硬的组合在一起，水雾和空调吹风各走各的路径，与将加湿器放在地上同空调同时开启没有区别。最好的结合是将加湿器的出雾口与空调出风口相联通，将水雾引到空调出风口，借助空调强大风力，将水雾扩散到室内各个角落。市场上有些所谓的加湿空调，就只是将加湿器与空调组合在了一起，在空调侧壁上距离内置加湿器就近开孔，用于加湿器出雾，这种设计是很粗浅的。

2.加湿器最好置于空调出风口垂直下方

因为加湿器从顶部出雾，所以为了将加湿器出雾口垂直引到空调出风口，加湿器的位置最好安置在空调出风口下方。当加湿器出雾口高于空调出风口时，虽然也能通过管路联通，但管路弯折会减少出雾量；而且管口末端低于出雾口，管路中部分水雾形成的凝结水，无法回流进加湿器水箱，会流到空调出风口的风道，最终滴落地面。

3.加湿器出雾口到空调出风口的距离越短越好

加湿器出雾口到空调出风口是需要通过管路相连的，根据设计实践对比，管路越长，水雾流动阻力越大，最终出雾量越少。所以，加湿器出雾口到空调出风口的距离越短越好。

4.连接加湿器出雾口到空调出风口的管路内径最好是加湿器风扇吹风口的约1.5倍

根据设计实践对比，加湿器出雾口的连接管路太粗和太细都不好。管路太粗，水雾出口没有压力，水雾流速慢，喷不远，出口处的水雾没有动力快速扩散，在出口处阻碍后续水雾输出；管路太细，会造成水雾来不及输出，重新凝结成水。总之，加湿器出雾口的连接管路太粗和太细都不好，出雾效率低。根据设计实践对比，最合适的管路口径是：管路内径约等于加湿器风扇吹风口的约1.5倍。小型家用加湿器常用风扇为5015鼓风扇，对应市场上常见的管路为内径20mm的管路。

5.挂壁式空调不太适合设计加湿空调

虽然加湿器与空调结合能够彼此协作，但也不是随便就能结合的，比如挂壁式空调与加湿器的结合难度就比较高。首先，挂壁式空调内部结构紧凑，没有可以安置加湿器的空间；其次，即使采用外挂加湿器，或全新设计空调挂机，增加内部安置加湿器的空间，鉴于空调的安装位置较高，加湿器需要频繁加水，因为操作不便，也是不方便结合的。虽然采用水泵自动抽水能够勉强解决加湿器加水问题，但鉴于挂壁式空调2米以上的安装高度，需要选择功率和扬程较高的水泵才能完成(体积和耗电量会比较大)；并且连接加湿器和地上水桶的管路会比较裸露明显，有碍观感。再说加湿器的匹配，因为挂壁式空调是长条形横挂在墙上的，空调下部出风，而加湿器顶部出雾。所以，如果加湿器与空调挂机左右横向并列，出雾就无法导向空调出风口，只能出雾和出风各走各的路径，效果无法达到最优；如果空调和加湿器采用上下并列，虽然可以统一出雾和出风路径，但会牺牲美观，加湿器必须配合设计成和空调一样的长度（最少0.8米），这样加湿器就就会变得矮而宽，水平尺寸很大。根据加湿器的特性，水箱底部总有一部分水无法用尽，矮而宽的水箱就会遗留更多尾水，容易滋生细菌，不利于健康。

6.柜式空调和移动空调便于设计成加湿空调

柜式空调和移动空调因为内部空闲区域较多，便于安置加湿器；而且柜式空调和移动空调放在地面使用，不要爬高，加水很方便。所以，柜式空调和移动空调便于和加湿器结合成为加湿空调。

7.与空调相结合的加湿器要选择小体型的加湿器

因为空调内部结构紧凑，闲置空间有限，体积大的加湿器无法实现内置，所以，与空调相结合的加湿器要选择小体型的加湿器，如超声波加湿器。

8.与空调相结合的加湿器不能是煮水蒸发类型的加湿器

因为空调一大功能是制冷，而煮水蒸发类型的加湿器会形成制热，二者冲突，所以不能结合。

三、总结

因为挂壁式空调不太适合做加湿空调，移动空调的使用场合又比较少，所以，柜式空调是最合适做加湿空调的。柜式空调做加湿空调的最优设计可参考以下思路：1.内置加湿器选择超声波加湿方案；2.加湿器内置于空调出风口垂直下方最近的地方；3.加湿器出雾口用管路导向空调出风口；4.加湿器与空调出风口的连接管路越短越好，不要弯折，管路内径约为加湿器风扇吹风口的1.5倍。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b486d8ae87ccf70160efa0df.html