# 淬火处理对激光选区熔化成形S136组织与性能的影响

### 论文摘要

为了改善激光选区熔化(SLM)成形S136模具钢的性能,对SLM成形的试样进行淬火处理.采用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM),研究淬火温度对SLM成形S136的微观组织、硬度和耐腐蚀性能的影响.结果表明:SLM成形的S136试样组织由马氏体和少量残余奥氏体组成,经过980、1 020、1 050和1 100°C的淬火处理之后,原晶界消溶,组织大部分转变为马氏体;淬火处理后试样的硬度得到改善,最高值达到54.24 HRC,比原始成形试样提高了近10%;淬火处理后试样原晶界消溶,耐腐蚀性元素分布均匀使得耐腐蚀性能得到了极大的提升,与原始成形试样相比,腐蚀失重量减少了近97%.优化淬火处理工艺后表明:采用1 050°C保温1 h并油淬的淬火处理条件,可以得到最佳的硬度/耐蚀性能匹配.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 季宪泰,文世峰,魏青松,周燕,陈志平

关键词: 激光选区熔化,模具钢,淬火处理,微观组织,耐腐蚀性能

来源: 浙江大学学报(工学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 华中科技大学材料成形及模具技术国家重点实验室,中国地质大学(武汉)工程学院,广东科龙模具有限公司

基金: 国家“863”高技术研究发展计划资助项目(2015AA042501),湖北省重大科技创新计划资助项目(2014AAA020)

分类号: TG156;TG142.1

页码: 664-670

总页数: 7

文件大小: 1460K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].淬火处理对硬质合金性能的影响[J]. 大型铸锻件 2009(05)

- [2].T10钢经常压高速气雾淬火工艺处理后组织及性能的研究[J]. 热加工工艺 2015(06)

- [3].HS220-27性能研究及技术应用[J]. 山东工业技术 2017(16)

- [4].铸型局部激冷和淬火处理对蠕铁缸盖次表层显微组织和硬度的影响[J]. 铸造 2018(11)

- [5].油井管淬火处理设备及工艺[J]. 科技情报开发与经济 2012(14)

- [6].55CrMnA弹簧扁钢淬火硬度低实例分析[J]. 金属加工(热加工) 2016(15)

- [7].淬火处理对TC4钛合金激光焊接接头组织均匀性影响[J]. 焊接 2015(06)

- [8].预处理对40Cr钢亚温淬火组织和性能的影响[J]. 科技信息 2012(36)

- [9].TC6钛合金的淬火相变及时效研究[J]. 上海金属 2008(01)

- [10].大行程导轨磨床多件加工效率的提升[J]. 金属加工(冷加工) 2013(14)

- [11].回火温度对不同淬火处理0.6C超级贝氏体钢组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2020(10)

- [12].一种局部防淬硬和减少变形的零件热处理方法[J]. 中国铸造装备与技术 2010(04)

- [13].进口离合器楔块材料的检测[J]. 理化检验(物理分册) 2009(05)

- [14].脉冲电流对10CrNiCu钢的强化作用[J]. 金属热处理 2016(03)

- [15].陕西宝深机械(集团)有限公司[J]. 砖瓦 2014(09)

- [16].高压热处理对Q235钢压缩性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [17].淬火对R60702焊接接头微观组织及耐腐蚀性影响研究[J]. 焊接 2013(03)

- [18].淬火处理对轧辊用高硼高速钢组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2020(03)

- [19].液压支架柱窝30Cr的冶炼工艺及性能研究[J]. 机械工程师 2016(06)

- [20].循环淬火工艺对30CrMnTi组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(06)

- [21].淬火处理对La_(12)Ce_3Fe_(10)Ni_(63)Mn_5Al_6B储氢合金结构和性能的影响[J]. 稀土 2013(04)

- [22].滚动式钢球淬火系统设计[J]. 制造业自动化 2011(08)

- [23].通过机加工板材制造结构件的生产工艺[J]. 铝加工 2016(04)

- [24].淬火处理对45钢表面硼铬稀土低温共渗的影响[J]. 材料热处理学报 2015(09)

- [25].铝合金热处理生产线设计[J]. 辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院学报) 2013(06)

- [26].22MnB5超高强钢焊接组织与性能[J]. 焊接学报 2014(02)

- [27].多方轴磨削工艺分析[J]. 工具技术 2009(03)

- [28].锻压钢球自动分拣热处理装置设计和控制[J]. 科技创新与应用 2016(21)

- [29].淬火介质对7249铝合金力学性能及晶间腐蚀行为的影响[J]. 材料热处理学报 2015(01)

- [30].一张纸[J]. 思维与智慧 2009(33)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b49092e5726b6daa9dad54a3.html