# 优化滚边工艺提升车门区域尺寸匹配精度的方法研究

### 论文摘要

目的研究滚边工艺参数对车门包边缩进量的影响,提升轿车车门区域的尺寸匹配精度。方法通过建立滚边压入角、TCP-RTP距离与车门包边缩进量的数学模型,得出了不同滚边压入角、TCP-RTP距离与包边缩进量的相互关系,提出了优化滚边工艺参数补偿车门钣金在冲压、焊接过程中的尺寸偏差的方法。在此基础上,结合改善某车型右后门与侧围间隙平行差的实例,计算了后门滚边压入角、TCP-RTP距离对应的包边缩进量,并与实际结果进行对比分析。结果滚边压入角θ越大,滚边后板件缩进量越大;TCP-RTP距离越大,滚边缩进量越小。结论提出的优化滚边压入角或TCP-RTP来实现板件滚边缩进量增大或减小的方法,能够在不更改模具的基础上提升车门外观匹配区域的质量。

### 论文目录

- 1 轿车车门区域与滚边相关尺寸匹配目标

- 2 机器人滚边工艺对车门区域匹配尺寸的影响

- 2.1 机器人滚边工艺参数

- 2.2 滚边压入角、TCP-RTP距离与车门外轮廓尺寸偏差模型建立

- 2.3 滚边工艺参数对车门区域尺寸均匀度的优化

- 3 案例分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 余魁,赵顺旺,柳玉起

关键词: 机器人滚压包边,车门匹配尺寸,滚边压入角,距离

来源: 精密成形工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室,东风汽车公司技术中心

分类号: TG386

页码: 122-126

总页数: 5

文件大小: 1363K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].基于多源信息融合的车门匹配精度预测控制方法[J]. 农业装备与车辆工程 2019(12)

- [2].提高低功耗电流源阵列中电流匹配精度的研究[J]. 微电子学 2011(06)

- [3].LED原色光谱对颜色匹配精度的影响分析[J]. 光学学报 2020(16)

- [4].改进RANSAC-SIFT算法在图像匹配中的研究[J]. 激光杂志 2018(01)

- [5].全局与局部寻优相结合的道路网匹配方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2018(08)

- [6].快友:建立更广泛的用户分类[J]. 声屏世界·广告人 2015(09)

- [7].一种小芯片面积、高匹配精度的多路LED恒流驱动电路[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [8].浮动车系统地图的匹配精度[J]. 公路交通科技 2011(S1)

- [9].影响测绘相机匹配精度的辐射指标量化[J]. 光学精密工程 2012(02)

- [10].大重叠度影像的相关系数匹配精度分析[J]. 计算机应用 2010(S2)

- [11].一种应用匹配技术的CMOS放大器版图设计[J]. 苏州市职业大学学报 2012(02)

- [12].一种基于浮动车优化地图匹配方法[J]. 现代电子技术 2015(11)

- [13].江淮帅Ⅲ:江淮轻卡巅峰之作[J]. 专用汽车 2013(02)

- [14].时间序列序列模式的相似性研究[J]. 计算机科学 2011(09)

- [15].基于樽海鞘群算法的图像匹配方法[J]. 弹箭与制导学报 2019(05)

- [16].基于遗传算法的复杂网络节点匹配问题[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(03)

- [17].自底向上的人脸特征点定位[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(05)

- [18].基于ADCensus的改进半全局匹配方法[J]. 甘肃科学学报 2017(03)

- [19].基于离散哈特莱变换的快速图像匹配方法研究[J]. 现代防御技术 2016(05)

- [20].面向自动物流控制的多角度货品图像匹配研究[J]. 微计算机信息 2011(11)

- [21].基于粒子群算法的灰度相关图像匹配技术[J]. 计算机工程与应用 2010(12)

- [22].一种改进的遗传算法在图像匹配技术中的应用[J]. 计算机仿真 2008(03)

- [23].机器视觉在钢琴制造企业中的应用研究[J]. 价值工程 2017(16)

- [24].基于迭代指导滤波的立体匹配方法[J]. 计算机应用与软件 2017(09)

- [25].图像匹配综述[J]. 现代商贸工业 2013(21)

- [26].提高双目视觉立体匹配精度的一种方法[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2011(06)

- [27].基于哈希和路网边权的地图匹配算法及其应用[J]. 计算机技术与发展 2020(08)

- [28].随机并行梯度下降图像匹配方法[J]. 实验力学 2013(06)

- [29].基于内容的图像检索在电子商务中的应用[J]. 电脑知识与技术 2012(15)

- [30].车辆导航系统中地图匹配的研究[J]. 铁路计算机应用 2008(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b4ca5acfb48ff73989c41b3c.html