# 基于机床加工匹配特性的混合流水车间绿色生产调度

### 论文摘要

针对混合流水车间绿色生产过程中的设备选择和调度目标匹配问题,提出基于机床加工特性的多目标调度模型和改进遗传算法。该算法建立了混合流水车间调度的时间、能耗与成本优化模型,采用模糊隶属方法描述了机床加工特性,在遗传算法求解过程中通过机床加工特性隶属度与调度目标的权重系数匹配关系,建立了自适应的交叉、变异和优势保留策略,在每一代迭代中提高在调度目标方向上的选择压力,加速收敛。通过实例分析对比了不同算法的优化结果,从而验证了模型及算法的有效性,并提出了高效、节能、经济和综合4种调度生产模式,为混合流水车间绿色生产提供了指导。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 混合流水车间问题建模

- 1.1 目标函数建模

- 1.1.1 车间生产时间建模

- 1.1.2 车间生产能耗建模

- （1） 加工能耗

- （2） 等待能耗

- （3） 总能耗

- 1.1.3 车间生产成本建模

- （1） 机床使用成本

- （2） 能耗成本

- （3） 总成本

- 1.2 混合流水车间绿色生产多目标调度优化模型

- 2 机床加工特性分析

- 2.1 加工时间

- 2.2 加工能耗

- 2.3 加工成本

- 2.4 机床加工特性评价

- 3 基于机床加工匹配特性的遗传算法求解策略

- （1） 基于工件、工序、设备的3层染色体编码

- （2） 适应度函数

- （3） 选择

- （4） 自适应交叉与变异

- 1) 交叉操作

- 2) 变异操作

- （5） 优势保留策略

- （6） 迭代停止条件

- 4 案例分析

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孔琳,王黎明,李方义,刘欣玥,王耿

关键词: 混合流水车间,机床加工特性,目标匹配,多目标优化,绿色生产,调度

来源: 计算机集成制造系统 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 山东大学机械工程国家级实验教学示范中心

基金: 国家自然科学基金资助项目(51675314),中国博士后科学基金资助项目(2016M592182)~~

分类号: TP18;TG502

DOI: 10.13196/j.cims.2019.05.005

页码: 1075-1085

总页数: 11

文件大小: 1755K

下载量: 490

### 相关论文文献

- [1].试析数控机床加工与无人机器人在企业生产中的应用[J]. 时代汽车 2020(05)

- [2].订单式职业教育[J]. 教育 2017(05)

- [3].细节决定成败[J]. 人生十六七 2017(13)

- [4].细节决定成败[J]. 人生十六七 2017(Z3)

- [5].机床再制造技术及其再制造工艺的研究[J]. 科技风 2019(19)

- [6].基于小波包-隐马尔科夫模型的机床加工状态识别[J]. 机床与液压 2013(07)

- [7].机床加工系统切削热全过程传递模型研究[J]. 制造技术与机床 2015(01)

- [8].机床创新产品的案例(上)[J]. 机械设计与制造工程 2018(01)

- [9].基于超声波机床加工蜂窝芯的误差分析研究[J]. 制造技术与机床 2013(09)

- [10].基于前馈控制的机床加工外形误差抑制研究[J]. 科技创业家 2012(14)

- [11].改进多轴机床加工方法的探讨[J]. 哈尔滨轴承 2008(01)

- [12].机床创新产品的案例(中)[J]. 机械设计与制造工程 2018(02)

- [13].机床装备在役再制造的内涵及技术体系[J]. 中国机械工程 2018(19)

- [14].不同高度刚性支承对机床固有频率的影响分析[J]. 噪声与振动控制 2019(05)

- [15].台达高效机床上下料解决方案助力提升车床加工自动化水平[J]. 国内外机电一体化技术 2018(03)

- [16].分析数控机械机床加工效能的提升方式[J]. 中国新通信 2017(14)

- [17].机床加工作业环境与安全[J]. 工业安全与环保 2012(02)

- [18].浅谈5轴机床加工技术[J]. 模具制造 2020(08)

- [19].西门子借助“数字化双胞胎”推进“工业4.0”之路[J]. 制造技术与机床 2017(06)

- [20].机床机械加工误差产生的原因剖析[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [21].看看这些大名鼎鼎的产品,你就知道秦川机床这款磨床有多牛了![J]. 中国机电工业 2017(12)

- [22].机床的振动原因及防治措施[J]. 河北农机 2018(10)

- [23].四轴机床加工大型弧面的方法研究[J]. 金属加工(冷加工) 2019(12)

- [24].风冷在机床加工中的运用[J]. 设备管理与维修 2016(S1)

- [25].机床行业“智能制造”的发展与展望[J]. 数码世界 2017(11)

- [26].浅谈机床切削稳定性影响因素[J]. 内燃机与配件 2019(05)

- [27].融合机床加工特性的主轴回转误差预测[J]. 机床与液压 2019(20)

- [28].机床创新产品的案例(下)[J]. 机械设计与制造工程 2018(03)

- [29].切削技术在机床加工领域的发展趋势分析[J]. 科技传播 2013(08)

- [30].机床加工中的精度补偿技术[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b4e00de15a5d978766625509.html