# 动力刀架传动链动力学研究及影响因素分析

### 论文摘要

针对实际工况下动力刀架刀具驱动由于传动链不平稳啮合而产生较高振动噪声的问题,基于非线性动力学理论和虚拟样机技术,以AK33125动力刀架为研究对象,建立了刀具驱动模块6级7齿轮传动动力学模型,对动力刀架刀具驱动传动链进行了动力学研究,分析了相关参数对传动链动态响应的影响.结果表明:齿轮副间适当的阻尼有助于提高传动链的稳定性;较小的负载扭矩可以减小传动链的速度波动幅值及频率;传动链速度波动的频率及振幅会随着电机齿轮输入转速的增加而增大.在实际工况中,可通过适当改变润滑方式以增大传动链齿轮副间啮合阻尼、加注切削液以适当减小切削载荷、在不影响切削效率的前提下适当降低电机转速等措施,减小刀架的振动噪声.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 AK33125动力力架的动力学模型

- 2 传动链动力学仿真分析

- 2.1 传动链啮合传动虚拟样机的建立

- 2.2 刀具驱动传动链接触参数的选取

- 2.3 仿真分析结果

- 3 相关参数对传动链的影响分析

- 3.1 啮合副间的阻尼对传动链的影响

- 3.2 负载扭矩对传动链的影响

- 3.3 转速对传动链的影响

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨果,王华,冯爱平

关键词: 动力刀架,刀具驱动,传动链,振动噪声

来源: 轻工学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 南京工业大学机械与动力工程学院,烟台汽车工程职业学院机电工程系

基金: 国家重大科技专项项目(2014ZX04011031)

分类号: TG659

页码: 87-93

总页数: 7

文件大小: 1721K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].6MW海上风机不同传动链布置分析[J]. 科学家 2017(01)

- [2].双进双出钢球磨煤机变频直驱高效传动链技术研究[J]. 装备机械 2019(02)

- [3].冲击载荷下风电机组传动链的振动响应及控制研究[J]. 太阳能学报 2016(06)

- [4].基于遗传算法的变速风电机组传动链加阻器自整定[J]. 风能 2019(03)

- [5].新型变频调速-变量泵复合调速传动链性能研究[J]. 中国工程机械学报 2018(04)

- [6].大型风电机组紧凑型传动链的支承方案分析[J]. 风能 2014(01)

- [7].大型机床主传动链自动控制数控化改造技术[J]. 机电工程技术 2012(06)

- [8].间歇传动链系统的动力学分析[J]. 机械传动 2019(06)

- [9].随机风载下兆瓦级风电机组传动链系统的动态响应分析[J]. 兰州理工大学学报 2018(01)

- [10].传动链模型对双馈风电机组低压穿越性能的影响[J]. 机电信息 2018(30)

- [11].从传动链效率角度浅谈风电场收益[J]. 风能 2013(12)

- [12].双馈风力机组传动链扭矩间接估算方法[J]. 太阳能学报 2013(07)

- [13].基于正交试验的间歇传动链动力学仿真研究[J]. 轻工机械 2011(01)

- [14].一种高效自锁双传动链机构设计[J]. 起重运输机械 2009(09)

- [15].齿轮箱壳体及轴承支撑刚度对风电机组传动链固有频率的影响[J]. 风能 2017(02)

- [16].风力发电机组传动链故障分析[J]. 中国船检 2014(12)

- [17].基于联合仿真的风电机组低电压穿越传动链扭振抑制研究[J]. 电力系统保护与控制 2016(24)

- [18].工业机器人RV传动链误差仿真[J]. 计量与测试技术 2016(01)

- [19].内燃机配气机构传动链脱节概率[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [20].基于决策表的风电机组传动链配置设计方法[J]. 制造业自动化 2012(04)

- [21].风力发电机组传动链调谐惯量阻尼器研究[J]. 太阳能学报 2018(07)

- [22].风力发电机组传动链的振动控制[J]. 电机技术 2017(04)

- [23].基于RomaxWIND的大兆瓦级风机传动链非线性动力学分析[J]. 机械传动 2014(10)

- [24].风力机传动链扭转振动无源控制[J]. 太阳能学报 2015(08)

- [25].电网短路故障下双馈风电机组传动链扭振响应[J]. 电测与仪表 2019(13)

- [26].海上大型风电机组主传动链设计选型分析[J]. 现代商贸工业 2018(16)

- [27].基于物联网的风电传动链远程状态监测系统构建[J]. 润滑与密封 2018(04)

- [28].计及扭转刚度约束的齿轮副传动链优化设计[J]. 机械传动 2016(06)

- [29].直升机动力传动链扭振稳定性和响应计算研究[J]. 直升机技术 2008(01)

- [30].传动链动态误差分析及不确定度评定[J]. 安徽建筑大学学报 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b4e704b4f2c6183658737e33.html