# 机械系统设计论文_曹新林

导读:本文包含了机械系统设计论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:机械,系统,模块,硬币,静力学,形态学,外圈。

### 机械系统设计论文文献综述

曹新林[1]（2019）在《电梯机械系统的组成与设计之研究》一文中研究指出在工业生产与日常生活中,不同功能、造型和款式的电梯给人们的生产或生活带来了巨大便利。机械系统是电梯的重要组成部分,常规的电梯机械设计系统,主要是依据曳引绳两端分别连着轿厢和对重。对重也叫平衡重,其定义是指缠绕导向轮和曳引轮来曳引电动机,利用减速器的变速原理,使曳引轮转动,通过曳引轮、绳之间的摩擦产生的牵引力使轿厢垂直升降运动,从而具备运输能力。固定在轿厢上的导靴可以沿着安装在建筑物井道墙体上的固定导轨,往复升降运动,防止轿厢在运行中偏斜或摆动。现在的电梯设计与制造上,功能更加多样,趋向智能化。技术人员必须从起吊原理、构造和机电、人机工程等多方面考虑电梯的组成与设计元素,来进行综合设计以提高电梯产品的整体品质。(本文来源于《佳木斯职业学院学报》期刊2019年12期）

金杜挺[2]（2019）在《基于工业4.0的轴承合套机械系统设计》一文中研究指出针对现有轴承合套机智能化、自动化程度不高,无法满足现代化智能制造的需求和轴承市场"种类需求增加,总量需求减少"变化趋势,结合模块化设计与虚拟仿真,设计基于工业4.0的轴承合套机械系统。系统包括内外圈进料传输模块、内外圈夹取传递模块、内圈滚道偏差值测量模块、外圈滚道偏差值测量模块、多层式内/外圈放置模块、内外圈合套模块、安装模块。其中安装模块主要分为下压部分、推压部分和拨动部分。模块装配完毕后,虚拟仿真显示,各模块协调配合可完成两种型号轴承内外圈合套,互相不产生干涉。因此,系统实现轴承全自动合套,同时小范围(6202和6203)内实现型号订制,改变型号需求时,全自动在线切换生产。(本文来源于《机械》期刊2019年10期）

罗道坚[3]（2019）在《形态学矩阵法设计旋转灌装机机械系统》一文中研究指出本文从旋转罐装机的功能分析开始着手,利用形态学矩阵法设计旋转灌装机机械系统,着力解决果蔬加工中技术、工艺等重点领域的应用问题,以期提高果蔬流体罐装的生产效率,促进农民增收,增强贵州省乃至西南地区的果蔬加工可持续发展和竞争力。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年18期）

谢秋菊,谢守勇,段廷忆,刘军,宋磊[4]（2019）在《双翅型采茶机机械系统设计》一文中研究指出为提高茶叶采摘的工作效率、释放劳动力,本文提出一种双翅型茶叶采收机。首先,通过理论计算对各零部件进行设计选型并利用工程仿真软件Creo3.0建模;然后,通过所建模型对其进行优化设计;最后,完成样机的研发。该机以电动机为动力源,能适应不同情形的茶园,可对双行茶垄同时作业,双翅可拆卸、折迭,体积较小,能够满足丘陵山区茶园田间作业要求,是一款创新型环保机器。本文的研究成果可为智能茶叶机械的研发提供技术支持和设计思路。(本文来源于《四川农业与农机》期刊2019年04期）

柴晓然,孙武成,段隆臣,董高峰,臧丽萍[5]（2019）在《自动化泥浆循环净化装置机械系统设计与研制》一文中研究指出针对水文地质钻探现场中通过人工捞砂处理泥浆的低质低效问题,石油等领域结构复杂、体积庞大、功耗巨大的固控设备无法直接移植借鉴,现今大多数解决方案仅仅是在泥水分离方法上从开挖沉淀池过渡到使用筛分机械,尽管能够提高泥浆净化效率,但仍无法克服占地面积大并伴随严重污染的局限性。为此,设计了一种组合配浆、混浆和泥浆净化的泥浆处理装置机械系统。结合沉淀法与机械分离法,将箱体与振动筛组合为一体,通过管道实现泥浆不落地的输运存储和筛分净化;联接泥浆泵、振动筛、搅拌器等工作部件线路并接入PLC,通过控制面板进行远端的自动及半自动控制;优化部件装配结构,达到拆装方便、车载运移的目的。针对青海省高海拔、极端气温等复杂地质与气候环境下工作泵压较正常情况偏低、工作介质结冰等问题,调节电路部件功率并增设温度调节设备,同时结合地质勘察领域对绿色勘查的环保要求,研制了一种自动化泥浆净化循环装置。经过现场试验验证,该装置能够在手动或自动模式下平稳高效地完成泥浆净化循环工作,运行过程中泥浆分散均匀且性质稳定,在现场工作规程下处理量可达60 m~3/h,不含电加热总功率小于32 kW。该型装置适合于工程地质勘察钻探、水文地质及水井钻探等较小规模施工应用。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年07期）

陈广宇[6]（2019）在《叁轴玻璃数控加工机床机械系统设计及仿真分析》一文中研究指出在日常生活中,装饰玻璃的应用日益广泛,人们对玻璃需求量也日益增加。而玻璃需求量的增加,必然带动玻璃加工设备和加工刀具的发展。目前国内大部分玻璃机械加工设备仍然以半手工操作为主,生产效率低、人工成本高,这对企业利润及发展造成了严重的影响。为了降低成本,提高生产效率需要设计一款自动化水平较高的玻璃数控加工机床,以此来代替复杂的手工加工操作。论文以平板玻璃为加工对象,设计一款叁轴玻璃数控加工机床,利用叁维虚拟样机技术建立叁轴玻璃数控加工机床的虚拟样机模型,并对其进行有限元分析以及动力学仿真分析。论文的主要内容有:1.根据机床的加工对象以及主要技术参数,对机床进行结构方案设计,同时对机床的各个零部件进行选型和确定,并利用UG软件对各个零部件进行叁维可视化建模以及虚拟装配;2.对叁轴玻璃数控加工机床关键部件——横梁进行了受力分析,确定各力对机床横梁变形影响程度,同时对进给传动系统进行了动力学分析;3.利用ANSYS Workbench软件对叁轴玻璃数控加工机床横梁进行了有限元分析,了解其静、动态特性,并通过Isight软件及灵敏度分析方法,对横梁进行结构尺寸优化;4.利用ADAMS软件建立叁轴玻璃数控加工机床虚拟样机模型,并对其进行动力学仿真分析,得到各滚珠丝杠的载荷曲线以及横梁及动力头的运动曲线图及速度曲线图。课题对叁轴玻璃数控加工机床的结构布局进行了创新设计,同时采用了虚拟样机技术等现代化设计方法对所设计的叁轴玻璃数控加工机床进行仿真分析,这对于提高设计效率和设计水平、改善机床综合性能具有重要意义。(本文来源于《福建工程学院》期刊2019-06-01）

邱明明,陈球胜[7]（2019）在《以能力为导向的《机械系统设计》课程改革探索与实践》一文中研究指出在新时代高等学校本科教育工作背景下,明确要"以本为本",积极践行"四个回归",表明高等本科教育得到了国家层面前所未有的高度重视,而创建一流的本科教育的核心在于课程教学改革。本文从分析新工科背景下现代工科专业教育的要求入手,探讨了以"能力导向"的《机械系统设计》课程改革基本原则,在此基础上构建了基于过程考核的课程改革框架,以期对新工科背景下专业课程改革有所借鉴。(本文来源于《教育教学论坛》期刊2019年22期）

王向儒[8]（2019）在《柔性屏超声波清洗设备机械系统的设计与研究》一文中研究指出柔性屏是以玻璃基板作为基底,其中玻璃基板的洁净度对于柔性屏的良品率起着关键的作用。玻璃基板表面悬浮颗粒的去除是决定洁净度的关键因素,而传统清洗技术已不能满足产品加工精度的要求,所以为了达到最好的清洗效果,使用超声波清洗设备对玻璃基板表面进行清洁。清洗的原理是设备内清洗头的压力腔产生的“气刀”将玻璃基板表面包裹悬浮颗粒的附着层破坏,使其分离,最后被真空腔吸走。因此能否顺利使超声波清洗设备完成清洗动作,需要对设备的机械系统进行设计以及系统内关键零部件进行校核。具体研究内容如下:首先,本课题从超声波清洗设备的总体结构出发详细阐述了超声波清洗设备系统组成、设备的性能指标及设备的运行原理。并通过对设备清洗头结构的分析,阐明了设备的空气循环原理、清洗原理。通过建立超声波发生器横截面的模型,分析了超声波的透射原理及汇聚原理,加深了对设备清洗原理的理解。其次,主要利用模块化的设计思想分别对超声波清洗设备的机械系统进行设计。主要包括:针对传统升降机构工作原理和优缺点,提出选择传动精度较高的单驱动四升降的升降机构,对升降机构的动力系统、齿轮齿条和定位精度进行设计计算。并对升降系统的关键零部件进行了静力学分析。本文针对传统传动结构的优缺点,提出传动结构使用线性模块进行传动,通过所选设计结构,对线性模块的挠度进行了校核,通过有限元分析对传动轴的强度和刚度进行校核。并对其它关键支撑零部件进行静力学分析。本文对支撑结构和顶销结构进行模态分析,利用多目标优化法对型材优化设计,优化后的参数满足设计要求。最后,对实验机进行装配,利用超声波清洗设备的清洗原理,在试验样机上验证设备的清洗性能。通过改变试验工况条件,对玻璃基板上的颗粒进行去除,计算各个工况清洗前后颗粒的除去率,通过对比,选出最佳工况,完成对清洗性能的验证。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-28）

李家学,杨斌,高志远[9]（2019）在《水果分选机机械系统和称重模块的设计与实现》一文中研究指出水果分选机在实际设计中,对水果质量进行分析,然后实现水果称重分拣工作目标。基于此,对当前水果分选机机械系统应用进行研究,对其实际设计方案与工作原理进行分析,旨在对称重模块与分选机结构设计提供理论依据。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2019年05期）

罗梦佳,李志国,高立峰[10]（2019）在《硬币分类、整理、包装机械系统设计关键问题研究》一文中研究指出为了降低钱币在流通过程中的磨损度,国家在小面值钱币的印刷和发行方面,相对于保存和流通寿命较低的纸币来讲更加倾向于使其硬币化,因此目前硬币的发行和流通量正处于一个不断增长的态势。而硬币分类、整理及包装工作又是一项十分繁杂的工作。基于此现象,本文首先介绍了硬币分类、整理、包装机械系统的设计思路,继而提出了其总体设计方案,最后展开了硬币分类、整理、包装机械系统设计中关键问题的研究。(本文来源于《现代信息科技》期刊2019年08期）

### 机械系统设计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对现有轴承合套机智能化、自动化程度不高,无法满足现代化智能制造的需求和轴承市场"种类需求增加,总量需求减少"变化趋势,结合模块化设计与虚拟仿真,设计基于工业4.0的轴承合套机械系统。系统包括内外圈进料传输模块、内外圈夹取传递模块、内圈滚道偏差值测量模块、外圈滚道偏差值测量模块、多层式内/外圈放置模块、内外圈合套模块、安装模块。其中安装模块主要分为下压部分、推压部分和拨动部分。模块装配完毕后,虚拟仿真显示,各模块协调配合可完成两种型号轴承内外圈合套,互相不产生干涉。因此,系统实现轴承全自动合套,同时小范围(6202和6203)内实现型号订制,改变型号需求时,全自动在线切换生产。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机械系统设计论文参考文献

[1].曹新林.电梯机械系统的组成与设计之研究[J].佳木斯职业学院学报.2019

[2].金杜挺.基于工业4.0的轴承合套机械系统设计[J].机械.2019

[3].罗道坚.形态学矩阵法设计旋转灌装机机械系统[J].内燃机与配件.2019

[4].谢秋菊,谢守勇,段廷忆,刘军,宋磊.双翅型采茶机机械系统设计[J].四川农业与农机.2019

[5].柴晓然,孙武成,段隆臣,董高峰,臧丽萍.自动化泥浆循环净化装置机械系统设计与研制[J].金属矿山.2019

[6].陈广宇.叁轴玻璃数控加工机床机械系统设计及仿真分析[D].福建工程学院.2019

[7].邱明明,陈球胜.以能力为导向的《机械系统设计》课程改革探索与实践[J].教育教学论坛.2019

[8].王向儒.柔性屏超声波清洗设备机械系统的设计与研究[D].中北大学.2019

[9].李家学,杨斌,高志远.水果分选机机械系统和称重模块的设计与实现[J].现代制造技术与装备.2019

[10].罗梦佳,李志国,高立峰.硬币分类、整理、包装机械系统设计关键问题研究[J].现代信息科技.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b4f38c1c26c9d38abc71e105.html