# 原状铁尾矿砂工程性质研究

### 论文摘要

细粒含量是影响尾矿砂的工程性质的重要因素,目前的研究成果均主要集中于特定粒径范围的细砂含量对砂土强度特征的影响,对原状尾矿砂的工程性质研究较少。为了研究原状尾矿砂的空间级配特征、孔隙比变化特征、渗透特性和力学性质,通过现场钻孔取样、筛分试验、常规物性试验、渗透试验、快剪试验和不排水三轴试验,确定了0.075 mm以下细粒含量对上述性质的影响。研究表明:0.075 mm以下细粒含量随钻孔深度与距子坝距离增加而升高,且和分维值之间具有较高的相关性;30%左右的0.075 mm以下细粒含量是原状尾矿砂工程性质的分界点。当0.075 mm以下细粒含量小于30%时,随着细粒含量的增加,孔隙比减小,黏聚力增大,内摩擦角减小,渗透系数快速减小;当0.075 mm以下细粒含量大于30%时,随着细粒含量的增加,孔隙比增大,黏聚力减小,渗透系数缓慢减小。同时,随着细粒含量的增加,水平渗透系数与垂直渗透系数差值逐渐减小。0.075 mm以下细粒含量的增加,是引起尾矿砂工程性质发生变化的主要原因,其临界值在0.075 mm以下细粒含量30%左右。在尾矿坝建造过程中,控制0.075 mm以下细粒含量在30%左右,有利于尾矿坝稳定。

### 论文目录

- 1 细粒原状尾矿砂级配与孔隙特征分析

- 1.1 不同深度原状尾矿砂级配分析

- 1.2不同深度原状尾矿砂分形特征分析

- 1.3 孔隙特征分析

- 1.3.1 不同级配尾矿砂孔隙特征分析

- 1.3.2 不同固结压力下尾矿砂孔隙特征分析

- 2 不同细粒含量原状尾矿砂渗透特性分析

- 3 不同细粒含量原状尾矿砂力学性质分析

- 3.1 不同细粒含量原状尾矿砂力学特征

- 3.2 不同细粒含量重塑尾矿砂力学特征

- 3.2.1 强度特征

- 3.2.2变形特征

- 4原状尾矿砂工程性质变化机理分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 甘德清,杨曦,张云鹏,冯志楼

关键词: 原状尾矿,细粒含量,颗粒级配,孔隙特征,渗透系数,力学性质

来源: 金属矿山 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 华北理工大学矿业工程学院,河北省矿业开发与安全技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(编号:51774137),国家重点研发计划项目(编号:2017YFC0804609),河北省研究生创新资助项目(编号:CXZZBS2018126)

分类号: TD926.4

DOI: 10.19614/j.cnki.jsks.201906035

页码: 195-203

总页数: 9

文件大小: 3220K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].铁尾矿砂力学特性及再生利用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(02)

- [2].我国铁尾矿砂混凝土应用现状分析[J]. 北方建筑 2019(03)

- [3].铁尾矿砂在水泥生产中的应用[J]. 中国水泥 2017(04)

- [4].铁尾矿砂对自密实混凝土流动性能影响的研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(11)

- [5].铁尾矿砂及其综合利用技术研究[J]. 商品混凝土 2017(05)

- [6].酸碱溶液对含硫尾矿砂力学特性的影响[J]. 非金属矿 2017(05)

- [7].关于铁尾矿砂综合利用的建议[J]. 今日科苑 2015(12)

- [8].铁尾矿砂混凝土研究现状及展望[J]. 山西建筑 2015(15)

- [9].细粒尾矿砂渗透破坏细观结构特征研究[J]. 西安交通大学学报 2020(04)

- [10].某铜矿尾矿砂力学特性和尾矿坝变形稳定性分析[J]. 科学技术与工程 2017(08)

- [11].铁尾矿砂混凝土的研究进展[J]. 四川水泥 2016(02)

- [12].变形钢筋与铁尾矿砂混凝土粘结性能试验研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [13].尾矿砂在公路路基、基层中的应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(08)

- [14].铁尾矿砂掺量对混凝土性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2019(10)

- [15].石灰粉煤灰稳定铁尾矿砂基层的试验研究[J]. 北方交通 2015(02)

- [16].掺乳化沥青水泥尾矿砂浆力学特性研究[J]. 低温建筑技术 2014(08)

- [17].铁尾矿砂混凝土研究现状[J]. 工程建设与设计 2013(07)

- [18].铁尾矿砂混凝土立方体抗压强度与轴心抗压强度的关系[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [19].铁尾矿砂的特性及对混凝土拌和物性能的影响[J]. 工程质量 2010(02)

- [20].鲁中地区铁尾矿砂在混凝土中的应用[J]. 工程建设 2020(03)

- [21].铁尾矿砂对水工高性能混凝土的试验研究[J]. 水利技术监督 2020(05)

- [22].水泥尾矿砂土的应力渗流耦合特性试验[J]. 水文地质工程地质 2015(04)

- [23].铁尾矿砂制备农村公路混凝土性能[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [24].石灰改良铁尾矿砂的工程性状分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(03)

- [25].铁尾矿砂混凝土抗渗试验优化设计[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [26].镍尾矿砂蒸压砖的研制[J]. 新型建筑材料 2010(06)

- [27].铁矿尾矿砂在公路基层中的应用研究[J]. 交通科技 2009(01)

- [28].铁尾矿砂用于混凝土细集料的试验研究[J]. 非金属矿 2016(06)

- [29].含透镜体影响下尾矿砂强度特性研究[J]. 科学技术与工程 2017(11)

- [30].铁尾矿砂在干混砂浆中的应用研究综述[J]. 混凝土 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b523ec6ed7f3bc80ab749f29.html