# 黄铁矿活化过硫酸盐降解磷酸三（2-氯乙基）酯的性能及影响因素

### 论文摘要

有机磷酸酯（OPEs）作为一种高效阻燃剂被广泛应用于各种消费品中,并伴随着产品的生产、使用和丢弃等过程而进入环境,且因其具有一定的毒性从而给生态安全带来潜在威胁.本文选择毒性较大的磷酸三（2-氯乙基）酯（TCEP）作为研究对象,利用黄铁矿活化过硫酸盐（FeS2-PS）产生自由基使其降解,并探讨了HCO-3、Cl-、H2PO-4、NO-3和Fe3+、NH+4、Ca2+、Cu2+这8种无机离子和腐殖酸（HA）对TCEP降解的影响.结果表明,黄铁矿活化过硫酸盐能高效降解TCEP,且通过电子顺磁共振波谱仪（EPR）检测发现体系中·OH和SO■是TCEP发生降解的主要原因.TCEP在FeS2-PS体系中的降解率随HA浓度的升高而降低.因此,利用4种金属螯合剂环糊精、草酸、柠檬酸钠和乙二胺四乙酸二钠验证得出,Fe2+易与它们络合,导致活性物质减少;无机离子中的Cl-和Fe3+能促进TCEP的降解,而HCO-3和H2PO-4则显著抑制了TCEP的降解.本研究成果可为黄铁矿活化过硫酸盐在实际中的应用提供理论依据.

### 论文目录

- 1 引言 （Introduction）

- 2 材料和方法 （Materials and methods）

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验方法

- 2.3 检测方法

- 2.4 数据分析

- 3 结果与讨论 （Results and discussion）

- 3.1 不同体系中TCEP的降解效果

- 3.2 共存离子对TCEP降解的影响

- 3.3 腐殖酸对TCEP降解的影响

- 4 结论 （Conclusions）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 连文洁,李秋月,黄开波,王锐,唐婷,党志,卢桂宁

关键词: 磷酸三氯乙基酯,黄铁矿,过硫酸盐,腐殖酸

来源: 环境科学学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 华南理工大学环境与能源学院,工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金(No.41573091,41771346),广东省自然科学杰出青年基金(No.2015A030306005)

分类号: X703

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2019.0107

页码: 2517-2524

总页数: 8

文件大小: 1481K

下载量: 331

### 相关论文文献

- [1].豫西陆院沟蚀变岩型金矿床黄铁矿标型研究[J]. 地学前缘 2017(02)

- [2].沉积地层中的黄铁矿形态及同位素特征初探——以华南埃迪卡拉纪深水相地层为例[J]. 沉积学报 2020(01)

- [3].硫化钠对氰化抑制黄铁矿浮选的作用机理（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2020(02)

- [4].莓状黄铁矿:环境与生命的示踪计[J]. 地球科学(中国地质大学学报) 2011(04)

- [5].黄铁矿浮选的抑制与解抑活化研究进展[J]. 化工进展 2019(04)

- [6].黄铁矿对水体中腐殖酸的吸附特性[J]. 环境化学 2014(11)

- [7].漫谈“愚人金”[J]. 大自然探索 2018(12)

- [8].浅谈黄铁矿浮选现状研究[J]. 化学工程与装备 2013(01)

- [9].愚人金——黄铁矿[J]. 资源环境与工程 2011(01)

- [10].天然黄铁矿对铀污染地下水中U(Ⅵ)的吸附探究[J]. 安徽农学通报 2019(09)

- [11].焦煤中微细粒嵌布黄铁矿的浮选脱除研究[J]. 中国矿业大学学报 2019(06)

- [12].煤系黄铁矿的磁化研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2015(09)

- [13].“变质”黄铁矿热转化特性实验研究[J]. 山东化工 2019(09)

- [14].基于量子化学的碳原子吸附对煤系黄铁矿表面疏水性影响的研究[J]. 煤炭学报 2017(05)

- [15].煤系黄铁矿晶格缺陷与可浮性的机理研究[J]. 煤炭学报 2016(04)

- [16].黄铁矿低温浮选试验及机理分析[J]. 矿产保护与利用 2019(04)

- [17].碳掺杂对黄铁矿电子结构性质与浮选行为的影响[J]. 矿冶工程 2013(05)

- [18].热处理强化煤系黄铁矿磁性的研究[J]. 中国矿业大学学报 2011(03)

- [19].黄铁矿(100)表面性质的密度泛函理论计算及其对浮选的影响[J]. 中国有色金属学报 2011(04)

- [20].黄铁矿对煤氧化表面官能团的影响[J]. 西安科技大学学报 2018(04)

- [21].某含铜黄铁矿中铜的回收试验研究[J]. 中国矿业 2015(05)

- [22].南海神狐海域天然气水合物钻孔自生黄铁矿特征[J]. 南海地质研究 2010(00)

- [23].黄铁矿添加量对微生物浸出的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(07)

- [24].培养条件对三种细菌在黄铁矿表面吸附的影响[J]. 有色金属工程 2020(08)

- [25].黔西南普安泥堡大型金矿床黄铁矿与毒砂标型特征及金的赋存状态[J]. 地质论评 2017(05)

- [26].低铜含钴黄铁矿浮选工艺研究[J]. 矿冶工程 2015(02)

- [27].氯离子对载金黄铁矿生物氧化的影响[J]. 黄金科学技术 2015(04)

- [28].微波加热强化煤系黄铁矿磁性的研究[J]. 煤炭转化 2014(04)

- [29].梁河锡矿黄铁矿微量元素特征研究[J]. 西部探矿工程 2009(09)

- [30].等离子体反浮选分离黄铁矿与煤的可行性研究[J]. 洁净煤技术 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b53e49c4e53eeddf70a80e7e.html