# 超声波钢结构T型焊接接头未焊透检测技术

### 论文摘要

钢结构T型焊接接头产生的危险性焊接缺陷多为根部未焊透。为了更准、更快地对此类产品进行检测,考虑仪器设备、现有技术水平和经济效益,选用单直探头在翼板外侧沿焊接接头经行超声波检测为最佳。文章通过实例分析和缺陷解剖说明此种方法是可行的。并在实际工作中发现了一些问题和特性,供参考。

### 论文目录

- 1 仪器设备、试块与灵敏度

- 1.1 仪器设备

- 1.2 试块

- 1.3 灵敏度

- 2 检测条件和方法

- 2.1 检测时机

- 2.2 工件表面处理

- 2.3 探头扫查形式

- 2.4 检测速度

- 2.5 检测方法

- 3 实例分析

- 4 检测中存在的问题

- 4.1 部分缺陷容易漏检

- 4.2 缺陷的类型难分辨

- 4.3 仪器盲区的限制

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵强

关键词: 超声波检测,钢结构,型焊接接头

来源: 南方农机 2019年16期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津诚信达金属检测技术有限公司

分类号: TG457.11

页码: 208

总页数: 1

文件大小: 1100K

下载量: 49

### 相关论文文献

- [1].焊接接头常见外观缺陷及防止措施[J]. 现代焊接 2011(07)

- [2].254SMO焊接接头与2507焊接接头的组织与性能对比[J]. 焊接技术 2020(01)

- [3].在役焊接接头拉伸和疲劳性能的微观动力学研究[J]. 热加工工艺 2020(03)

- [4].激光束摆动焊接低碳钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 中国激光 2020(03)

- [5].焊接接头等承载设计[J]. 焊接 2019(11)

- [6].完全熔透和部分熔透搭接激光焊接接头的残余应力和变形[J]. 中国激光 2020(05)

- [7].6005A-5083铝合金焊接接头的微观组织与力学性能研究[J]. 电焊机 2020(06)

- [8].焊接接头轨顶行车面平直度矫正设备的研发[J]. 工程技术研究 2020(09)

- [9].热处理对800H激光焊接接头晶间腐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(07)

- [10].不同类型接管安全端焊接接头微观组织对比研究[J]. 发电设备 2020(05)

- [11].裂纹位置对焊接接头结构力学行为的影响[J]. 工具技术 2020(10)

- [12].机械叶轮十字焊接接头疲劳性能分析[J]. 大庆师范学院学报 2019(06)

- [13].碳钢焊接接头腐蚀的有限元模拟[J]. 焊接学报 2018(05)

- [14].Hastelloy C-276薄板激光焊接接头疲劳性能[J]. 中国有色金属学报 2016(12)

- [15].980MPa级双相钢激光焊焊接接头的组织和性能特征[J]. 汽车工艺与材料 2016(12)

- [16].不同屈服强度匹配下焊接接头裂纹尖端微观区域的研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [17].双相不锈钢焊接接头耐蚀性的研究进展[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [18].纵向受载T形焊接接头结构应力构造方法分析[J]. 焊接学报 2017(05)

- [19].钢/铌焊接接头金属间化合物生长机制及调控研究现状[J]. 电焊机 2017(05)

- [20].铝合金焊接接头超高周疲劳性能研究进展[J]. 轻金属 2017(06)

- [21].外拘束对接管-安全端焊接接头残余应力和变形的影响[J]. 压力容器 2017(09)

- [22].压力管道焊接接头无损检测抽查组批的探讨[J]. 金属加工(热加工) 2017(18)

- [23].高氮钢复合焊接接头热影响区组织研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [24].焊后热处理对20G钢焊接接头残余应力的影响[J]. 机械工程材料 2017(10)

- [25].大厚度差焊接接头的射线检测[J]. 珠江水运 2016(17)

- [26].异径焊接接头超声波探伤缺陷定位的探究[J]. 无损探伤 2015(01)

- [27].6mm不锈钢对接焊接接头超声检测探讨[J]. 石油和化工设备 2015(09)

- [28].σ相对316l不锈钢焊接接头冲击性能影响[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [29].超声冲击强度对焊接接头疲劳寿命的影响[J]. 焊接学报 2019(12)

- [30].铝合金焊接接头的设计特点[J]. 电焊机 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b543c7a739e77265e9192aee.html