# 钢渣沥青砂浆动态模量试验及其主曲线研究

### 论文摘要

为了获得细钢渣取代石灰岩细集料后沥青砂浆动态特性变化和更宽温频域下钢渣沥青砂浆的动态模量,根据AC-13石灰岩沥青混合料配合比去除粗集料影响得到石灰岩沥青砂浆配合比,应用等体积代换确定钢渣沥青砂浆级配,采用旋转压实成型沥青砂浆试件,并进行动态模量试验,测定不同温度和不同频率下沥青砂浆的动态模量及相位角,依赖时温等效原理计算、确定和分析钢渣沥青砂浆的动态模量主曲线和相位角主曲线。结果表明:在相同的沥青砂浆试件和温度下,动态模量随着频率的增大而增大,相位角整体变化趋势随之减小;在相同实验模式和高频下,沥青砂浆动态模量和相位角受集料的影响较小;在一定条件下,细钢渣的掺入提高了沥青砂浆的动态特性。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 钢渣沥青砂浆配合比设计

- 2.2 试件制备

- 3 结果与讨论

- 3.1 钢渣沥青砂浆动态模量试验

- 3.2 温度和频率对钢渣沥青砂浆动态特性的影响

- 3.3 钢渣沥青砂浆动态模量主曲线和相位角主曲线确定与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭荣鑫,刘兴姚,颜峰,林志伟

关键词: 钢渣,沥青砂浆,动态模量,主曲线

来源: 硅酸盐通报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 昆明理工大学建筑工程学院,云南省土木工程防灾重点实验室(筹)

基金: 国家自然科学基金(11562010),云南省教育厅科学研究基金(2017YJS061),昆明理工大学分析测试基金(2017M20152110008)

分类号: U414

DOI: 10.16552/j.cnki.issn1001-1625.2019.01.034

页码: 205-210

总页数: 6

文件大小: 210K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].高模量沥青混凝土动态模量研究的进展[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(12)

- [2].河北省典型沥青混合料动态模量不同使用水平下的取值分析[J]. 中外公路 2018(02)

- [3].高模量沥青混凝土动态模量标准研究[J]. 北方交通 2018(06)

- [4].沥青混合料四点弯曲动态模量试验研究[J]. 石油沥青 2011(02)

- [5].基于动态模量试验影响因素的灰关联熵分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(12)

- [6].测试方法对沥青混合料动态模量取值的影响[J]. 中外公路 2019(04)

- [7].关于沥青混合料动态模量分析[J]. 四川水泥 2018(03)

- [8].基于结构固有频率的沥青混合料动态模量及预估模型研究[J]. 中国公路学报 2019(02)

- [9].基于动态模量的沥青路面力学响应分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [10].橡胶沥青混合料动态模量及其主曲线研究[J]. 中外公路 2015(02)

- [11].半刚性基层材料动态模量研究[J]. 西部交通科技 2009(04)

- [12].路基动态模量现场测试技术对比分析[J]. 西部交通科技 2019(07)

- [13].沥青混合料动态模量主曲线特征参数分析[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(07)

- [14].橡胶沥青砂浆对混合料的动态模量影响[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(01)

- [15].排水沥青混合料动态模量试验研究[J]. 上海公路 2018(02)

- [16].不同试验方法的水泥稳定碎石动态模量特性分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(10)

- [17].基于温度与应变参数的沥青混合料动态模量依赖模型研究[J]. 公路交通科技 2019(03)

- [18].沥青路面反算模量与沥青混合料动态模量的关系[J]. 土木工程学报 2019(04)

- [19].寒区沥青混合料动态模量预估研究[J]. 公路 2019(06)

- [20].沥青混凝土动态模量及时-温等效方程[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [21].密级配环氧沥青混凝土动态模量及其主曲线[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(11)

- [22].路基动态模量现场快速检测技术特点分析[J]. 城市道桥与防洪 2019(03)

- [23].高掺量橡胶改性沥青混合料的动态模量研究[J]. 交通世界 2017(25)

- [24].废旧塑料改性沥青混合料动态模量研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [25].乳化沥青冷再生混合料动态模量的试验研究[J]. 科学技术与工程 2018(04)

- [26].基于同一时温等效因子绘制轴横向动态模量主曲线[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(01)

- [27].级配碎石动态模量及永久变形影响因素分析[J]. 山东交通学院学报 2019(02)

- [28].基于正交试验方法的细集料沥青混合料动态模量研究[J]. 山西交通科技 2017(06)

- [29].采用纳米压痕及动态模量图研究C-S-H凝胶/水泥颗粒界面的纳米力学性能（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2015(01)

- [30].基于动态模量的沥青路面开裂分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b54e126f374d87b261aa59c0.html