# SnO2-WO3复合金属氧化物对丙酮的气敏性能

### 论文摘要

用SnO2对WO3纳米片表面进行修饰,制备了SnO2-WO3复合材料,并通过扫描电子显微镜和X射线单晶衍射对所制备的材料形貌和晶体结构进行表征。实验结果表明:制备的WO3具有纳米片状结构,厚度约为20～30 nm。随着SnO2含量的增加,复合材料逐渐形成表面附着片的球状结构,球的直径约为2.5μm。此外,气敏性能测试研究表明:由复合量为0.2 mmol SnO2的SnO2-WO3复合材料制成的传感器对丙酮具有最佳的气敏性能,其最佳工作温度为300℃,此时的响应值为纯WO3纳米片的2倍左右,并且对体积分数为2×10-8的丙酮气体有响应。因此,该SnO2-WO3复合材料可以作为一种优良的丙酮气敏材料。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂

- 1.2 方法

- 1.2.1 材料的制备

- 1.2.2 材料表征

- 1.2.3 传感器的制备和气敏测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 材料的表征

- 2.1.1 材料的组成

- 2.1.2 材料的形貌表征

- 2.2 材料的气敏性能研究

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何珂,刘善堂

关键词: 纳米片,气敏传感器,丙酮,选择性

来源: 武汉工程大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 武汉工程大学化学与环境工程学院,绿色化工过程教育部重点实验室(武汉工程大学)

基金: 国家自然科学基金(21471120)

分类号: TB34

页码: 311-315+321

总页数: 6

文件大小: 1399K

下载量: 204

### 相关论文文献

- [1].氧化锌空心球的制备及其气敏性能研究[J]. 化工新型材料 2012(05)

- [2].磺基水杨酸掺杂聚苯胺的气敏性能[J]. 高分子材料科学与工程 2008(04)

- [3].纳米三氧化钨的合成及气敏性能研究[J]. 化工时刊 2017(12)

- [4].非晶态Ag表面修饰NiFe_2O_4的制备及对丙酮气体的气敏性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(05)

- [5].醋酸钾溶液体系中α-Fe_2O_3纳米微球的离子液体辅助合成及气敏性能研究[J]. 高等学校化学学报 2018(08)

- [6].单层及少层二硫化钼薄膜的制备及其气敏性能研究[J]. 郑州大学学报(理学版) 2017(04)

- [7].片状氧化锌的合成及乙醇气敏性能研究[J]. 化工技术与开发 2018(05)

- [8].四氧化三钴空心壳材料合成及其乙醇气敏性能[J]. 武汉大学学报(理学版) 2014(06)

- [9].镍纳米线的简易合成及其气敏性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(S1)

- [10].中空氧化锌微球的制备及其乙醇气敏性能的研究[J]. 海南大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [11].氧化铟空心多孔微球的合成及其气敏性能研究[J]. 甘肃科学学报 2015(05)

- [12].Cd_2SnO_4水热制备及其气敏性能研究[J]. 化工新型材料 2012(06)

- [13].水热法合成纳米氧化钨及其气敏性能研究[J]. 广州化工 2017(13)

- [14].三氧化钼纳米材料的合成、改性及气敏性能研究进展[J]. 山东化工 2019(10)

- [15].熔盐法合成SmFeO_3纳米微粒及其气敏性能研究[J]. 化工新型材料 2015(01)

- [16].掺杂纳米WO_3的制备及其气敏性能研究[J]. 矿产保护与利用 2009(06)

- [17].贵金属掺杂纳米偏锡酸锌气敏性能及其机理分析[J]. 重庆大学学报 2008(12)

- [18].SnO_2传感器表面微结构的调控及其气敏性能研究[J]. 云南化工 2018(04)

- [19].SnO_2/RGO复合材料的制备与气敏性能研究[J]. 中国陶瓷 2018(08)

- [20].SnO_2中空微球的制备与气敏性能[J]. 化工进展 2018(11)

- [21].多级介孔结构Fe_3O_4微球的制备及其气敏性能的增强[J]. 大连工业大学学报 2018(06)

- [22].空心ZnFe_2_O4微球的合成及气敏性能研究[J]. 中国陶瓷 2015(08)

- [23].纳米WO_3掺杂CNTs材料的制备及其气敏性能测试[J]. 广州化工 2012(19)

- [24].rGO/ZnSnO_3复合材料的制备及其气敏性能研究[J]. 功能材料 2020(07)

- [25].Zn_2SnO_4的制备及其气敏性能研究进展[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [26].离子液体辅助合成α-Fe_2O_3纳米立方体及其低温气敏性能研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2014(06)

- [27].有机磺酸掺杂聚苯胺的气敏性能[J]. 高校化学工程学报 2009(01)

- [28].In_2O_3的掺杂及气敏性能研究[J]. 材料导报 2008(09)

- [29].NiO/α-Fe_2O_3复合材料的制备及其气敏性能[J]. 山东化工 2018(23)

- [30].有机无机杂化钙钛矿CH_3NH_3PbI_3晶体的合成及气敏性测试[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b5b1a6935a8692239a9d19ed.html