# 水电站施工中施工导流和围堰技术的分析

（中国水利水电第十四工程局有限公司设备运营中心云南昆明650000）

摘要：在水利水电施工的过程中，施工导流在其中起着重要的作用，它自始至终贯穿在施工过程中，可以将施工中的挡水和泄水问题进行很好的处理。而围堰技术在施工中，是临时的挡水建筑物，在水利水电施工中，由于建筑物的施工需要干地条件，所以在基坑排水时，围堰技术是将水挡在建筑物之外的，保护干地建筑物的正常施工，相对于施工导流而言，围堰技术更具有针对性和单一性。所以在水利水电施工过程中，要合理的应用施工导流和围堰技术，使施工能够正常、持续、顺利的进行，提高施工的质量，节约施工的成本，最终提高经济效益和社会效益。

关键词：水利水电工程；施工导流；围堰

一、施工导流与围堰技术概述

1、施工导流。施工人员在进行施工导流时，要加大对导流流量设计的重视，保证其的设计能够符合基坑内部设计的标准。当河道处于枯水期时，相关人员可以采用截流的方式进行施工，保证枯水期围堰的正常使用不会受到影响，在主体建筑物抢修至拦洪高度之上时使用枯水期围堰；反之，假如不能抢修到拦洪高度，对于土石坝构造，基坑阻止过水，没建成的坝体阻止溢流，此时施工导流阶段将全年作为规范。施工导流通常分为3个阶段，前期导流规划必须要能保证围堰后能够挡住水流，这时候要在从河床上开始截流，以保证水坝在围堰保障下顺利施工；中期导流节点，是不是增加库存注水量要根据坝体的高度与汛期河水的深度状况来肯定，这些需要都是为了提升抗洪功能，达到有效抗洪的目标；后期的话，要随着导流的来水来设计并建立大坝，设计高度是必须要确认好的，到这个时候，施工前期的全部导流项目都几乎完工了。

2、围堰技术。在进行水利水电工程施工时，围堰技术的应用范围非常广泛，其即能够对河床进行全部拦截，同时还能对河床进行部分拦截。在进行大型水利水电工程应用时，相关人员要加大对围堰设计检验的重视，采用安置模型的方式对其的事务进行检测，围堰平面的功能性才能得到保证。围堰的功能主要是为了对水流进行拦截，提高设备运输的经济性，泄水困难的现象才不会出现。在进行围堰修建时，相关人员要减少水流对横截平面的冲刷，如果水流速度非常快的话，那么其对围堰的攻击也会出现增大的情况。因为为了提高围堰设计的质量，设计人员要结合水利水电工程施工的实际情况进行设计，围堰设计的合理性才能得到提升，使用年限才能得到延长。

二、水利水电工程施工中施工导流的应用

1、正确选择坝址

在水利水电工程施工导流中，一个重要步骤就是进行选坝，是否能够科学选坝将会对水利水电工程的导流施工质量产生较大影响。因此在实施导流施工设计环节，需要全方位勘查地方地质条件，掌握地势地形的特点，全方位分析水温状况，随后能够结合水能的指标以及具体作业周期与难度来选择坝址。

2、合理制定施工计划

施工计划对具体施工的开展起到了指导的作用，因此在具体施工前，需要能够结合工程具体情况来制定施工计划。在编制施工方案时，需要能够对方案的可行性进行全方位，在具体作业环节可能会碰到何种困难，且事先编制应急预案。

3、导流技术的应用

3.1明渠导流。明渠导流主要指的是在滩地或河岸上进行渠道开挖，并将围堰修筑于基坑的上下游，河水通过渠道下泄。该种导流技术往往适合用在较为平缓的岸坡或是具有较为宽阔的滩地的平原河道上。如果地方河流周边存在老河道，也可以将其有效运用起来实施明渠导流，不但能够降低施工作业量，同时还能减少工程成本。

3.2隧洞导流。通常情况下，隧道导流适合运用在坚实山岩、两岸地势陡峭、狭窄河谷以及山区河流当中。不过因为隧道泄水能力有限，且造价较高，所以通常会在汛期泄水过程中重新寻找其他方案或是淹没基坑方案。在设计导流隧洞过程中，需要尽可能将其有效结合永久隧洞。

3.3分段围堰法导流。分段围堰法导流技术往往是运用围堰来统一分割水利河床上的各种建筑物，并实施分段施工。首先，围住河床一侧，当河水流过河床时便能够实施截流。通常情况下，该项技术适合运用在具有较大河流量、河床较宽和具有较长工期的情况下。如，我国丹江口水电站就是采用此项技术。

3.4全段围堰法导流。全段围堰法导流能够对河道上的水利水电工程建筑物进行分割，采取一次性的截流方式，通过引流水流至河床两侧的水工建筑物，随后运用围堰来对河道进行分割，来实现隧道施工导流、明渠施工导流与涵洞施工导流等作用。一般来说，该种技术适合用在河流流量较大的工程当中。

三、水利水电工程项目围堰技术的具体应用

1、围堰施工方案的分类。首先，依照水利水电工程的具体开展规模以及开展要求，在水利水电工程施工当中，经常会使用到混凝土和钢板桩等不同施工材料；其次，因为施工过程当中，水体的走向不同在围堰的设置形式可以分为纵向和横向的设计方法。依照具体的河流发展状态，可以将整个河流的围堰施工设置在水体的上游或者是下游；最后，在施工过程当中地基的质量高低直接关系到了整个围堰工程的开展质量，需要重点考察围堰施工是否过水，对于工程施工的时间长短来进行有效的控制，将围堰工程划分为全年挡水和部分挡水等不同的围堰类型。

2、围堰技术在水利水电工程项目中的应用。对于水利水电工程项目中的围堰技术，通常情况下分为三种：过水土石围堰、不过水土石围堰、混凝土围堰。首先，过水土石围堰，这种围堰技术要充分考虑围堰结构，要特别重视水流对围堰结构的冲力，最大限度的做好围堰结构的防护工作，避免其在冲刷过程中造成的深层滑移，影响施工质量；其次，不过水土石围堰，这种围堰技术的应用广，使用方便，即使相关的工作人员没有较高的专业水平也能取得不错的效果，由于围堰结构的特征与土石坝的特征极为相似，所以可以充分利用现场的土石材料，同时对结构进行防渗处理即可，所以在一般的情况下都会使用这种围堰技术。最后，混凝土围堰，由于混凝土结构的强度之大，所以混凝土围堰的结构也相对稳固，一般用于风险系数较高、地理位置较为特殊的施工项目中，它的抗冲刷力较强，防渗性较好，对于现场技术人员的专业性也提出了更高的要求，与此同时，从施工成本而言，它相对于过水土石围堰和不过水土石围堰，这种围堰技术的成本很高。

四、提高水电站施工中施工导流和围堰技术相关

1、改进相关程序的程序。在实施相关项目时，必须全面了解当地的地理环境、当地情况和人文感受，然后根据预期成本等因素制定更为合理的计划。在施工前，应详细了解汛期和河流水位高度变化情况，作出合理的估算，对施工尺寸进行科学合理的设计。

2、有效的工程科学控制。了解不同河流水位变化的数据，旱季合理预算，不同时段不同施工的合理规划，以及防洪等应急方案的设计。

3、注意细节。水利水电工程是一项非常重大的工程。它务必在在生产运行中经过几十年的测试，这关系到当地人民的安全和生活质量。所以说，水利水电工程应注重每一个细节，并严格根据有关要求进行审查和分析。差别是毫米，谬误是千里之外。特别是在导流和围堰两个基本工序中，有关人员应严格筛选和考虑材料选择、基础深度和堰距的质量和特点。

结语

在我国水利水电工程的施工过程中，必须要充分做好施工导流和围堰技术施工，通过良好的施工导流可以充分保证河流的水资源得到有效的疏通，同时通过理念技术，可以充分保证工程施工整体的安全性和稳定性，为我国水利水电工程的正常稳定开展，打下了重要的保障。

参考文献：

[1]薛晓东.探讨施工导流及围堰技术在水利水电工程施工的应用[J].居舍，2019（05）：38.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b5dfc65021328ff703f871b2.html