# 论电网调度技术在智能电网中的应用研究

（国家电网国网国际发展有限公司北京100031）

摘要:随着智能电网建设力度加大，实现优化配置电力资源的目的，缓解不同区域内的用电压力，满足社会发展需求。电力调度的运行工作在智能电网系统当中属于较为重要的一部分,不仅能够确保稳定的电力供应,还能够减少出现事故的概率。为了确保智能电网可以順利运行,就需要针对电网调度技术在智能电网中的实际应用展开分析与研究,从而对中国电力领域的发展起到一定程度上的推动作用。文中结合电网调度运行的基本功能,研究了智能电网在调度与运行中面临的关键性技术,以保证电网系统的安全性与能源分配更加合理。

关键词:智能电网;电网调度技术;应用

智能电网是电网的智能化,以高速双向、集成的通信网络为基础,应用先进的传感和测量技术、先进的现代化设备技术及先进的决策支持系统技术,实现电网安全、可靠运行的目标。在当今资源短缺的形势下,节约能源是首要发展目标。因此,不仅要改变传统"高能耗、低效率"的工作现状,还要不断创新技术,提升电网的整体运行效率,降低运行成本。

一、电网调度技术在智能电网中的作用分析

智能电网是一个整体规模比较大、涉及范围比较广的系统,也有一定的复杂性,而电网调度技术则是智能电网中最为重要的一个组成部分,主要应用在电力系统中降压配电变电站到居民用户和商业用户的用电的阶段系统。智能电网的主要构成是多种配电设备共同变换电压,最终直接向用户的终端展开分配电能,同时其也是用来连接用户的重要枢纽。所以智能电网的电网调度技术运行的电力质量,可以直接影响供电的安全性和增加用户在用电时的可靠性。作为智能电网调度的相关人员应在展开调度时准确地掌握好配电网的各种信息,在各种不同的信息中选择最正确的调频或调压,并及时处理调度时可能出现的一切问题。从而有效保障配电网的安全运行。由于智能电网复杂性极高,所以电力系统的管理人员一定要具有相关的专业知识和能力,可以全方面地掌控好电网的实时运行情况,以确保在进行智能电网的调度工作的操作时可以更加准确、规范。

二、电网调度的基本功能

电网调度的基本功能主要表现在以下几方面:(1)运行调度功能。主要通过对电网中的变电站、发电站和各类电气装置运行状况进行实时控制,以保证电力系统的电压、频率、限额等处于正常范围;在对电网系统设备发出调度倒闸指令时,确保所下达指令的无误性;对于电网中存在的问题制定相应对策并及时处理,防止事态扩展。控制体系是电网系统运行的执行系统,是电网运行与发电的指挥体系。(2)计划调度功能。按照电网系统运行和负荷评估数据,对发电系统开机进行安排,并完成对电力体系运行形式与潮流分布的安全性校验,以确保电网的电量电力相平衡。(3)运行形式。按照电网系统运行装置停电检修情况,以对电网整体进行验算分析,从而为电网调度工作的正确指令提供数据基础,并且也可为电网企业的其他职能机构提供电网规划、运行等所需的有关信息与数据支持,从而为确保电网系统的稳定、安全奠定数据基础。(4)继电保护功能。对电网系统中的自动设备和继电保护设备进行整定分析,并管控整个电网的二次设备,从而保证电力系统运行的稳定、安全。(5)自动化通信功能。收集、传输电网相关数据,为调度时正确指令的发出提供数据基础,也为保障各类二次装置的有效动作提供条件。

三、智能电网调度运行技术的应用

1电网调度预警以及辅助技术

电网调度预警以及辅助技术的使用,可以实时监测电网的状态,保证相关人员了解电网运行的具体状态以及准确信息,使电网调度运行情况可以被全方位地了解。调度人员可以根据这些信息开展决策判断,进而保证智能电网的稳定安全运行。智能电网调度预警监测和辅助技术还能够对信息数据进行分析计算,通过相关的软件可以跟踪判定电网的频率、功率以及电压等情况。智能电网调度系统能够根据分析出的数据来进行预警判断,并且制定科学合理的预警措施,降低电网事故发生的概率,保证智能电网可以稳定安全的运行,为人们生产生活提供电力保障。

2电网调度短路电流控制技术

随着各行业的迅速发展,用户对电网调度提出了新要求。从传统电网的调度视角分析,控制短路技术主要包含电网结构、设备性能及运行方式等。实际使用中,需控制其他影响因素,避免对电网造成较大波动。FCL是控制短路电流的一种先进技术,通过限制故障电流快速断开事故设备达到目的。电网系统运行正常的情况下,FCL表现为低阻抗甚至是零阻抗。一旦出现问题,FCL的阻抗将持续增加,可避免影响智能电网的正常运行。

3电网动态、实时监测技术

当前,由于科学技术的不断完善与更新,为电网运行的动态化监测提供了条件。通过动态监测技术能够在相同时间轴下得到电网体系的动态与稳态的实时信息,从而为电网的监控与运行提供了条件。此系统采用了PMU技术的主要功能,即:可直接监测发电机的功角;每40ms间隔向主调度站发送一次电网系统的动态化数据;通过GPS对所有数据做时间标记,从而可获得相同时刻断面的有关数据,以完成对电网数据的实时监控、标记,分析系统扰动并发出系统低频振荡警告等,以提升电网的安全性。此系统能在40ms内完成同步高速监测和数据标记,从而为精确查找电网扰动因素提供了条件。同时,此系统实现了对SCADA/EMS体系无法收集电网系统动态化数据缺陷的弥补,所以将十分有利于电网体系的可靠分析、调度、预警、故障分析、稳定决策及辨别参数等功能,对电网体系的运行和监控功能的高效充分发挥将起到重要作用,同时也为多种复杂问题的有效处理提供了条件。

4电网动态监测预警与辅助决策技术

电网动态监测预警与辅助决策技术可以对电力系统进行动态监测,还可以在线计算监测数据,以便调度运行人员通过计算结果来开展决策,不断提升调度人员对电网的控制能力以及驾驭能力。电网动态监测预警与辅助决策系统的主要功能有:在线暂态功角稳定紧急控制辅助决策、在线频率稳定预防控制辅助决策、在线低频震荡预防控制辅助决策、在线暂态电压稳定预防控制辅助决策、在线静态电压稳定预防控制辅助决策、在线暂态功角稳定预防控制辅助决策、在线热稳定预防控制辅助决策、在线低频震荡计算分析、在线频率稳定计算分析、在线暂态电压稳定计算分析、暂态功角稳定计算分析、在线热稳定计算、在线静态安全与电压稳定计算分析、在线状态估计、电网实时动态监测。

结束语

工业革命的开展使各种新型技术出现在人们的生产、生活中,随着高新技术的迅速发展和稳固,各项产业都得到了发展。经济日益发展的同时,能源消耗和环境污染成为了世界难题,因此建立可持续发展机制是当今国际的一大关注热点。现在,立足原有信息技术改造能源利用体系、最大限度挖掘电网体系以及提高能源的利用率,是电网发展的主要目标。为保证电网安全、平稳运行,电力企业必须做好电网智能化的调度工作,以推动企业的长远发展。

参考文献

[1]蔡子恒.智能电网调度控制系统综合智能告警研究及应用[J].科技传播,2015,7(24):65-72.

[2]温旭霞.浅谈智能电网中电网调度技术的研究[J].科技风,2013(15):60-60.

[3]钱奕兰.基于多Agent的智能电网调度决策支持系统的研究与应用[D].中南大学,2011.

[4]高欢.智能电网调度技术支持系统在郑州电网的优化设计与应用[D].2015.

[5]马怀刚.智能电网调度运行关键技术分析[J].环球市场,2016(23):117-117.

[6]谢炜.智能电网中电网调度技术的应用[J].丝路视野,2017(28):104-104.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b70dbd0dd28cb39d5f3e6006.html