# 10kV配电网中变配电设备安装技术的应用分析赵飞

（宁夏天净元光电力有限公司宁夏银川750011）

摘要：在我国，不论是人们的日常生活，还是生产工作都离不开10kV配电网的使用。随着用电需求的不断增加，人们对10kV配电网的稳定性和安全性也有了更高的要求。为了满足用户需求，提升10kV配电网中变配电设备的安装技术是必不可少的，本文主要就此进行了相关的分析和说明。

关键词：10kV配电网；变配电设备；安装技术

变配电设备是10kV配电网中必不可少的组成部分，变配电设备能够保障整个电网运行的稳定性，是电网运行的核心设备。所以，为了保障10kV配电网的运行质量，增加变配电设备的使用寿命和运作效率，提升变配电设备的安装技术是必不可少的。通过技术的提升来解决更多的供电需求，提升店呢能源的使用效率，从而带动我国经济的发展和城市的建设。

一、10kV配电网中变配电设备的安装技术应用

（一）变压器的安装

变压器的安装主要有以下几个步骤：

首先，在安装前要进行变压器的搬运。

在搬运变压器之前，相关工作人员要明确搬运路线，并将搬运路线清理干净，了解路径相关资料，确保搬运工作顺利开展。在吊装变压器的过程中，不要直接应用吊装环，要做好安全处理措施，如在吊耳上安装安全绳，从而保障变压器吊运的稳定安全。吊运到相应高度之后，为了避免吊运震荡对变压器的影响，可以利用枕木和绳索来保障变压器的稳定运输。此外，如果运输过程中遇到紧急停止或转弯等意外事件，运输司机要冷静面对，尽可能保障运输的稳定性。

其次，在变压器安装之前，要对变压器进行详细的检查。

检查工作包括图纸检查、安装细节检查、安装位置检查等多项内容。通过全面的检测来确保安装环境和安装技术的安全性，从而保障变电器的安装质量，避免各类安全事故的出现。此外，变压器的检测也是必不可少的，检测内容包括变压器是否损坏、是否存在裂纹、漏油等问题。如果在检测过程中发现变压器的质量问题，一定要及时上报，并根据问题的严重性采取相应的处理措施。如果变压器损坏过于严重，一定要及时停止安装工作，避免安装事故的出现。

最后，严格按照相关规定和施工规范来进行变压器的安装。

第一，根据变压器安装图纸中各个设备的位置来判断变压器的进场方向和摆放位置。

第二，在变压器进场之后，为了确保轨道间距与变压器所需轨道间距相符，可以先将变压器运送到临时轨道之上。为了避免变压器运行过程中对机电设备的影响，可以对升高坡度进行控制，控制方向可以根据气流的防线来决定。变压器到达目标地点之后，要注意制动装置的安装，并用扳手固定能够螺母。在旋转的过程中，如果连接栓也随之旋转，很有可能导致套管的损坏。所以一定能够要避免母线和螺母的同时旋转，也要避免套管承受多余的压力。

第三，在变压器实际安装时，一定要对现场环境进行详细的考察和分析，从而决定底线材料和安装技术的选择。为了确保变压器不受到任何损害，可以利用梯子等辅助道具来完成顶部安装工作。要在顶部安装结束之后将油布放置在顶部，避免施工过程中各种零件掉落对变压器所造成的影响。

第四，所有安装工作都完成之后，要全面检查变压器的安装和运行情况。如，变压器是否有漏油现象、保护装置是否符合安装要求、事故排油装置是否安装齐全等等，明确这些装置的安装情况，从而保障变压器的稳定运行。此外，变比、绝缘和直流电阻实验也是必不可少的检验工作。利用专业的测量仪器进行检测，并将检测结果进行总结和汇报，充分了解变压器的安装情况，从而全面保障安装质量。

（二）配电柜的安装

配电柜的安装可以分为以下几个方面：

首先，进行基础型钢的埋设，这是一项十分重要的工作。

在埋设工作开展之前，可以根据设计图纸进行预埋测试，明确掌握型钢的埋设位置和中心线，从安确保型钢的成功安装。在实际安装时，一定要准确掌握型钢的安装高度，并及时对型钢进行固定，确保型钢的稳定能够性。

其次，要进行配电柜的搬运。

在搬运之前，要对天气、搬运环境等因素进行详细的考虑，制定出周密的安装计划。通常情况下，晴天搬运最佳，从而避免潮湿环境对设备的影响。不仅如此，如果配电柜出现倾斜，很有可能影响电柜内部零件，从而损害配电柜。因此，在运输的过程中，一定要保障配电柜的平稳安放。对易损设备进行单独运输，多方面确保配电柜的安全运输。配电柜入场之后，要对配电柜的型号、是否损坏、安装说明等进行详细的检查和测试，确保配电柜的完整，从而避免各种能够安全事故的出现，确保安装质量和安装效率。

最后，配电柜安装。

配电柜安装要在型钢混凝土凝固之后，根据型钢埋设顺序进行安装，利用螺栓来固定配电柜和型钢。配电柜依次安放完成之后，要以首个配电柜为标准，将其它配电柜与之对齐，确保配电柜的整齐安放。配电柜安装结束之后，为了确保基础型钢与柜内框架的接地状态，要进行严密的电阻测试实验，确保电阻设置与施工规范相符。在10kV配电网运行时，中性线的接地电流不能大于30A，要时刻注意可能出现漏电现象的位置，包括变电装置、开关电源、发电机等位置。

二、10kV配电网中变配电设备的安全安装要点

（一）安装避雷设备

雷击会严重损坏变压器和配电柜，导致漏电等问题的出现，从而影响整个电网的稳定运行。所以，为了保障10kV配电网的稳定运行，在配电网中安装避雷设备是必不可少的。选择恰当的避雷设备，并且根据变压器、配电柜等设备的实际安装情况来考虑避雷设备的安装位置。在避雷器安装时，一定要在保险跌落之后进行安装，同时保持避雷设备与变压器投切方式的同步性。如果在保险跌落之前安装避雷设备，有可能造成电网的稳定运行受到影响，从而损害变压器、配电柜等设备。

（二）安装吸湿器

除了避雷设备，吸湿器的安装也是必不可少的。如果湿度过大，很有可能出现导电、漏电等问题，从而损坏变压器，影响变压器的安全运行。所以，吸湿器的安装尤为重要。吸湿器可以对储油柜中的空气进行过滤，避免湿度过大或过小。在吸湿器安装的过程中，为了保障安装工作的安全性，避免吸湿器受到电流的影响，要将变压器的密封垫拆卸下来。密封垫拆卸之后，安排专业的安装人员进行吸湿器的安装，并在安装后检查安装是否稳定，然后及时将密封垫装会原处。此外，吸湿器安装完成后要对变压器的运行情况进行检测，确保吸湿器的安装工作没有对变压器造成损坏。

三、结语：

综上所述，在10kV配电网中变电设备的安装尤为重要，变电设备安装技术的提升能够确保变电设备的稳定运行，延长变电设备的使用寿命，从而增加整个电网的工作效率，从根本上改善电网的供电质量，进而满足人们的用电需求，促进我国电力事业的进步与发展。

参考文献：

[1]杜斌雁.10kV配电网中变配电设备安装技术的应用分析[J].电子世界,2016(20).

[2]徐永祥.10kv配电网中变配电设备安装技术的应用分析[J].建筑工程技术与设计,2015(36).

[3]刘振中,郁冬明.简析10kV配电网中变电设备安装技术的应用[J].中国科技投资,2017(12).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b7d78af5b3888c3ab5873412.html