# 建筑结构设计裂缝成因及控制措施探析陈红军

安徽华俊建筑安装工程有限公司安徽宿州234000

摘要：由于建筑物和人们的生产生活息息相关，因此，建筑物质量的高低直接影响了人们的生命与安全财产的保障度。建筑结构的裂缝作为建筑物质量与安全性能的一大重要威胁，需要我们采取相应的措施，统筹考量可能引发裂缝的因素，对其加以控制。在建筑施工设计环节，提高设计的科学性与合理性，对一些标准参数有一个较好的估量。此外，在建筑施工过程中，要加强管理，提高施工的质量，在选材与施工工艺的选择上把好关。总而言之，相关施工单位应该根据裂缝的不同类型，采取与之相对应的合理解决方案，把安全隐患降到最低，保障好人们的人身安全。

关键词：建筑结构；设计；裂缝成因；控制措施

1建筑结构设计裂缝危害性分析

（1）建筑建设过程中要切实提高针对建筑安全性问题处理，保障建筑结构整体合理化运行，降低钢性成本，在建筑建设整个过程中，要推动整体工程结构管理，加大建筑裂缝严重问题处理，降低刚度和高压力，保障建筑工程建设合理化水平。（2）抗剪能力降低也会威胁到建筑物安全和稳定性，建筑截面如果出现问题，要不断推动建筑结构管理，保障建筑整体抗剪能力。（3）建筑整体强度降低，工程结构整体强度降低中，最主要原因就是建筑裂缝抗剪能力比较弱，要保障建筑工程产生裂缝，需要提高建筑混凝土内部水和空气质量，推动建筑结构整体结构工程强度。针对建筑整体工程耐久性，保障工程建设后期的管理工作。

2建筑结构设计裂缝成因

2.1施工质量因素

施工质量因素对于裂缝的形成也有很大的影响。主要涉及到的施工环节是混凝土浇筑。在混凝土浇筑过程中，要考虑到温度等因素，需要对混凝土结构及时补充水分。另一方面，要根据设计图纸上标注的最大荷载控制好浇筑的量，严格按照设计要求进行浇筑。另一方面，在对模板进行绑扎时，也要做得规范些，如果绑扎的不牢，也会导致裂缝的产生。

2.2原材料质量的管控问题

原材料质量的管控问题，具体包括混凝土砂石、水泥与粗细骨料的选择质量不达标、混凝土材料的配合比不恰当，部分砂石含泥量高于标准要求，导致混凝土的强度与抗渗性能下降，在浇筑后容易形成网状裂缝。因此在施工材料的选择方面，施工单位必须依据施工标准要求与合同条例，选择与施工项目相应的施工材料，并依据设计标准来配置原材料的配合比，以提升建筑结构设计的质量，减小建筑裂缝发生的概率。

2.3温度影响

建筑物结构设计出现裂缝最主要的原因就是温度因素，温度变化会导致建筑混凝土浇筑后，聚积内部水泥化热不容易散发出现，造成混凝土内部温度升高，形成比较大的内外温差问题，使得混凝土表面附近存在比较大的温度梯度，会引起比较大的内外温差，要及时保障混凝土能够在短期内提高抗拉强度效果，保障混凝土温度最高和最低时候不会出现裂缝问题。在建筑工程建设过程中最主要问题就是保障工程结构合理化推进，如果出现冷缩和干缩问题，要通过公式进行详细分析，针对建筑材料充分保障建筑合理建设，及时解决建筑裂缝产生的可能性，避免发生建筑结构工程裂缝问题。

3建筑结构设计中控制裂缝的措施

3.1加强对施工过程的质量管控

在进行建筑项目施工的过程中，大部分是工程设计师到实地指导，而实际操作则是施工人员来完成，因此在施工前，必须组织施工人员培训，强化施工人员的职业素养与职业技能，并引进相应的施工技术与工艺来施工，提高整体施工的水平与质量。对于大面积混凝土的施工，技术人员还需加强指导，并实时监督纠正施工人员的违章操作以及与施工不符的质量问题，从根源上杜绝大面积混凝土裂缝的产生。

3.2对于原材料的选材要十分的严谨

原材料的质量相对而言是比较容易控制的，但是原材料的质量是非常容易出现问题的一个环节，根据资料显示，由于在结构设计过程中对于原材料没有一个准确的要求就很容易造成质量问题的出现，很大一部分企业为了使得成本能够得到控制，就会选择相对比较廉价的材料，因此建筑工程出现问题也就不足为奇，为了避免这种情况的出现，就需要在结构设计阶段对于材料的搭配以及材料的实际品种以及规格进行明确，在对于原材料进行选择的过程中是需要按照国家的相关要求以及标准来进行的，对于厂家的选择也应该严谨，进厂之前对材料进行审核，这样能够有效的避免质量问题的产生。

3.3结构的平面布置

应当确保建筑结构平面布置的规则性，避免平面布置形状出现突变的情况。在平面存在凹口时，应当在凹口部位的边缘设置拉梁，凹口周边的楼板应当适当的加厚并且对配筋进行强化，楼板的负筋应当拉通。此外还应该按照相关规范和要求对建筑结构的长度进行控制，在建筑结构的长度超过相关规范规定的数值时，地下部位设置后浇带，地上应设置膨胀加强带。后浇带通常设置在梁和楼板的1/3宽的位置，宽度应当在800~1000mm范围内。加强带宽度一般为2000mm，带两侧布置密孔钢丝网，以此将带内混凝土与带外混凝土分隔开，钢丝网垂直布置于上下层（或内外层）钢筋之间，并用钢筋加固。膨胀加强带带内增设15%水平温度钢筋，水平温度钢筋均匀布置在上下层，内掺12％的膨胀混凝土后，且混凝土强度等级提高一级。后浇带及加强带的设置应当将梁、墙和板完全的分开，钢筋仍然应该连续的配置。在房屋长度超过规定的的数值比较大的情况下，应当进行变形缝的设置。在建筑物群房和主楼的高度相差比较大的情况下，需要在主楼和群房之间进行沉降缝或者是后浇带的设置，这样能够有效的避免或者减少因为基础沉降而导致的裂缝的产生。

3.4做好混凝土浇筑的养护工作

做好混凝土浇筑的养护工作，有利于控制混凝土水分快速蒸发，保证混凝土的湿度，避免裂缝的形成。因此在混凝土浇筑结束后，施工单位需要依据设计图纸规定混凝土保养的时间，安排专人在12h内对混凝土进行保湿、保温。对于混凝土养护的时间设定，还需依据混凝土掺合料与建筑项目所在的区域来设定，然后使用薄膜来覆盖混凝土的表面，并做好定期洒水养护，避免混凝土水分的散发。此外，为了避免裂缝的形成，还需定期做好稳定测量的工作，保证混凝土的湿度与温度在允许值内，并详细记录在册。例如为了了解混凝土凝固过程中的内外温差，避免温差裂缝的形成，在浇筑混凝土12h后，安排专人使用热电测温仪对混凝土上中下三层的温度进行测量：第1次测量的时间间隔为2h；4d后测量1次，每次间隔3h；11d后测量1次，每次间隔5h，依此类推。然后在记录本中记录每次测量的数据，统一绘制形成完整的表格，方便了解混凝土凝结内外的温度，为下一步施工打下基础。

结束语

总而言之，在建筑结构设计过程中要切实提高建筑整体施工质量，提高建筑施工质量，必须对结构设计中裂缝问题予以处理，控制好建筑施工科学设计、合理施工、注重细节和质量管理工作，运用科学养护手段提高建筑物质量，保障建筑结构设计裂缝合理化处理。充分提高建筑结构设计可持续发展。针对各种问题要及时处理，以保障建筑整体质量管理，充分提高建筑结构设计良性发挥，促进建筑行业整体发展趋势，推动建筑建设经济性和全面发展，重视建筑结构建设合理化。基于此，以上内容就建筑结构设计裂缝成因及控制措施进行了分析。

参考文献：

[1]苗英.浅谈建筑结构设计中控制裂缝的措施[J].建材与装饰，2017（38）：97-98.

[2]辜明益.论建筑结构设计中如何控制裂缝[J].住宅与房地产，2017（18）：85.

[3]蔡永超，刘羽翔.关于建筑结构设计中裂缝的思考[J].数码设计，2017，6（09）：88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b818de6cf8326ef652f4da81.html