# 镀铅、镀锌钢板电阻点焊腐蚀行为研究

### 论文摘要

采用5%NaCl溶液对电阻点焊镀铅、镀锌钢板进行浸泡腐蚀试验,研究了两种钢板在此溶液中的腐蚀行为。结果表明:镀铅、镀锌钢板各个区域腐蚀速率为V焊接区>V热影响区>V母材区;镀铅、镀锌钢板的腐蚀起源于点蚀,随腐蚀时间的延长,腐蚀坑数量增多,部分腐蚀坑连结成片;点焊后两种钢板耐蚀性相差不大,耐蚀性良好,因此镀锌钢板可代替镀铅钢板来生产油箱。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 腐蚀形貌分析

- 2.2 腐蚀深度试验结果与分析

- 2.3 极化曲线分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 于宁,于燕,姜秋月

关键词: 耐腐蚀性能,电阻点焊,镀锌钢板

来源: 热加工工艺 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 长春工业大学先进结构材料省部共建教育部重点实验室,长春工程学院机电工程学院

基金: 长春市科技局计划项目(14KG039)

分类号: TG453.9

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.06.041

页码: 175-178

总页数: 4

文件大小: 1311K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].中国废旧镀锌钢板中的锌资源量[J]. 钢铁 2014(02)

- [2].激光焊接车身镀锌钢板的工艺研究[J]. 现代焊接 2016(03)

- [3].不同脉冲方式对镀锌钢板点焊形核的影响研究[J]. 现代焊接 2009(01)

- [4].程序分析在镀锌钢板生产中的应用[J]. 工业工程 2011(01)

- [5].汽车镀锌钢板拉深损伤的研究分析[J]. 科技风 2017(22)

- [6].镀锌架空保温管的特点及镀锌钢板选取规范建议[J]. 中国住宅设施 2016(Z3)

- [7].建筑镀锌钢板的焊接接头组织与性能研究[J]. 材料开发与应用 2019(02)

- [8].自润滑镀锌钢板的现状和发展[J]. 腐蚀与防护 2011(12)

- [9].镀锌钢板硅烷钝化膜的制备及其电化学性能[J]. 腐蚀与防护 2017(01)

- [10].腐蚀后的镀锌钢板表面电子显微表征[J]. 分析测试技术与仪器 2010(03)

- [11].汽车车身高强度镀锌钢板激光搭接焊的现状与发展趋势[J]. 现代焊接 2010(06)

- [12].镀锌钢板废料中锌的碱浸过程影响因素分析[J]. 化工环保 2019(03)

- [13].关于镀锌钢板点焊电极寿命的研究[J]. 汽车维修 2012(09)

- [14].镀锌钢板无铬钝化研究新进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2011(06)

- [15].氢化物发生-原子荧光光谱法测定镀锌钢板镀层中痕量锑[J]. 冶金分析 2012(10)

- [16].汽车镀锌钢板泥浆附着的腐蚀行为与机理[J]. 材料保护 2008(10)

- [17].镀锌钢板在不同点焊规范参数下的数值模拟[J]. 现代焊接 2011(02)

- [18].计算机三维仿真镀锌钢板零间隙焊接高速成像系统[J]. 铸造技术 2017(05)

- [19].镀锌板种类及其在车身上的应用[J]. 汽车工艺与材料 2011(09)

- [20].螺旋镀锌钢板外护预制架空保温管加工[J]. 山西建筑 2018(26)

- [21].无指纹镀锌钢板产生湿锈和白锈的原因及预防[J]. 表面工程资讯 2008(03)

- [22].镀锌钢板表面磷化技术综述[J]. 广东化工 2019(15)

- [23].不同破损程度下车辆镀锌钢板腐蚀行为研究[J]. 军事交通学院学报 2013(09)

- [24].核电用S220GD型镀锌钢板等离子弧焊接技术[J]. 金属加工(热加工) 2017(22)

- [25].平吹气流下镀锌钢板的零间隙激光搭接焊研究[J]. 中国激光 2017(11)

- [26].镀锌钢板电阻点焊涂层电极研究[J]. 焊接 2012(04)

- [27].汽车车身用高强度镀锌钢板的激光搭接焊工艺研究[J]. 汽车工艺与材料 2011(04)

- [28].铝与镀锌钢板熔钎焊界面中Fe_2Al_5Zn_(0.4)的性能与形成[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S2)

- [29].6061铝合金/DP590镀锌钢板冷金属过渡焊接头界面的显微组织[J]. 机械工程材料 2020(09)

- [30].汽车镀锌钢板焊接缺陷分析及对策[J]. 铸造技术 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b8b725fa3ab9a07605aa8c52.html