# 10kv及以下用户工程供配电设施设计的思考

广东冠荣建设有限公司

摘要：随着现下人们供电需求量的不断增大，对于10kv及以下用户工程的供配电设施设计质量也提出了较高的要求。若是相关设计方案无法满足电网的正常运行以及用户的安全使用，则势必会降低10kv及以下用户工程的长期稳定发展，因此，做好10kV及以下用户工程供配电设施设计工作，很有必要。本文也会针对该项设计工作进行详细的分析，并结合主要的供配电设施设计提出一些可行性强的优化措施，以便相关人士参考借鉴。

关键词：10kv及以下用户工程；供配电设施设计；研究探讨

在10kv及以下用户工程供配电设施中，无论是负荷分级设计、配电系统接线方式，还是配电所以及箱式变电站的合理设置，都会对其整体运行的稳定性和安全性产生很大的影响。因此，要想实现10kv及以下用户工程的可持续发展，首要任务就是要对这些供配电设施的设计工作加大重视和管控力度，确保其各方面设置标准都能与国家相应的规范要求相吻合，这样才能满足人们的安全用电需求。

1.负荷分级以及相关供电要求设计

1.1负荷分级

对于10kv及以下用户工程而言，其在实际运行过程中，若是不同负荷出现供电中断现象，则影响范围也会各有千秋。而为了对这些负荷影响进行合理的区分及有效处理，相关施工单位就要在工程设计阶段，对不同的负荷影响程度进行科学合理的分级。通常，按照影响程度，10kv及以下用户工程的负荷等级可以分为一级、二级和三级，即等级越高，所产生影响程度就越大。相对，对于供电系统的安全稳定运行也会提出较高的要求。因此，必须在工程设计过程中，结合当地的建筑特点以及供电需求量，配备适宜的负荷等级，这样才能实现最终的安全供电目标。

1.2负荷供电要求

首先，对于一级负荷而言，要想使其能够发挥出最大是实效作用，就要为其配置两个独立的电源，这样即使其中一个电源出现问题，另一个电源也能保证人们的正常用电需求。此外，还要为一级负荷配置一个实用性强的应急电源，以便可以在出现突发情况时，可以在满足正常供电的基础上，为电力抢修创造良好的条件。其次，对于二级负荷而言，保证其供电能力以及快速恢复电力的能力，最为重要。所以，必须为其配置优质的变压器以及线缆，这样才能达到最终的供电目标，

保证二级负荷的稳定运行。最后，对于三级负荷而言，其整体运行情况应实时处在安全、稳定的状态中，所以，也要为其配置优质的变压器以及线缆才能实现这一运行目标。

2.配电系统接线方式的合理选择

一般情况下，在对10kv及以下用户工程的接线方式进行选择时，必须考虑电能的运行时间、适应性以及设计成本等因素，尽量从多方面继续进行对比、分析，这样才能保证接线方式选择的合理性，确保配网用户工程的供电效率以及供电稳定性。按照国家相应的供配电系统设计规范，高压供电系统的接线方式应以放射形式为主，并且在调整变压器容量以及分布模式以后，还可采用树干式或环式的接线方式。整个接线设计可以从以下几方面入手：

2.1高压树干式接线设计

该接线方式具有很强的针对性，必须采用大容量的高压电缆分线箱才能完成接线任务，且所接线路在实际运行时，存在很大的不稳定性。基于此，高压树干式接线方式不适宜在人口密集地区的供配网工程中使用，必须结合实际情况，对其进行合理的选择和使用，才能确保供配网工程的正常运行。

2.2高压放射式接线设计

该接线方式的不稳定性极为明显，只适宜在电网运行初期使用。另外，其接线成本费用也是十分显著，必须借助大量的高压柜才能发挥出相应的应用功效，再加上电缆回路较多，所以，在当下10kv及以下用户工程建设过程中，不建议采用此类接线方式。

2.3高压环网式接线设计

该接线方式不仅操作简便，而且造价成本也是十分之低，且具有很强的可靠性以及适应新。所以在10kv及以下用户工程建设过程中，大多数设计人员都会采用高压环网式接线方式来连接各供配电设施。

3.配电所的科学设置

3.1具体设计方案

基于当前社会对供配电设施设计质量所提出的高要求，在设置配电所时，也要立足于人们的实际使用需求，不仅要保证配电所的正常供电性能，而且还要与周围环境保持一致，在安全稳定的基础上，节省用地面积。在具体设计过程中，相关工作人员应根据周围建筑类型、小区用电负荷大小、小区未来发展规划以及实际电网运行情况等因素，对配电所电压进行科学合理的设计。因为人口密集的地区，所用的供配电设施种类和容量也是十分明显，要想满足其正常供电需求，就要采用10kV的高压供电方式，而配电所的建设位置也要选在该区域次干道所划分的供电路段上，以便可以最大化提升区域内的供电效率和供电质量。此外，还要对区域建筑的规划以及开发顺序进行深入的分析，进而结合分析结果，对配电所工程进行分区片开发，这样才能提升用户工程的运行稳定性，满足大众的安全用电需求。

3.2单台变压器的优化配置

在配电所设置完毕后，还要对其单台变压器的数量进行优化配置。可以按照国家相应的规范标准来进行分配，这样才能保证10kv及以下用户工程的正常运行。首在实际配置过程中，相关工作人员要结合配网工程的负荷特点以及经济运行性能来确定单台变压器数量。例如，一级或二级负荷的运行环境，一般要设置两台或以上的变压器；相对，集中负荷区域以及季节性负荷区域也要配置两台或以上的变压器。而在这一过程中，单台变压器的运行性能必须与相应的设计标准相吻合，这样才能确保其配置的可行性，从而在节能降耗的基础上，为提高变压器的检修维护效率提供便利的条件。

4.箱式变电站的优化选用

一直以来，我国10kv及以下用户工程的配电所形式都是以土建变电所为主，其虽然可靠性和安全性明显，但是在实际建设过程中，却需要大量的造价成本，且土地使用面积也是很大，且整个外观的协调性较差，根本无法达到现行供配电设施设计标准。因此，要想改善这种现状，就要对配电所的外观形式进行全面的优化创新，使其演变成箱式变电，这样既可以节省土地面积以及造价成本，又能提高配网工程的运行效率，满足人们的正常用电需求。此外，为了进一步提升配电所的美观性和协调性，还要对其使用环境进行全面的考察，尽量根据实际景观特点来确定箱式变电所的外观颜色以及造型设计，尽量与周围小区环境保持一致。并且在选择箱式变电所之前，还要对用电区域的容量大小进行认真的分析，进而根据分析结果来优化选用，这样才能提升变压器的荷载率，减少其电能过渡消耗现象，实现理想的供配电设施设计目标。

5.其它设计要点

目前，一些城市在进行10kv及以下用户工程供配电设施设计工作时，都会将1600kVA的变压器用于箱变站。对于这种设计方式的合理性研究，必须从单台变压器容量的合理设置上来进行体现，看其是否满足当地供电部门对高压柜的经济性要求。因为一旦单台变压器容量的设置不合理，则必定会降低10kV供配电系统的技术水平，使其整体运行稳定性和经济性大大下降。所以，在选择变电所容量时，必须将其经济优势作为首要考虑目标。

结束语

综上所述，要想进一步确保10kv及以下用户工程供配电设施设计质量，相关工作人员就要从合理设置负荷分级、负荷供电要求、配电系统接线方式以及变电所等关键设施上入手，并掌握相应的设计规范要求以及设计标准，这样才能提升供配电系统的安全性、稳定性以及美观性，从而更好的满足社会大众的正常用电需求。

参考文献：

[1]陈爱谱.10KV配电设计中常见问题及其对策探析[J]建筑工程技术与设计，2018，05：44-45

[2]冯逢.住宅小区10kV供配电系统工程设计的探讨[J]能源与环保，2018，07：17-18

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b91213195f4da8a85a3330ef.html