# 轴向力监测论文_魏灯莱

导读:本文包含了轴向力监测论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:在线,轴向,弹性,优化设计,压头,结构,机械。

### 轴向力监测论文文献综述

魏灯莱[1]（2018）在《基于压电阻抗特征频率偏移的螺栓轴向力监测》一文中研究指出针对工程实际中的螺栓松动问题,将基于压电阻抗特征频率偏移的方法应用于螺栓轴向力的监测,从理论分析、有限元仿真和实验研究叁个方面展开了该方法关键性问题的研究,对该方法在螺栓轴向力监测方面做了深入的实验研究。本文所做的主要研究工作如下:(1)基于压电导纳理论及轴向受载一维梁波动理论,推导出轴向载荷与主结构及压电材料固有频率的关系式,该关系式显示结构的轴向拉伸载荷会使主结构和压电材料横向振动的固有频率线性增大,而轴向压缩载荷则会使主结构和压电材料横向振动的固有频率线性减小。(2)应用有限元软件模拟结构受不同轴向载荷时结构模态频率和压电导纳信号的变化趋势,得出结构谐振的特征频率和压电材料谐振的特征频率与结构轴向载荷之间的关系。(3)在理论分析和有限元仿真的指导下,采用铝材板件和棒材分别做了相应的拉伸和压缩对比实验,理论分析和实验结果表明压电导纳信号中主体结构谐振特征频率和压电材料谐振特征频率的偏移与主体结构的轴向拉伸载荷均呈单调递增的关系,而与主体结构的轴向压缩载荷均呈单调递减的关系。将该方法应用于螺栓轴向力监测实验,能够很好地监测螺栓轴向力的变化,因此基于压电阻抗特征频率偏移的螺栓轴向力监测方法有很好的应用前景。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2018-05-01）

周清亮[2]（2015）在《无源型矿用锚杆轴向力监测装置的研究》一文中研究指出本文旨在研究一种低成本、高可靠性、易观测、无需电源、适合大规模安装使用的锚杆轴向力监测装置。由于锚杆对围岩起到组合、加固和联接的作用,因此它能加强围岩的自身强度和自我稳定的能力,节约了支护成本,确保了工程稳定与施工安全,具有显着的社会效益和经济效益。因此，岩土工程锚杆锚固技术被各国大力发展。然而随着时间推移围岩的稳定性受围岩强度的弱化和围岩应力的变化的影响而降低，进而造成岩体对锚杆的作用力增加。如果岩体对锚杆作用力超过锚杆的强度极限，则会造成锚杆锚固失效，进而引起巷道有塌方的危险。为了避免工程事故发生，必须提高锚杆支护的安全性，对锚杆轴向力进行监测。因此，锚杆轴向力监测装置的研究将具有意义深远的科研价值和实用价值。然而传统的监测装置仍存在需要电源、防水、防爆、可靠性不高、不易观测、安全管理复杂、制造成本高等缺点,并且有些设备需要专门人员、只能进行点监测或者小区域的监测而不能很好实现对整个锚固工程进行长期有效的实时监测。因此，急需一种低成本、高可靠性、易观测、无需电源、适合大规模安装使用的锚杆轴向力监测装置。本文根据目前监测装置的不足，提出一种新型的监测装置。首先确定监测方案，确定该监测装置由显示装置与弹性结构组成。通过显示装置将弹性结构受压时产生的毫米级变形量转化为不同的图案，通过观察显示装置的不同图案来判断锚杆的轴向力。然后确定显示装置，考虑到巷道下漆黑的特殊工况，用头灯照射反光条纹图案时就显得格外醒目。因此本文决定采用反光条纹作为显示装置显示的图案，并根据需要监测的锚杆叁种轴向力的载荷，阐述显示装置的工作原理。其次确定弹性结构，为满足监测装置的要求，需要一种制造维护成本低、适合大规模安装使用、能承受12~18t的载荷、所占空间体积不大，且不发生塑性变形的弹性结构，经分析该结构主要有碟簧和环形弹簧。本文以碟簧和环形弹簧作为参考弹性结构，用Ansys Workbench对其进行分析、设计与优化，让其空间体积更合理、最大应力更低、轴向变形量更大以达到监测装置的要求。最终得到直径在100mm、高度在80mm内，轴向变形量不小于3.4mm的弹性结构及相应的显示装置参数。将弹性结构与显示装置组装，经测试，该监测装置满足监测需求。(本文来源于《太原理工大学》期刊2015-05-01）

周清亮,梁义维[3]（2014）在《无源型矿用锚杆轴向力监测装置的优化设计》一文中研究指出为了得到一种便于观测、无需电源的锚杆轴向力监测装置,提出了一种由显示装置与弹性结构组成的装置。阐述了该监测装置的工作原理,根据显示装置的参数及弹性结构的空间尺寸,确定了该弹性结构各设计参数间的关系,并对弹性结构进行优化及设计。经测试,无源锚杆轴向力监测装置满足观测需求。(本文来源于《矿山机械》期刊2014年11期）

攸金高[4]（2009）在《大型离心空压机轴向力在线监测在试车中的应用》一文中研究指出阐述大型离心空压机轴向力在线监测系统的作用,介绍在一台离心空压机试车过程中,应用轴向力在线监测系统的分析数据对故障进行分析及处理的实例。(本文来源于《深冷技术》期刊2009年02期）

杨兆军,杨永海,贾庆祥,王伟国[5]（2003）在《通过轴向力监测预报微钻头折断的研究》一文中研究指出对以轴向钻削力为监测对象的微孔钻削在线监测进行了研究。以50支直径为0.4mm的高速钢麻花钻为样本,在数控高速精密微孔钻床上,对钻削45#碳素钢时微钻头折断的轴向钻削力极限值进行了检测。经参数估计和统计检验,得到轴向钻削力极限值服从对数正态分布的结论,并建立了基于可靠性的轴向钻削力监测阈值的确定方法。在此基础上选取不同可靠度水平进行了在线监测实验,与普通钻削比较,当选取可靠度水平为0.999时,在钻头利用率相同的情况下,10支钻头的折断率由30%下降到0,为避免发生微钻头折断这一长期困扰微孔加工的技术问题提供了一种良好的工艺方法。(本文来源于《光学精密工程》期刊2003年05期）

谢京强[6]（2002）在《轧机轴向力在线监测系统开发研究》一文中研究指出近年来，为解决轧机止推轴承短寿烧损和控制辊系行为，展开了理论和测试研究。渤海铝业有限公司的2200铝箔中轧机，由于轴承座在机架窗口内留有的装配间隙在轧制过程中处于失控状态，从而使工作辊止推轴承异常超偏载，导致止推轴承短寿烧损。轧辊轴承座低频振动，导致铝箔断带事故，至今无法实现高速轧制生产。为了适时诊断工作辊止推轴承的载荷工况并验证理论计算结果的正确性，开发研制了工作辊止推轴承轴向力在线测试系统。计算机技术的日益成熟和飞跃发展，为工程测试系统获得准确可靠的数据提供了保证。其中，虚拟仪器技术由此应运而生并得到迅猛发展。采用全图形化编程，将仪器的设计、使用和管理统一集中于虚拟仪器中。本文给出了2200铝箔轧机轴向力在线检测系统，并通过计算机仿真，实现了在计算机上再现轴向力测试系统，可以代替电阻片传感器在压头上反复试贴－标定的复杂而繁琐的传统人工制作法，可以缩短传感器制作时间，提高经济效益。首先，对现行轧机轴向力测试做了简单回顾，并对测试虚拟仪器做了详细的介绍。其次，介绍了电阻应变式传感器的基本概念，阐述了端盖压头的设计过程；为了消除端盖压头相关构件热变形对轴向力输出信号的干扰，开发了适应端盖压头电阻片传感器最佳粘贴位置的计算机仿真系统，使热变形干扰的电桥信号输出为零。最后，系统介绍了动态应变仪及计算机数据采集和图形显示系统的工作原理。(本文来源于《燕山大学》期刊2002-12-01）

卢奂采[7]（1998）在《大型机组轴向力在线监测》一文中研究指出阐述一套大型机组轴向力在线智能监测系统硬件、软件的功能及其结构.监测仪是以80C32单片机为主体的微处理机系统,能对大型旋转机械的轴向力进行实时在线监测、越限报警和历史数据记忆等(本文来源于《自动化仪表》期刊1998年10期）

史俊友,童水光,许跃敏,汪希萱[8]（1997）在《旋转机械轴向力在线动态监测的研究》一文中研究指出论述了大型旋转机械轴向力在线监测技术的现状、意义及发展趋势,阐述了测力弹性元件的研制方法,并对以80C32单片机为核心的轴向力在线动态监测系统的硬件、软件结构及系统特点作以介绍。(本文来源于《化工机械》期刊1997年05期）

卢奂采[9]（1996）在《旋转机械轴向力在线智能监测系统》一文中研究指出阐述了一套旋转机械轴向力在线智能监测系统硬件、软件的功能及其构成。监测仪是以80C31单片机为主体的微机系统,能对大型机械设备的轴向力进行实时在线监测、趋势分析和越限报警。(本文来源于《自动化仪表》期刊1996年02期）

汪家铭[10]（1994）在《智能化旋转机械轴向力在线监测系统》一文中研究指出智能化旋转机械轴向力在线监测系统旋转机械轴向力的在线监测对于避免止推轴承损坏、保证机器的稳定运行具有重要作用，同时，通过对动态轴向力的分析，也能反应出机器异常时的故障特征频率，为旋转机械的故障诊断提供更为丰富的有价值的信息。目前，国内某大学已研制成功...(本文来源于《四川电力技术》期刊1994年05期）

### 轴向力监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文旨在研究一种低成本、高可靠性、易观测、无需电源、适合大规模安装使用的锚杆轴向力监测装置。由于锚杆对围岩起到组合、加固和联接的作用,因此它能加强围岩的自身强度和自我稳定的能力,节约了支护成本,确保了工程稳定与施工安全,具有显着的社会效益和经济效益。因此，岩土工程锚杆锚固技术被各国大力发展。然而随着时间推移围岩的稳定性受围岩强度的弱化和围岩应力的变化的影响而降低，进而造成岩体对锚杆的作用力增加。如果岩体对锚杆作用力超过锚杆的强度极限，则会造成锚杆锚固失效，进而引起巷道有塌方的危险。为了避免工程事故发生，必须提高锚杆支护的安全性，对锚杆轴向力进行监测。因此，锚杆轴向力监测装置的研究将具有意义深远的科研价值和实用价值。然而传统的监测装置仍存在需要电源、防水、防爆、可靠性不高、不易观测、安全管理复杂、制造成本高等缺点,并且有些设备需要专门人员、只能进行点监测或者小区域的监测而不能很好实现对整个锚固工程进行长期有效的实时监测。因此，急需一种低成本、高可靠性、易观测、无需电源、适合大规模安装使用的锚杆轴向力监测装置。本文根据目前监测装置的不足，提出一种新型的监测装置。首先确定监测方案，确定该监测装置由显示装置与弹性结构组成。通过显示装置将弹性结构受压时产生的毫米级变形量转化为不同的图案，通过观察显示装置的不同图案来判断锚杆的轴向力。然后确定显示装置，考虑到巷道下漆黑的特殊工况，用头灯照射反光条纹图案时就显得格外醒目。因此本文决定采用反光条纹作为显示装置显示的图案，并根据需要监测的锚杆叁种轴向力的载荷，阐述显示装置的工作原理。其次确定弹性结构，为满足监测装置的要求，需要一种制造维护成本低、适合大规模安装使用、能承受12~18t的载荷、所占空间体积不大，且不发生塑性变形的弹性结构，经分析该结构主要有碟簧和环形弹簧。本文以碟簧和环形弹簧作为参考弹性结构，用Ansys Workbench对其进行分析、设计与优化，让其空间体积更合理、最大应力更低、轴向变形量更大以达到监测装置的要求。最终得到直径在100mm、高度在80mm内，轴向变形量不小于3.4mm的弹性结构及相应的显示装置参数。将弹性结构与显示装置组装，经测试，该监测装置满足监测需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轴向力监测论文参考文献

[1].魏灯莱.基于压电阻抗特征频率偏移的螺栓轴向力监测[D].武汉科技大学.2018

[2].周清亮.无源型矿用锚杆轴向力监测装置的研究[D].太原理工大学.2015

[3].周清亮,梁义维.无源型矿用锚杆轴向力监测装置的优化设计[J].矿山机械.2014

[4].攸金高.大型离心空压机轴向力在线监测在试车中的应用[J].深冷技术.2009

[5].杨兆军,杨永海,贾庆祥,王伟国.通过轴向力监测预报微钻头折断的研究[J].光学精密工程.2003

[6].谢京强.轧机轴向力在线监测系统开发研究[D].燕山大学.2002

[7].卢奂采.大型机组轴向力在线监测[J].自动化仪表.1998

[8].史俊友,童水光,许跃敏,汪希萱.旋转机械轴向力在线动态监测的研究[J].化工机械.1997

[9].卢奂采.旋转机械轴向力在线智能监测系统[J].自动化仪表.1996

[10].汪家铭.智能化旋转机械轴向力在线监测系统[J].四川电力技术.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b935f71f33f38b1e3a2d262c.html