# TPU/MWCNTs导电薄膜的制备及性能

### 论文摘要

采用热压成型技术制备了热塑性聚氨酯(TPU)薄膜,在二甲苯溶剂中适度溶胀,并于不同浓度的多壁碳纳米管(MWCNTs)溶液中超声修饰制备TPU/MWCNTs导电薄膜.通过绝缘电阻测试仪、万能材料试验机、热失重分析仪(TG)和扫描电子显微镜(SEM)对TPU/MWCNTs薄膜的电性能、力学性能、热稳定性和形态结构进行测试.结果表明:MWCNTs不仅均匀分散于TPU膜表面,而且渗透进入膜内形成完善的导电网络结构,有利于TPU/MWCNTs薄膜导电性能的提高和逾渗值的降低;与纯TPU相比,TPU/MWCNTs薄膜的拉伸强度、杨氏模量和韧性均得到提高;与TPU膜相比,TPU/MWCNTs薄膜的热稳定性提高.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 TPU/MWCNTs导电薄膜的制备

- 1.3.1 热压成型TPU薄膜

- 1.3.2 TPU薄膜的导电修饰

- 1.4 扫描电子显微镜观察

- 1.5 导电性能测试

- 1.6 力学性能测试

- 1.7 热失重分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 TPU/MWCNTs薄膜的形态结构

- 2.2 TPU/MWCNTs导电薄膜的电性能

- 2.3 TPU/MWCNTs导电薄膜的力学性能

- 2.4 TPU/MWCNTs导电薄膜的热稳定性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 石素宇,贺帅国,王利娜,迟长龙,辛长征

关键词: 热塑性聚氨酯,碳纳米管,热压成型,导电膜

来源: 福建师范大学学报(自然科学版) 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备

单位: 河南工程学院材料与化学工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(11572290),河南省教育厅重点科研项目(19A430010),河南工程学院博士基金(D2015018)

分类号: TB383.2

页码: 42-47

总页数: 6

文件大小: 1041K

下载量: 312

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管导电薄膜让手机触摸屏更轻柔[J]. 中国粉体工业 2017(01)

- [2].导电薄膜热膨胀系数实时测试系统[J]. 机械工程材料 2010(01)

- [3].纳米微晶纤维素导电薄膜的制备及性能表征[J]. 中国造纸 2018(11)

- [4].日本开发出新型导电薄膜[J]. 石油化工 2016(06)

- [5].高机械灵敏度悬空导电薄膜的制备方法研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [6].自旋喷射系统可快速制造多层导电薄膜[J]. 硅谷 2012(10)

- [7].高频超声热沉积法制备镀银导电薄膜[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [8].期刊文摘[J]. 塑料 2012(03)

- [9].柔性ITO导电薄膜制作技术[J]. 玻璃 2015(08)

- [10].柔性ITO导电薄膜蚀刻痕消除工艺[J]. 玻璃 2017(08)

- [11].磁控溅射制备不锈钢基耐蚀导电薄膜研究进展[J]. 真空 2020(06)

- [12].SnO_2：F导电薄膜的制备方法和性能表征[J]. 材料导报 2008(01)

- [13].美研制出迄今透明度最高氧化铟锡导电薄膜[J]. 功能材料信息 2012(06)

- [14].两步法制备导电聚吡咯薄膜研究[J]. 装备环境工程 2010(05)

- [15].ITO导电薄膜表面缺陷的图像特征分析[J]. 计算机应用 2017(S1)

- [16].纳米线透明导电薄膜的制备及在光电器件中的应用[J]. 材料导报 2017(07)

- [17].等离子高分子导电薄膜的微型机器鱼图像分析(英文)[J]. 光学精密工程 2009(06)

- [18].碳纳米管和石墨烯透明导电薄膜材料专利综述[J]. 广州化工 2020(13)

- [19].不同溶剂对PEDOT:PSS导电薄膜性能的影响[J]. 中国印刷与包装研究 2012(01)

- [20].Sol-Gel法在不同衬底上制备的LaNiO_3导电薄膜的性能研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [21].一种柔性导电薄膜的网版印刷工艺[J]. 丝网印刷 2017(05)

- [22].采用碳纳米管导电薄膜作为OLED的阳极[J]. 光电子.激光 2014(10)

- [23].Cs-g-PAM/Cu导电薄膜的制备、表征及气敏性能研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [24].PUR-T/SWCNTs复合导电薄膜对有机气体的响应行为[J]. 工程塑料应用 2019(11)

- [25].喷雾裂解法制备掺氟氧化锡导电薄膜[J]. 陶瓷学报 2016(05)

- [26].银纳米线浆用于可折叠导电薄膜研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [27].纳米微晶纤维素/石墨烯柔性导电薄膜的制备与表征[J]. 纸和造纸 2018(02)

- [28].软硬段结构对填充MWNT/聚氨酯导电薄膜气敏响应性的影响[J]. 塑料工业 2017(04)

- [29].退火时间对射频溅射p型透明SnO_2/Al/SnO_2导电薄膜结构、形貌、光学和电学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(S1)

- [30].新型AFM原子分辨率导电探针技术研究[J]. 表面技术 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b9ba5db57e0dac31141ed7da.html