# 电力工程中输电线路施工技术与管理王俭

东莞市输变电工程公司广东东莞523000

摘要：电力工程的建设完善了社会供电网络，满足了现代社会对电力供应的个性化需求。在电力工程中，输电线路工程是其中的一个重要项目，对于输电线路工程的管理工作而言，技术部分的管理至关重要。

关键词：电力工程；输电线路工程；施工技术；技术问题；技术管理

从目前输电线路工程的施工现状来看，有相当一部分的工程在技术方面都还存在问题，比如技术水平低、技术质量层次不齐、施工技术不达标和不规范等等，这些技术上的问题对工程建设质量和性能造成的影响是难以磨灭的，如果无法以有效的技术管理模式对其进行控制，就会造成严重的问题。本文的主要内容就是对电力工程中的输电线路施工技术与管理进行研究分析，提出输电线路施工技术管理策略，提升工程建设水平。

一、实施输电线路施工技术管理的意义分析

（一）这是确保输电稳定性与安全性的前提

进行电力工程建设的目的就是为了满足更多、更复杂的用电需求，就是为了将电力输送到需要的地方。输电线路作为电力的直接输送载体，作为电力工程的中枢项目，如果在施工过程中，其施工技术的不大保障，存在较大的随意性或盲目性，就会使得输电性能受到损害。因此，实施输电线路施工技术管理，就是为了确保输电的稳定性和安全性，提升输电线路的运行性能。

（二）有利于提升施工效率

以标准规范的技术进行施工，能够减少施工错误，避免消耗大量的工程时间和工程材料，节约了大量的施工资源；其次，按照规范和标准进行施工，可以降低工程质量问题的发生率，提升工程建设的规范性和标准性，保质保量的交付工程。这无疑是提升了工程的施工效率，节省了返工、误工带来的时间消耗，节约了施工时间，提快了施工进度。

（三）有利于减低工程造价，提升工程经济效益

重视施工技术，强化对施工技术的管理，以此来减少资源上的消耗，缩短施工时间，能够有效的降低工程造价，避免了大量的无效投资，很大程度上的提升的工程建设的经济效益和社会效益。输电线路工程周期上、施工范围广，如果不实施全面的管理控制，就难以保障工程效益，带来大量的资源消耗，造成资金浪费问题，作为全面管理控制的重要部分，实现了技术方面的有效管理，就是在维持工程建设的经济效益。

二、输电线路施工技术与管理问题分析

（一）管理疏忽

输电线路工程所用的材料很多都是能够直接进行倒卖，由于施工环境比较开放，工程现场人员流动性大，且人员结构复杂，尤其是不相干人员比较多，加上管理上的疏忽，经常发生工程材料被盗事件，常见被盗材料一般是带铜丝的电缆线和金属扣件。管理上的疏忽给施工带来了不小的经济损失，对工程材料维护不当所造成的金属材料锈蚀、电缆线绝缘皮损坏等问题也对工程建设造成了影响，这对于施工技术的标准化、规范化实施也造成了阻碍。

（二）技术水平低，管理滞后

输电线路施工主要是完成线路的架设，虽然说不存在较大的难度，但是对于施工技术的细节控制极为重要，否则机会影响电缆线的输电性能，或是造成杆塔架设不稳定、抗风能力弱、易倒塌等问题，技术方面的问题增加了管理难度，降低了工程质量；而所实施的工程施工管理出现了严重的滞后问题，现行的管理制度已经无法满足现代输电线路工程的施工需求和施工特点，与工程施工内容、施工进度出现了落差，无法有效针对施工中出现的问题。

（三）人员素质低

参与输电线路工程建设的人员整体素质比较低，无法按照规定和标准进行施工，既影响了技术的实施效果，也造成了管理难题。工地上人员散漫、随意走动、随意施工的行为比较常见，管理人员对这些问题要么是无奈，要么是视而不见，而由此引发的安全问题和质量问题也不在少数。

三、输电线路施工技术与管理办法

（一）准备工作

（1）现场勘察。在接收到工程建设任务之后，建设单位应当实施一次彻底的现场勘察作业，主要勘察的内容包括工程建设地区的地质情况、气候情况、自然环境、人文环境、村落分布、民风民俗、劳动力分布等等，对上述内容进行勘察的目的主要是为了保障施工的顺利进行，避免因地理环境或气候条件对施工产生影响，同时防止工程作业影响到当地居民的生活和工作，而勘察劳动力分布情况则主要是为了方便就地吸纳劳动人员，方便人员管理。完成现场勘察之后，需要根据勘察结果，编写施工组织报告，制定施工方案，包括人力配置、基础性工程、设备配置以及材料配置，划分施工周期和工程项目，计划施工进度，保障后期能够按照计划顺利完成虽有项目的施工。

（2）材料准备。对于成品材料，按计划运抵现场后，进行质量检查，合格之后需要置放在专门的材料区进行统一的管理，避免材料过度取用、丢失或者质变；对于半成品材料，则应当按照标准的方式进行加工；同时，需要准备好施工所需的所有器械设备，将机械设备放置在较为空旷的位置，避免压缩现场的作业空间。

（3）复测分坑。一般，输电线路工程的设计会交由专业的设计单位进行，在进行现场选线定位时，会联合施工企业和运行单位共同参加，以便对线路走向等重要问题，共同研究，选择合理的线路方案，施工人员应从施工角度提出具体意见

（二）施工安装

（1）基础施工。输电线路中的基础性施工主要有混凝土浇筑基础、土方挖掘、底盘埋放等，这些基础性施工直接决定了杆塔施工结构是否牢固可靠、线路的架设是否稳定。这类隐蔽性工作对施工的精准度要求比较高，在作业过程中，必须要按照设计深度、设计位置和设计尺寸进行挖掘和掩埋，细小的尺寸偏差，可能都会影响到杆塔的架设质量。外部部分的工程，需要做好技术监督和质量验收工作。

（2）材料运输。输电线路所需的电缆线、杆塔材料、混凝土、构件、绝缘子等材料的运输需根据材料数量选择容量适合的运输车辆，装码过程中，保持材料堆积紧凑，避免运输过程颠簸损坏材料质量，需要单独包装运输的需按照求进行运输，以免发生摩擦损坏；卸料过程中，应当轻拿轻放，大吨位材料可使用吊装设备进行卸载。

（3）杆塔施工。杆塔工程的建设，必须要保障杆塔位置合理，基础和结构稳定，因此在施工过程中，需要做到以下几点：严格排杆的焊接，对于金属排杆，在焊接过程中，应当做好电弧保护工作，避免出现焊接薄弱位置，保持焊接的稳定性；立杆也就是架设电线杆，需要合理的调度吊装机械，电杆保持一定的倾斜度，避免下坠，缓慢放置到挖好的基础当中，吊装完成以后，可选择就地取土掩埋固定或者采用混凝土浇筑的方式保持电杆的稳定，电线塔则采用分解组立的方式进行架设；完成杆塔架设之后，可能会因为拉线、基础沉降、夯实度不够等原因导致杆塔出现倾斜，此时必须要对杆塔位置进行调整，通过调节拉线的松紧度、调节连接构件的松紧度以及夯实埋土等方法，保持杆塔位置和角度的准确性。

（三）架线与接地

架线应当严格按照图纸设计进行，做好电缆线的绝缘保护工作，避免出现漏电问题；线路张拉过程中，保持力度合理，避免造成杆塔倾斜甚至倒塌；完成架设之后，紧接着需要进行接地工作，按规定安装接地装置。最后，需要进行试运行和工程验收，一般情况下，输电线路架设完成后，试运行24h或72后，观察无误便可投入使用。

结束语：

输电线路工程施工技术的水平高低、是否符合标准和规范，直接决定了工程的质量和未来的使用性能。在实际的工程施工过程中，应当要对施工技术管理引起重视，采取科学的管理办法，交付较高水平的输电线路工程，不断的完善社会供电网络。

参考文献：

[1]王道祥.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[j].低碳世界，2016（19）：204-205.

[2]张险峰.浅议电力工程中输电线路施工技术与管理[j].科技创新与应用，2012（31）：182-183.

[3]燓友兵.电力工程中输电线路施工项目管理存在的问题及对策分析[J].电子制作，2015（03）：166-167.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b9c9fd6289dad88a5b4bec8b.html