# 北京地铁新宫站基坑复合支护过渡部位的冗余度设计

### 论文摘要

复合支护结构过渡部位中两种支护结构的水平刚度、受力方式、作用机理有所差异,故过渡部分是基坑安全控制的关键部位,对过渡部分进行冗余度的研究和优化具有非常实际的工程意义。论文结合北京地铁19号线新宫站基坑工程实例,通过数值模拟的方法,釆用MIDAS/GTS软件实现基坑的施工全过程模拟。在假定复合支护结构部分失效的情况下,以结构变形与受力情况为标准,对复合支护结构的冗余度进行了计算和优化设计。结果表明:(1)在出现支护结构局部破坏的情况下,复合支护体系的过渡部位桩体变形都出现了明显的增大;在有腰梁的情况下,桩体的变形得到了很好的控制;(2)出现局部破坏后,结构加入腰梁,增加了结构的传力路径,使整个结构的内力重分布更加均匀合理,可以有效地防止应力的集中,保证了结构的安全稳定;(3)在两种失效模式下,在支护结构之中加入腰梁对结构的冗余度都有明显的提升;混凝土腰梁对结构冗余度的优化效果要比钢腰梁好一些。在实际工程中,腰梁的加入对提升支护结构的稳定性和冗余度有着重要的意义,应注重对腰梁的设计应用。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 基坑支护结构的冗余度设计

- 3 数值计算模型建立

- 3.1 模型尺寸、参数设定及边界条件

- 3.2 模型验证

- 4 结构冗余度计算结果分析

- 4.1 失效模式a情况下各工况结构冗余度分析

- 4.2 失效模式b情况下各工况结构冗余度分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫建龙,闫亚斌,沈宇鹏,王潇

关键词: 深基坑,复合支护,冗余度,腰梁,支护结构破坏

来源: 水文地质工程地质 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 中铁四局集团有限公司第三建设有限公司,北京交通大学土木建筑工程学院

基金: 国家重点研发计划资助(2017YFC0805305)

分类号: U231

DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2019.02.22

页码: 162-169+178

总页数: 9

文件大小: 481K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].预应力钢筋混凝土箱梁的结构冗余度[J]. 城市道桥与防洪 2018(08)

- [2].梁系结构冗余度及其特性分析[J]. 建筑结构学报 2016(11)

- [3].空压机选型优化和冗余度分析[J]. 船舶 2020(04)

- [4].桥梁设计的冗余度分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(10)

- [5].桥梁设计的冗余度分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(07)

- [6].面向3C产品装配的高速冗余度机器人系统研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [7].冗余度双臂机器人协调避障算法[J]. 农业机械学报 2015(09)

- [8].用于空间内曲面喷涂的冗余度机器人轨迹规划方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [9].公司简介翻译的冗余度失衡研究[J]. 传播力研究 2019(04)

- [10].环境冗余度对中小企业自主创新能力的影响研究——以创新开放度为中介变量[J]. 现代经济探讨 2017(11)

- [11].考虑冗余度的杆系结构构件重要性评价方法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(12)

- [12].基于应变响应敏感性的单层球面网壳冗余度分析[J]. 计算力学学报 2013(06)

- [13].基于应变能的结构冗余度分析[J]. 工程抗震与加固改造 2018(06)

- [14].散货船和油船的结构冗余度及其验证[J]. 中国造船 2016(02)

- [15].考虑振动抑制的多冗余度特种操作机器人轨迹优化方法[J]. 机械工程学报 2012(01)

- [16].空间冗余度机器人混沌自运动研究[J]. 空间科学学报 2012(06)

- [17].冗余度机器人容错操作运动误差的研究[J]. 机械科学与技术 2010(01)

- [18].单层球面网壳结构冗余度优化研究[J]. 江西建材 2019(03)

- [19].基于敏感性的冗余度在框架结构优化设计中的应用[J]. 苏州科技大学学报(工程技术版) 2019(01)

- [20].基于最大依赖度及最小冗余度的员工协作优化策略[J]. 计算机集成制造系统 2017(05)

- [21].基于响应敏感性的单层球面网壳冗余度分析与验证[J]. 建筑结构学报 2014(11)

- [22].扩展雅克比方法的冗余度机器人逆运动学应用[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(05)

- [23].随机进化算法在结构冗余度优化上的应用思路[J]. 建材与装饰 2018(10)

- [24].冗余度机器人梯度投影避障算法的改进[J]. 机械科学与技术 2015(10)

- [25].基于冗余度理论的深基坑环梁支撑优化分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [26].基于能力谱的桥墩冗余度评估[J]. 常州工学院学报 2018(02)

- [27].高冗余度、高可靠性直流区域供电系统设计[J]. 电器与能效管理技术 2014(20)

- [28].基于粒子群算法的大型低冗余度线阵综合[J]. 空间电子技术 2019(03)

- [29].一种改进解析冗余度的损伤识别方法[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [30].刍议桥梁设计的冗余度[J]. 江西建材 2015(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ba146994ed94f7f4cac94d5d.html