# 核保障监督论文_高仉生,赵英俊

导读:本文包含了核保障监督论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:原子能,同位素,机构,比值,国际,核武器,燃耗。

### 核保障监督论文文献综述

高仉生,赵英俊[1]（2008）在《卫星遥感技术在核保障监督中的应用现状分析》一文中研究指出基于卫星遥感技术在核保障监督中的应用现状,分析了卫星遥感技术在核保障监督中的优势,论述了主要类型的卫星图像在核保障监督中的用途,主要表现在发现、检验和监测核活动;检查附加协议的履行情况和验证申报设施的设计信息;为进入现场视察提供和补充一些重要的信息源;基于公开资源或第叁方信息,应用卫星图像调查未经申报的核设施信息。以其他国家的一些核设施为例分析了卫星图像在核保障监督中的应用情况,探讨了卫星遥感技术在核保障监督中的应用能力。(本文来源于《世界核地质科学》期刊2008年04期）

张小枝,刘大鸣,李金英,李安利,金小海[2]（2004）在《后处理厂释放气体中稳定惰性气体同位素在核保障监督中的应用研究》一文中研究指出用Origen2.1计算模式对压水堆元件中Kr,Xe相关同位素与燃耗的关系进行了计算,并估算了后处理厂烟囱释放气体中Kr,Xe各稳定同位素的来源,丰度和原子浓度。82Kr,129Xe可用作环境样品中惰性气体同位素的天然本底;裂片83Kr/86Kr、84Kr/86Kr、131Xe/134Xe和132Xe/134Xe的丰度比值,可用于指示乏燃料燃耗,进而估算正在被分离的钚同位素组成,并有可能对后处理厂实行保障监督。(本文来源于《核化学与放射化学》期刊2004年04期）

张小枝,李安利,张继龙,王琛,王林博[3]（2004）在《惰性气体在核保障监督中的应用研究》一文中研究指出本工作研究了放射性惰性气体环境监测在《核不扩散条约(NPT)》保障监督中的应用,研究重点是通过监测烟囱中释放的稳定惰性气体Kr、Xe同位素,对正在运行的后处理厂进行核保障监督的方法,旨在探索有效的、入侵性低的核查技术。41Ar、133Xe和85Kr等单一(本文来源于《中国原子能科学研究院年报》期刊2004年00期）

张小枝[4]（2004）在《惰性气体在核保障监督中的应用研究》一文中研究指出惰性气体是某些核反应和核裂变的产物，因其自身的化学稳定性而易进入环境并便于监测。本工作首先研究了放射性惰性气体环境监测在《核不扩散条约(NPT)》保障监督中的应用，然后，重点研究了通过监测烟囱中释放的稳定惰性气体Kr、Xe同位素，对正在运行的后处理厂进行核保障监督的方法。旨在结合现有的核查技术，探索有效的、入侵性低的核查技术。~(41)Ar、~(133)Xe和~(85)Kr等单一核素对正在运行的反应堆和后处理厂的保障监督的作用是有限的。原因在于单一活化产物或裂片核素不能指示燃料元件的特征，例如U、Pu同位素组成、燃耗深度等。对于未申报的核设施，惰性气体向环境释放的不确定性和惰性气体的易扩散性，也使得~(41)Ar、~(133)Xe和~(85)Kr在保障监督的应用受到限制。对于退役、停产和关闭的反应堆和后处理厂，监测环境(烟囱)中是否存在~(41)Ar、~(85)Kr和~(133)Xe，能够及时、直接证明这类设施是否重新启动了。与其它物理监测技术(封隔、远程、放射性总剂量连续监测等)相比，该方法经济、有效且入侵性低。~(82)Kr、~(83)Kr、~(86)Kr、~(131)Xe、~(132)Xe和~(134)Xe是部分主要的裂变核素。其同位素组份随乏燃料燃耗深度不同而变化，即与~(240)Pu和~(239)Pu的比值有对应关系。相关惰性气体同位素比值可以用于指示乏燃料燃耗深度，进而判断正在被分离的钚是否可用于制造核武器。裂变产生的惰性气体同位素分布，显着区别于Kr、Xe的天然同位素分布。~(82)Kr和~(129)Xe的裂变产额远低于其它同位素，可用来做其它同位素的天然本底扣除。如果排放量足够多，从环境取样、经质谱分析及扣除本底后，可以获得裂变产物的同位素分布。根据压水堆燃料元件组成，本工作用Origen2计算了常见燃料元件中(~(235)U起始丰度3.0％)，~(83)Kr/~(86)Kr、~(84)Kr/~(86)Kr、~(131)Xe/~(134)Xe和~(132)Xe/~(134)Xe与燃耗的关系。分析了极限情况下(~(235)U起始丰度最高4.45％和最低1.6％)，民用后处理厂释放气体中，相关稳定惰性气体同位素的可能比值。也计算了典型CANDU堆和热中子辐照下，燃耗低于15GWd/MTU时，~(83)Kr/~(86)Kr、~(84)Kr/~(86)Kr、~(131)Xe/~(134)Xe和~(132)Xe/~(134)Xe的比值随燃耗变化的关系。本工作进行了模拟实验研究。根据后处理厂乏燃料处理能力和排风量，在中国原子能科学研究院101实验研究堆中，放入4个~(235)U丰度为3.0％的U_3O_8粉末样品，分别累计照射47和81天。抽取出辐照样品中生成的裂片气体并经稀释后制得模拟样品。用惰性气体同位中国原子能科学研究院博士学位论文素质谱仪对所得气体样品进行质谱测量。扣除空气本底后，获得裂变生成的相关同位素比值。研究结果表明，在质谱测量不确定度小于3.0%时，’3Kr/86Kr、84Kr/86Kr、，3’Xe/134Xe和’32Xe/，34Xe同位素比值均可以定性判断乏燃料燃耗是否显着低于3oGWdJMTU。’3‘xe/‘，‘xe和’3，xe/贬3‘xe的测量标准偏差为2.7%时，可以定量给出乏燃料元件在可能的初始裂变同位素组成范围内，相应的燃耗变化区间，以及相对应的240Pu/23，P。比值范围。燃耗估算的不确定性主要源于质谱测量的不确定度。本实验中，根据1.7%的同位素比值测量偏差，用’3‘Xe/’3‘xe和’3，Xe/’3‘Xe比值估算的燃耗与真值之间的最大绝对不确定度为2.3Gwd/MTU。在国际上，本工作首次用模拟样品实验数据支持用惰性气体相关核素对后处理厂实行保障监督的可行性。(用后处理厂烟囱实际样品进行研究的工作未见报道)。惰性气体的化学稳定性使其易进入环境，不在环境产生积累，不具有记忆性。因而惰性气体只能实时反映正在被处理乏燃料的信息，而不能反映该后处理厂的运行历史。以烟囱为采样点的惰性气体同位素监测技术，远离主工艺区，对正在运行的后处理厂干扰小。关键词:惰性气体同位素比值后处理厂核保障监督(本文来源于《中国原子能科学研究院》期刊2004-05-01）

[5]（1985）在《1984年核保障监督实施情况》一文中研究指出【西德《原子经济》1985年第7期第346页报道】据国际原子能机构秘书处报道,至1984年底国际原子能机构监督的裂变物质为:可裂变钚7.7吨(1983年7.7吨,以下括号内的数字也是1983年的),高浓铀11.8吨(11吨),包含在辐照燃料中的钚为129.5(本文来源于《国外核新闻》期刊1985年12期）

阎淑敏[6]（1984）在《1983年国际原子能机构核保障监督实施情况》一文中研究指出【《瑞士原子能协会通报》1984年6月第12期第3页报道】国际原子能机构在其1983年的核保障监督年度报告中提到: 1983年,机构对50个(1982年是46个,下面括号内的数字也是1982年的)无核武器国家和3个(3个)有核武器国家中的大约520个(500)核设施进行了约1,840(本文来源于《国外核新闻》期刊1984年11期）

陈厉仁[7]（1984）在《核保障监督用模块式γ系统》一文中研究指出【美国《电气和电子工程师学会核科学汇刊》1983年2月号第536页报道】核保障监督需要灵敏而又操作简单的仪器,以便迅速检查工作人员和运输装置,防止铀或钚被人转移。为此,美国洛斯阿拉莫斯国家研究所的新型核技术组研制了两个可携式γ射线探测系统。(本文来源于《国外核新闻》期刊1984年03期）

傅秉一[8]（1983）在《关于国际核保障监督问题》一文中研究指出一、国际核保障监督的由来核保障监督英文原名为NUCLEARSAFEGUARDS,直译应为核安全保障。其目的是通过对某些核材料和核设施实行保证,使无核国家不将核能用于发展核武器,从而达到所谓防止核扩散。由于在对核设施、核材料进行保障的过程中采用计量统计,监视视察等一些具体手段,国内又把这种保障活动习惯地叫做核监督。(本文来源于《国外核新闻》期刊1983年11期）

### 核保障监督论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

用Origen2.1计算模式对压水堆元件中Kr,Xe相关同位素与燃耗的关系进行了计算,并估算了后处理厂烟囱释放气体中Kr,Xe各稳定同位素的来源,丰度和原子浓度。82Kr,129Xe可用作环境样品中惰性气体同位素的天然本底;裂片83Kr/86Kr、84Kr/86Kr、131Xe/134Xe和132Xe/134Xe的丰度比值,可用于指示乏燃料燃耗,进而估算正在被分离的钚同位素组成,并有可能对后处理厂实行保障监督。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 核保障监督论文参考文献

[1].高仉生,赵英俊.卫星遥感技术在核保障监督中的应用现状分析[J].世界核地质科学.2008

[2].张小枝,刘大鸣,李金英,李安利,金小海.后处理厂释放气体中稳定惰性气体同位素在核保障监督中的应用研究[J].核化学与放射化学.2004

[3].张小枝,李安利,张继龙,王琛,王林博.惰性气体在核保障监督中的应用研究[J].中国原子能科学研究院年报.2004

[4].张小枝.惰性气体在核保障监督中的应用研究[D].中国原子能科学研究院.2004

[5]..1984年核保障监督实施情况[J].国外核新闻.1985

[6].阎淑敏.1983年国际原子能机构核保障监督实施情况[J].国外核新闻.1984

[7].陈厉仁.核保障监督用模块式γ系统[J].国外核新闻.1984

[8].傅秉一.关于国际核保障监督问题[J].国外核新闻.1983

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ba18c4ea8996f924ff9c0c45.html