# 干气密封论文_丁雪兴,王晶晶,张伟政,陆俊杰,陈金琳

导读:本文包含了干气密封论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:压缩机,函数,功率,静压,端面,稳态,真空泵。

### 干气密封论文文献综述

丁雪兴,王晶晶,张伟政,陆俊杰,陈金琳[1]（2019）在《高压高转速螺旋槽干气密封浮环变形研究》一文中研究指出柱面螺旋槽干气密封被应用于高参数工况时,由于浮环容易发生变形,影响密封系统的运行和性能。根据柱面干气密封的结构特点,建立考虑流固耦合下的旋转环和浮环的模型;绘制柱面气膜计算域,利用独有block映射技术的ICEM软件对气膜模型进行跨尺度网格划分;采用Fluent对气膜流场进行模拟计算,提取浮环表面所受气膜承载力的变化函数;结合ANSYS Workbench将变化的气膜压力耦合到浮环固体表面上进行力变形求解,讨论介质压力、转速对变形的影响规律。结果表明:浮环的变形主要表现为沿径向的挤压变形,浮环外边缘处产生最大压缩位移,且最大变形量超过了密封时的平均气膜厚度,说明流场的变化对浮环的变形有一定的影响;浮环的最大变形量及应力值与介质压力、转速呈线性关系增加,其中介质压力起主引导作用。(本文来源于《润滑与密封》期刊2019年11期）

李俊涛[2]（2019）在《循环氢离心压缩机干气密封失效的风险管理》一文中研究指出循环氢离心压缩机是炼油加氢装置的关键设备,干气密封是机组的核心部件,干气密封失效会导致加氢装置联锁停工。干气密封的稳定运行一直是制造商和生产技术人员努力探索的课题。本文以实例从风险管理角度系统的识别、分析导致干气密封失效的存在风险因素,提出避免风险隐患的方法。(本文来源于《压缩机技术》期刊2019年05期）

别志[3]（2019）在《干气密封在真空泵上的应用》一文中研究指出分析了干气密封的工作原理、性能影响参数,通过干气密封实验室台架试验和工业运行实例,证明所设计的干气密封能够使密封实现非接触运行,并且密封性能可靠、良好,有效解决了机械密封成本高以及泄露等问题。(本文来源于《中国高新科技》期刊2019年20期）

曹望广,李刚,殷迎春[4]（2019）在《干气密封技术在液化气泵上的应用实践》一文中研究指出从干气密封的结构机理、安装拆卸、运行维护、失效实例等方面做较为细致的阐述,为干气密封在液化气泵上的应用推广做出一点工作。(本文来源于《湖北农机化》期刊2019年19期）

刘蕴,刘全兴,殷鸣,殷国富[5]（2019）在《基于半互功率谱密度及响应面法的干气密封系统工作模态分析》一文中研究指出干气密封装置的动态特性会直接影响密封的可靠性,针对具有复杂结构的干气密封装置,实现对其工作模态的研究。基于多参考点最小二乘复频域法(PolyLSCF),分别采用互功率谱函数(Cross Power Spectra)和半互功率谱密度函数(Cross Half PSD)实现对装置系统的工况模态分析及识别,并通过数学指标:模态置信度(MAC)、平均相位偏差(MPD)、模态相位线性度(MPC)、模态复杂性(MOV)以及模态指示函数(MIF)对两个函数的模态结果进行验证。结果表明:采用半互功率谱密度函数的模态分析结果好于互功率谱函数,半互功率谱密度函数更适用于此类复杂结构系统的工作模态分析;不同操作条件下的模态结果表明:转速对于系统模态的影响大于介质压力;同时建立了一种基于响应面方法的时变模态参数识别模型,以不同的操作条件(介质压力与转速)、方向和模态阶数为响应面变量,通过Box-Behnken试验设计选取合适的变量样本点,建立系统模态参数的完整二次多项式工作模态响应面模型并验证了其有效性,为实现时变模态的辨识提供了新的方法和技术支持。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年19期）

车健,江锦波,李纪云,彭旭东,王玉明[6]（2019）在《节流孔截面形状对静压干气密封稳态性能和压力波动特性影响》一文中研究指出建立了不同形状节流孔出口截面静压干气密封的几何模型,采用湍流大涡模拟方法数值求解了小孔节流静压干气密封的瞬态流场和压力场,对比了节流孔出口开设圆角、倒角与经典小孔节流静压干气密封的开启力、泄漏率等稳态性能参数和节流孔出口附近的压力波动特性,以较大密封开启力和较小压力波动为目标,获得了节流孔出口倒角和圆角的优选值范围.结果表明:相较于经典小孔节流静压干气密封,节流孔出口开设倒角或圆角能提高静压干气密封的开启力,显着降低节流孔出口压力波动,且当倒角为0.3～0.4 mm,圆角为0.1～0.3 mm时具有最佳效果.(本文来源于《摩擦学学报》期刊2019年06期）

肖航,贾博,韩冲,余曼[7]（2019）在《川气东送管道压缩机干气密封技术及故障分析》一文中研究指出中石化川气东送管道沿线压缩机为电驱式离心式压缩机。压缩机密封系统采用干气密封,压缩机密封系统使用效果直接影响管道安全生产和经济效益。本文结合宜昌站在干气密封控制工艺、增压系统使用及故障分析处理等方面的生产实际,对干气密封结构和功能、密封工艺及故障分析、增压系统维护进行说明、分析和总结,为其它站场干气密封工艺和密封系统检维修提供参考。(本文来源于《石化技术》期刊2019年09期）

孙宝财,丁雪兴,陈金林,张伟政,严如奇[8]（2019）在《干气密封摩擦界面法向接触刚度分形模型》一文中研究指出为揭示干气密封摩擦界面的摩擦振动规律,用分形参数表征干气密封摩擦界面形貌特性,根据重新建立的微凸体接触变形方式,以及概率理论建立了干气密封摩擦界面法向接触刚度分形模型。通过与相关实验数据和模型的对比,验证了该模型的合理与正确。对影响法向接触刚度的关键因素进行了数值分析,研究结果表明:法向接触刚度随分形维数、真实接触面积的增大而增大;当接触面积一定时,法向接触刚度随特征尺度、摩擦因数的增大逐渐减小。相比于分形维数、特征尺度对法向接触刚度的影响,摩擦因数的影响相对较小。该研究结果为进一步研究干气密封摩擦振动奠定了基础。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年18期）

马锂[9]（2019）在《合成气压缩机低压缸干气密封流量增加原因分析》一文中研究指出介绍串联式干气密封结构及工作原理,分析造成低压缸干气密封一级泄漏气流量增大的原因及解决方法。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2019年09期）

董元亮,张博强,赵小阳,孙德超,栾硕[10]（2019）在《柴油加氢装置循环氢压缩机干气密封故障分析与处理》一文中研究指出作为离心压缩机的重要组成部分,干气密封系统高效、平稳与否对整套装置的运行具有关键性的影响。本文介绍了干气密封的工作原理及干气密封结构特点,结合实际运行中干气密封的故障分析与处理,阐述了干气密封在日常操作维护中的注意事项。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年17期）

### 干气密封论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

循环氢离心压缩机是炼油加氢装置的关键设备,干气密封是机组的核心部件,干气密封失效会导致加氢装置联锁停工。干气密封的稳定运行一直是制造商和生产技术人员努力探索的课题。本文以实例从风险管理角度系统的识别、分析导致干气密封失效的存在风险因素,提出避免风险隐患的方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 干气密封论文参考文献

[1].丁雪兴,王晶晶,张伟政,陆俊杰,陈金琳.高压高转速螺旋槽干气密封浮环变形研究[J].润滑与密封.2019

[2].李俊涛.循环氢离心压缩机干气密封失效的风险管理[J].压缩机技术.2019

[3].别志.干气密封在真空泵上的应用[J].中国高新科技.2019

[4].曹望广,李刚,殷迎春.干气密封技术在液化气泵上的应用实践[J].湖北农机化.2019

[5].刘蕴,刘全兴,殷鸣,殷国富.基于半互功率谱密度及响应面法的干气密封系统工作模态分析[J].振动与冲击.2019

[6].车健,江锦波,李纪云,彭旭东,王玉明.节流孔截面形状对静压干气密封稳态性能和压力波动特性影响[J].摩擦学学报.2019

[7].肖航,贾博,韩冲,余曼.川气东送管道压缩机干气密封技术及故障分析[J].石化技术.2019

[8].孙宝财,丁雪兴,陈金林,张伟政,严如奇.干气密封摩擦界面法向接触刚度分形模型[J].振动与冲击.2019

[9].马锂.合成气压缩机低压缸干气密封流量增加原因分析[J].化工设计通讯.2019

[10].董元亮,张博强,赵小阳,孙德超,栾硕.柴油加氢装置循环氢压缩机干气密封故障分析与处理[J].中国设备工程.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ba645ea2d02cfc34243444f8.html