# 浅谈电网改造中配电网络的节能降损措施

马宁

（国网新疆电力公司伊犁供电公司835000）

摘要：在城市化建设过程中，人们对供电质量与安全提出了更高的要求，电网改造项目持续进行，配电网络也成为人们关注的焦点。在电网改造中，节能降损问题亟待解决，本文就从配网在电网改造中的降损以及线损管理进行详细分析，希望能够给电网节能降损工作提供帮助。

关键词：电网改造；配电网络；节能降损

线损就是在电能传输过程中发生的损失，包括无功电能、有功电能以及电压线损几个部分。如果从线损性质上来说，可以将线损氛围管理型线损和技术型线损两部分。在电网改造过程中，由于受到各种因素的影响，包括技术因素、管理因素等，线损问题严重，对供电质量以及安全造成威胁，也影响电力企业的经济效益。基于此，加强对电网改造中配电网络节能降损措施的研究具有十分现实的意义。

1电网改造中配电网络节能降损措施

1.1以电源点为基础，优化配网供电线路

由于电源点位置不同，电能损失和电压损失也不尽相同。因此，在电网改造过程中，应该合理布置电源点，电源点应该尽可能靠近供电中心，如果供电范围过大或负荷密度过大，可以采用多点布置电源点的方式。采用多点布置的方式，能够有效的改善电压质量，还能起到节能降损效果。在具体的规划设计过程中，应该考虑到电力负荷增长的客观情况，将压降控制在抵御5%额定电压的范围内，同时将每次输送的功率控制在2000KV?A范围内，如果在实际运行过程中过滤太大，需要通过增加线路回数、增加电源点等方式进行解决。

1.2优化线路结构，选择合理的导线截面

在对配网耗损统计中发现，主线是损耗的集中地，因此在降损工作中首先需要考虑在主线中进行降损，这样还能够降低主线电压，对提升主线电压质量具有积极作用。具体来说，有很多种主线降损方式，包括增加主线导线截面、安装复导线等，这样能够有效的提升主线的传输总量，或者直接搭建新的线路。通过合理化选择导线截面，能够起到降损的效果，同时线损和导线电阻成正比，导线截面面积越大，线损越小。但是增加导线截面会增加工程整体的成本，在实际设计规划中，需要多方面综合考虑，选择最佳的优化方案。

1.3通过技术改造，优化电能计量功能

在城市电网改造过程中，很多用户需要执行功率因素调整电费，对于这些用户来说，需要安装能够对有功电量、容性无功电量以及感性无功电量的计量装置。而对于基本电费最大值执行的用户，在安装电能计量工具中，需要选择最大需量计量功能的电能表；对于分时电价用户，一般选择多功能电能表或复费率电能表。在具体的电网改造过程中，必须不断的优化电能计量功能，保证电能计量的准确性，避免由于计量问题导致的线损问题发生。

1.4电网升压改造

我们知道，在配网线路中变压器绕组线损与电压值平方成反比，拜年呀起铁芯损耗与电压值平方也成反比。配电变压器是电网中重要的设备，也是配电损耗重要的来源自已。因此，在降损过程中，需要加强电网升压改造，通过提高电网电压，降低变压器损耗，提高电能综合利用效率。另外，如果配网系统中存在低供应现象，也可以利用变压器调整，提升系统电压，增加无功功率损耗。

2电网改造中配电网络线损管理办法

2.1完善相关的管理制度

要完善、优化抄表制度，对于抄表计划、抄表时段加强管理，以减少不合理抄表带来的线损波动，利用制度与执行的约束力强化抄表管理效果。超标制度的管理要从抄表周期、抄表程序、工作量、区域安排、停电安排等因素综合纳入考虑，确保消除各种意外因素对于抄表数据的负面干扰，以此确保抄表工作的可靠性与准确性。为减少抄表工作中的违规行为，要定期对不同区域抄表工作者进行轮换，以减少隐瞒电量、徇私舞弊等行为，确保抄录工作质量。抄表时段划分上，要注意根据电力用户的分布、用量、类型等进行科学划分，以便提升抄表工作质量与效率，消除影响线损因素。若有已注销与新增加的用户，要及时整理编入并撤出等工作，以免因为调整不到位造成抄表失误，在表段划分上，要结合分配的抄表区域进行统一管理，确保程度符合规定后实施，消除管理方面等因素对线损造成的异常影响。

2.2提升工作人员素质

为保障抄表工作准确到位、数据精确可靠，必须准确对抄表区域内抄表时段、用户分布、用电情况进行统一了解，配合全新的无线负控终端等技术确保抄表同步性，利用全新的计算机技术完成远程数据远程抄录与上传，从而确保不同终端抄表误差尽量缩小，同步率达到最高。除此之外，还要加强对抄核收工作人员的监督、培训与管理，通过加强专业培训、职业道德教育督促其规范自身行为，减少工作中违规与失误，确保抄核收数据的准确。

2.3加强电量电费审核

在电网改造、智能电网建设背景下，要积极推广应用各种信息技术与自动化系统方便核算与统计，减少电量电费审核计算中的漏洞与失误。对于抄表、核算、收费要做到分开执行，以减少程序执行上带来的违规与腐败行为，确保电量电费核算统计、回收的可靠性。

2.4加强抄核收工作监控

要针对抄核收工作执行情况制定配套的监控制度，定期对抄表工作进行复查审核，对电量核算、电费回收工作进行稽查，从而最大限度的消除抄核收工作中的违规与失误情况，要坚持抄表工作轮换制，减少电力工作中窃电、偷电等现象，对于发现违规者要及时施以重处，至于抄核收工作中发现的不明线损，要追根溯源明确原因，以消除其未来可能带来的负面影响。另外，为着重加强线损治理，要建立相关线损考核制度，同抄核收工作一起加强监督管理，根据每年或每季度统计的线损情况与电力设备情况制定符合本区域的线损率考核指标，围绕该指标制定对应的降低线损举措。

总结

通过上述分析可以知道，电网改造是城市建设中重要的项目，也是提升城市配电网络运行质量的有效措施。除了上述提到的节能降损措施外，在实际工作中，还需要根据具体情况，选择最佳的节能降损方案，保证配网运行的效率，提高供电企业的经济效益。

参考文献：

[1]李伟鹏.浅析配电网络的降损节能[J].通讯世界.2014,15(8):111-112.

[2]刘勇，张继东.浅谈企业配电系统的降损节能措施[J].有色冶金节能.2014,15(2):36-37.

[3]李东强.浅析配电网节能降损措施[J].神州.2014,16(11):85-87.

[4]张薇.浅谈配电网节能降损的结束措施与管理措施[J].北京电力高等专科学校学报.2013,32(6):99-100.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ba682450a3d994f9a02fa200.html