# 偏心支撑钢框架可替换剪切连接件试验研究

### 论文摘要

将偏心支撑钢框架中的耗能梁段从框架梁中分离,作为可替换剪切连接件,不仅能达到将结构塑性变形集中于耗能梁段区域的目的,也能实现震后损坏耗能梁段易于替换的目标。为此,对9根不同参数的可替换剪切连接件进行循环加载试验,并对剪切连接件的滞回曲线、骨架曲线、承载力、塑性转角及刚度退化等进行分析。结果表明:可替换剪切连接件的滞回曲线饱满,性能稳定,塑性转角均满足对于耗能梁段极限塑性转角大于0.08 rad的限值要求,具有良好的塑性性能,满足罕遇地震作用下的变形要求;承载能力和初始刚度随着长度、加劲肋间距的减小而增大;有焊接工艺孔的连接件刚度退化更加明显,塑性性能得到充分发挥,耗能能力良好;通过参数分析发现截面尺寸、长度比、加劲肋间距及焊接工艺孔构造等是影响剪切连接件抗震性能的主要因素。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 试件设计

- 1.2 材性实测

- 1.3 加载方案与测点布置

- 2 试验现象及破坏模式

- 2.1 无焊接工艺孔试件

- 2.2 有焊接工艺孔试件

- 2.3 破坏模式

- 3 试验结果及其分析

- 3.1 滞回曲线

- 3.2 骨架曲线

- 3.3 刚度退化

- 3.4 塑性转角

- 3.5 耗能能力

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 殷占忠,李锦铭,董龙光,许继祥

关键词: 可替换剪切连接件,拟静力试验,承载力,滞回性能,耗能能力

来源: 建筑结构学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 兰州理工大学土木工程学院,兰州理工大学西部土木工程防灾减灾教育部工程研究中心

基金: 国家自然科学基金项目(51368037,51568040),甘肃省高等学校基本科研业务费专项(1404ZTB256),甘肃省建设科技建筑节能项目(JK2014-11)

分类号: TU391

DOI: 10.14006/j.jzjgxb.2017.0455

页码: 157-165

总页数: 9

文件大小: 2202K

下载量: 250

### 相关论文文献

- [1].开孔板连接件力学性能研究综述[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].悬索桥主梁临时连接件受力分析与优化[J]. 四川建筑 2019(06)

- [3].农机维修中螺纹连接件的拆卸[J]. 农机使用与维修 2020(03)

- [4].一种采用铝合金型材的纵梁前段连接件结构设计[J]. 内燃机与配件 2020(10)

- [5].开孔板连接件抗剪能力影响因素研究综述[J]. 四川建材 2017(08)

- [6].矿用刮板输送机常用锈蚀连接件拆卸方法[J]. 机械工程师 2016(06)

- [7].船用柴油发电机组环形连接件模态分析及结构优化[J]. 船舶工程 2014(S1)

- [8].螺栓被连接件刚度的解析计算[J]. 北京工业大学学报 2015(04)

- [9].关于内扩式管路流体连接件的研究[J]. 经济管理文摘 2019(13)

- [10].运输木箱连接件数量选取研究[J]. 科学中国人 2017(14)

- [11].预制夹芯保温墙板纤维增强复材连接件的抗拉性能试验研究[J]. 工业建筑 2019(11)

- [12].模拟飞机梁结构连接件疲劳寿命分析[J]. 机械强度 2020(01)

- [13].面向3D打印技术的飞机连接件结构优化设计[J]. 成都工业学院学报 2020(02)

- [14].高锁螺栓连接件动态拉伸响应与失效机理[J]. 爆炸与冲击 2020(10)

- [15].复合连接件钢-混结合段空间力学性能分析[J]. 钢结构(中英文) 2019(06)

- [16].预制夹芯墙体中新型复合式连接件受力性能试验研究[J]. 建筑结构 2018(07)

- [17].预制夹芯保温墙体保温连接件研究现状[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(11)

- [18].磨机连接件的磨损机理研究[J]. 科技创新导报 2014(12)

- [19].螺栓被连接件刚度理论的计算方法[J]. 西安交通大学学报 2012(07)

- [20].板式纤维塑料连接件力学性能试验研究[J]. 塑料工业 2012(08)

- [21].长储装备中钛合金连接件的大气腐蚀[J]. 四川兵工学报 2011(02)

- [22].细部构造对预制混凝土楼板发卡式连接件抗拉(压)性能的影响[J]. 工业建筑 2011(10)

- [23].扳手连接件表面黑点原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2008(05)

- [24].木结构金属连接件连接性能的研究现状[J]. 木材工业 2008(03)

- [25].切应力和挤压应力对螺栓连接件的影响[J]. 今日科苑 2008(20)

- [26].新型钢混螺栓连接件抗剪性能试验[J]. 中国公路学报 2018(12)

- [27].挠性连接件在多分量力校准装置中的应用[J]. 计测技术 2019(02)

- [28].现代可拆装家具连接件的设计与应用研究[J]. 家具与室内装饰 2019(05)

- [29].双剪连接件及双耳连接耳片疲劳寿命估算的逐次累计求和算法[J]. 北京航空航天大学学报 2019(06)

- [30].马尾松床腿连接件接合方式比较[J]. 林产工业 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ba68c3f8bf63ca80396f854f.html