# 适用于中压直流配电网的新型多端口机械式直流断路器

### 论文摘要

直流配电网需要配置大量的直流断路器来保证其安全可靠运行,而每台直流断路器昂贵的造价已成为限制其大范围应用的重要因素。为了降低直流断路器的成本,提出了一种新型多端口机械式直流断路器。首先,介绍了新型多端口机械式直流断路器的拓扑结构并分析了其应用于直流配电网的经济优势;然后,详细介绍了新型多端口机械式直流断路器的工作原理、故障处理过程中断路器内部各组件的动作策略;最后,在PSCAD/EMTDC内搭建了配置新型直流断路器的三端中压直流配电网系统模型,仿真验证了新型多端口机械式直流断路器的可行性。新型多端口机械式直流断路器可以在2.05 ms内开断故障电流,满足电网保护快速性和可靠性要求,利用1条主开断支路实现同一母线上所有进出线的故障开断与保护,对于含n条进出线的直流母线,可以节省(n–1)条主开断支路,大幅降低电网中直流断路器的台数和投资成本。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 新型直流断路器

- 1.1 新型直流断路器拓扑结构

- 1.2 新型直流断路器经济性分析

- 2 新型直流断路器工作原理

- 3 仿真分析

- 3.1 仿真模型

- 3.2 短路故障保护仿真分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李斌,马久欣,温伟杰,刘海金,陈争光,王一振

关键词: 直流配电网,多端口机械式直流断路器,短路故障,可靠性,经济性

来源: 高电压技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 天津大学电气自动化与信息工程学院智能电网教育部重点实验室,中国电力科学研究院有限公司

基金: 中国博士后科学基金(2017M621071,2018T110198),中国电力科学研究院电网安全与节能国家重点实验室开放基金(JBB51201801595)~~

分类号: TM561

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20190731004

页码: 2385-2392

总页数: 8

文件大小: 2449K

下载量: 414

### 相关论文文献

- [1].电磁式选择性保护直流断路器的设计与应用[J]. 电器与能效管理技术 2019(22)

- [2].模块化混合式高压直流断路器研究与应用[J]. 中国电机工程学报 2020(06)

- [3].基于耦合负压电路的混合式直流断路器拓扑研究[J]. 电气工程学报 2019(04)

- [4].单向直流断路器拓扑与保护策略分析[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [5].高压直流断路器试验技术研究分析[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [6].具备潮流控制功能的组合式高压直流断路器[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [7].应用于直流电网的直流断路器参数选取研究[J]. 科学技术与工程 2020(12)

- [8].适用于柔性直流电网操作过电压分析的混合式高压直流断路器端口等效模型[J]. 高电压技术 2020(06)

- [9].微型直流断路器中电弧电动力仿真分析[J]. 上海电机学院学报 2020(03)

- [10].高压直流断路器在柔性直流工程中的应用研究[J]. 科学技术创新 2020(21)

- [11].混合式高压直流断路器例行试验方法研究[J]. 电网技术 2020(08)

- [12].高压直流断路器[J]. 电力工程技术 2020(04)

- [13].机械式高压直流断路器技术综述[J]. 中国高新科技 2020(09)

- [14].高压直流断路器充电故障分析[J]. 科技视界 2020(24)

- [15].一种10kV机械式高压直流断路器的研制[J]. 高压电器 2020(09)

- [16].应用于张北四端柔直工程±535kV混合式直流断路器样机研制及试验研究[J]. 高电压技术 2020(10)

- [17].考虑快速重合闸的快速泄流型混合式直流断路器[J]. 高电压技术 2020(10)

- [18].双向Z源直流断路器的研究[J]. 制造业自动化 2020(11)

- [19].耦合型机械式高压直流断路器研究[J]. 中国电机工程学报 2018(24)

- [20].高压直流断路器发展研究综述[J]. 湖北电力 2018(04)

- [21].改进的混合直流断路器方案[J]. 电源学报 2019(02)

- [22].基于故障仿真分析的高压直流断路器测试要求的确定方法[J]. 智慧电力 2019(04)

- [23].双臂架构的混合型直流断路器拓扑结构研究[J]. 电网技术 2019(06)

- [24].基于马尔科夫模型的直流断路器可靠性评估方法[J]. 电工技术学报 2019(S1)

- [25].高压直流断路器关键技术研究[J]. 高电压技术 2019(08)

- [26].适用于直流电网的新型机械式直流断路器[J]. 高电压技术 2019(08)

- [27].混合式高压直流断路器研究现状综述[J]. 高压电器 2019(09)

- [28].新型直流断路器拓扑及在多端柔直工程中的仿真研究[J]. 智慧电力 2017(11)

- [29].中国西电研制成功500千伏高压直流断路器[J]. 电源世界 2017(12)

- [30].直流断路器的基本原理和实现方法研究[J]. 高电压技术 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/babd045b483736a1e3399aa1.html