# 弹性半空间论文_吴邦达

导读:本文包含了弹性半空间论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:半空,应力,弹性,各向异性,理论,正交,位移。

### 弹性半空间论文文献综述

吴邦达[1]（2019）在《动力基础弹性半空间理论实用化分析》一文中研究指出动力基础弹性半空间理论将地基假设为匀质弹性体,力学分析、数学运算均非常严密。然而地基土体远非匀质,理论与实际情况差别较大,须经测试对比予以修正;为了便于实用计算,在理论计算上作简化,将半空间等效于单、双自由度的集总体系,但与实际情况亦有所差别,故可将动力基础弹性半空间理论的计算视作半理论半经验。将半空间等效之后,最大优点是考虑了振波能量在传播中消耗及产生的辐射阻尼,大大提高了地基阻尼比,经济效益显着。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年12期）

刘中宪,张征,梁建文[2]（2019）在《弹性半空间中含粘性滑移界面圆形衬砌洞室对平面SH波的散射》一文中研究指出为揭示粘性滑移界面对衬砌洞室地震响应规律的影响,采用一种高精度的间接边界积分方程法,基于粘性滑移界面模型,求解了弹性半空间中浅埋圆形衬砌洞室对入射平面SH波的散射。结果表明:中低频波入射时,随着界面滑移刚度系数的增加,衬砌洞室上方地表位移幅值减小,而界面粘性系数对地表位移反应不明显;衬砌内壁应力幅值随界面滑移刚度系数的增加而增大。高频波入射下,较小的界面粘性系数对地表位移放大效应更为显着;当界面滑移刚度系数较小时,部分频段由于体系共振效应会造成显着的应力集中;高频特别是共振频率段,粘性系数对应力幅值有明显的降幅效应。研究结论可为实际地下工程结构的抗震设计提供部分理论依据。(本文来源于《应用力学学报》期刊2019年02期）

禹建功,刘灿灿[3]（2018）在《弹性波通过夹在弹性半空间之间的多层正交各向异性偶应力板的反射和传播》一文中研究指出本文提出了一种高效的计算方法,即扩展的勒让德正交多项式级数方法(LOPM),研究夹在两个弹性半空间之间的正交各向异性偶应力多层板中弹性波的反射和透射。为了满足自由边界,传统的LOPM将材料常数表示为位置坐标的函数。与传统的LOPM不同,这种方法结合独立提取的边界条件与波动控制方程建立了计算反射和透射系数的矩阵方程。将每层的位移矢量扩展为待定系数的勒让德正交多项式。基于各向异性偶应力理论的基本方程,推导出了Legendre正交多项式表示的应力分量,偶应力分量,旋转矢量和控制方程。分别计算入射P波和SH波的反射和透射系数。研究了边界条件和微观结构长度尺度参数的影响。这种方法不需要计算经多次反射与透射后各个子波复杂的位移解,因此更适合于各向异性微结构问题。(本文来源于《2018年全国固体力学学术会议摘要集（上）》期刊2018-11-23）

刘小鸣,陈士海[4]（2018）在《弹性半空间球形药包爆破引起的地表振动波形预测》一文中研究指出对球形爆源在弹性半空间内爆破引起地表质点的振动波形预测进行研究.利用等效孔穴理论,将球形药包的爆破简化为球腔压力源的作用,推导出球腔压力源p(t)作用下的等效震源强度函数;然后对Hoop点源理论的位移解进行修改,得到在球腔压力源p(t)的作用下地表质点的振动位移和速度函数;最后画出地表质点振动速度函数波形,并对波形进行拟合.根据萨道夫斯基公式和等效爆源强度函数,构造一个与装药量直接相关且更为简洁的质点振动速度函数.结果表明:构造函数与理论解得到的波形非常吻合,且验证了构造函数的适用性,实现爆破振动波形预测.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

谢宏[5]（2018）在《刚体与弹性半空间重力正向碰撞界面应力特征》一文中研究指出刚体与弹性半空间在重力作用下无初速度的接触过程可用碰撞作用描述;碰撞(接触)界面几何形状由刚体接触部分的廓形决定,弹性半空间接触界面各质点元获得刚体重力作用的速度激励后形成应力波向半空间深部传播;碰撞全过程刚体在重力与接触界面反力共同作用下先后经历加速与减速阶段。通过对无初速度的无限长圆柱体在重力作用下侧面与弹性半空间正向碰撞过程的界面应力特征进行分析,推导界面及界面质点元应力脉冲形成过程及其时(碰撞作用时间)、域(界面宽度)规律,为恒定动力作用的有限边界正向碰撞界面应力研究提供参考。(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2018年06期）

刘中宪,琚鑫,梁建文[6]（2018）在《爆炸荷载作用下饱和半空间中衬砌隧道弹性动力响应IBIEM模拟》一文中研究指出饱和土中爆炸波的传播同单相介质具有显着差别.基于Biot两相介质理论,采用一种高精度间接边界积分方程法(IBIEM)研究了饱和半空间中浅埋衬砌隧道在内部爆炸荷载作用下的瞬态弹性动力反应.通过典型算例,给出了爆炸荷载作用下隧道附近地表位移、衬砌动应力、围岩径向位移和衬砌表面孔隙水压的时程响应,并对比分析了饱和半空间和全空间中隧道动力响应的区别.研究表明:覆土层厚度对浅埋隧道-围岩整体动力响应特征具有明显影响;衬砌表面透水状态对爆炸荷载的时程响应的影响不显着;随半空间饱和介质孔隙率增加,围岩相对刚度下降,进而受隧道内部爆炸影响程度降低,衬砌承担的爆炸作用增大;当和直达波、衬砌内部反射波的峰值迭加作用时,半空间表面反射波对衬砌隧道拱顶附近响应影响显着,使得衬砌动应力幅值、径向位移相比深埋情况大幅度增加.(本文来源于《固体力学学报》期刊2018年05期）

曾程[7]（2018）在《基于弹性半空间位错理论的地表永久位移概率危险性分析》一文中研究指出随着我国综合实力的不断增强,国家提出并积极促进实施经济走廊建设及“一带一路”等重大决议。其中,“一带一路”优先需要开展的方向则是完善我国的基础设施,并使其实现与毗邻国家的互联互通,而欧亚板块和印度板块的交接区域正是我国西南地区,因此,随之而来的是该地区基础设施逐年递增的需求。然而西南地区地质构造复杂,伴随有大规模的活动断层,使得地震活动性强烈,其面临着大地震频发的危险。地震发生会引起断层附近的地表形变,严重时会对基础设施项目产生一定的破坏,尤其像南水北调长距离工程、铁路、桥梁、穿山隧道等大型项目,有时无法规避地要途径或穿过高烈度地区。如若发生较大震级地震,势必对该区域的基础建设造成严重的损伤。因此,采用适当的策略对地表永久位移风险性进行合理预估,是有重要工程意义的。本文以川西某高烈度区域为例,借助Okada位错理论,对研究区域进行了位移场模拟,并建立了区域位移衰减关系,结合跨断层地表变形概率危险性评价方法,最终得到了工程途径米林断裂时遭受地表破裂的风险曲线。首先,将弹性位错理论引入到地震概率危险性分析中,并阐述了基于地表永久位移模拟的概率危险性估计的理论基础和技术流程。以熊本地震(2016)为例,采用Okada位错理论计算地表位移场,验证了该方法的有效性。随后,以川西某高烈度区(位于松潘-甘孜地块)为例,阐述了研究区域的地质构造特征及位移模拟所需参数的选取方式。其中,如震源深度,滑动角,观测点位置等关键参数,需在模拟中考虑其不确定性,采用随机变量来表征参数的变异性。在每次模拟中,根据历史地震资料确定的均值和方差,随机生成的参数值服从一定的概率分布特性。在此基础上,完成不同场点、不同震级档的地表永久位移模拟,并回归得到了研究区域的位移衰减关系。以米林断裂带为例,将回归得到的位移衰减关系代入到概率危险性评估流程,计算了未来50年内,工程途径米林断裂带时遭遇地表变形的危险性概率,并得到了位移叁个方向的风险曲线。最后对比了本文结果与基于实震数据统计的位移关系式给出的传统风险曲线。结果表明:本文与传统风险曲线均表现出近乎相同的变化趋势。但在10m≥位移值≥1m时,传统风险曲线得到的概率水平要略微高于基于位移场模拟得到的结果,也就是说,传统风险曲线的结果更为保守。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-05-01）

欧志英,赵崇海[8]（2018）在《在均布载荷作用下弹性半空间内任意形状纳米孔洞周围的应力集中》一文中研究指出基于表面弹性理论和复变函数原理,分析了在均布载荷作用下弹性半空间内任意形状纳米孔洞周围的应力集中.结果表明,在表面张力的作用下,孔洞周围的应力集中强烈地依赖于孔洞与半平面表面的距离与孔洞形状.环向压力的最大值出现在曲率最大值点的附近.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2018年01期）

汤铜锁[9]（2018）在《各向异性弹性半空间中衬砌与SH波的相互作用》一文中研究指出弹性波动理论是固体力学中一个既古老又新颖的研究课题,几个世纪以来在理论和应用研究方面都取得重大进展。本文主要研究在各向异性弹性半空间中,SH波与衬砌结构的相互作用。首先利用复变函数法,得到各向异性弹性半空间中SH波遇到衬砌结构时的散射波,通过边界条件,求解得到散射波通解的系数。将模型退化到各向同性弹性空间中含有孔洞的问题,从而验证了结果的正确性。通过算例,研究了各向异性弹性半空间中衬砌周边的动应力集中系数以及水平地表位移的分布情况,讨论了不同衬砌、各向异性、波数、衬砌厚度、埋深等无量纲参数对动应力集中系数和地表位移的影响。为了考虑地形因素的影响,将求解方法推广到含有凹陷的各向异性弹性半空间中SH波与衬砌的相互作用,得到了含有凹陷的各向异性弹性半空间中散射波的解析解。通过算例,研究了含有凹陷的各向异性弹性半空间中衬砌周边的动应力集中系数及地表位移的分布情况,讨论了不同衬砌、各向异性、凹陷大小、衬砌埋深等无量纲参数对动应力集中系数和地表位移的影响。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2018-01-01）

严洋[10]（2017）在《层状TI饱和半空间中叁维凹陷地形和洞室对弹性波的散射》一文中研究指出复杂场地在弹性波作用下的动力响应研究是地震工程等领域的热点领域。已有的相关研究大多是基于各向同性介质。然而由于自然风化和沉积,土体表现出明显的横观各向同性(TI)。其次,实际中的工程场地多为固液两相介质,即为多孔饱和介质。因此,研究层状TI饱和场地中叁维不规则地形对于地震波的散射有着重要的理论意义和价值。本文采用间接边界积分方程法(IBIEM)研究了层状TI饱和场地中叁维凹陷地形和洞室对于弹性波的散射问题。主要工作如下:1、基于叁维层状TI饱和场地的精确动力刚度矩阵,采用直接刚度法推导了柱坐标系下集中荷载作用下的动力格林函数。利用退化的数值计算与已有文献结果进行验证,并进行了算例计算和分析。2、利用得到的动力格林函数,建立半球形凹陷场地的散射场。结合自由场的动力响应以及凹陷场地的边界条件,利用IBIEM法求解了半球凹陷场地对于qP1、qSV和SH波散射问题。通过退化计算验证了所采用方法的正确性。接着给出半球形凹陷地形对于弹性波散射的算例以及相关分析。3、利用层状TI饱和场地中叁维洞室的散射波场和自由波场,结合零应力边界条件,采用IBIEM法研究了埋置洞室对于qP1、qSV和SH波散射问题。对照本文的退化结果与文献结果验证所采用方法的正确性。最后给出球形洞室对弹性波散射的算例和分析。算例分析表明饱和场地横向和竖向剪切模量的变化会导致场地的动力特性发生显着的变化,进而使得地表动力响应发生改变。另外,入射波或者集中荷载的频率和种类、基岩的存在以及介质的孔隙率等因素对于层状TI饱和场地的动力响应有显着的影响。(本文来源于《天津大学》期刊2017-12-01）

### 弹性半空间论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为揭示粘性滑移界面对衬砌洞室地震响应规律的影响,采用一种高精度的间接边界积分方程法,基于粘性滑移界面模型,求解了弹性半空间中浅埋圆形衬砌洞室对入射平面SH波的散射。结果表明:中低频波入射时,随着界面滑移刚度系数的增加,衬砌洞室上方地表位移幅值减小,而界面粘性系数对地表位移反应不明显;衬砌内壁应力幅值随界面滑移刚度系数的增加而增大。高频波入射下,较小的界面粘性系数对地表位移放大效应更为显着;当界面滑移刚度系数较小时,部分频段由于体系共振效应会造成显着的应力集中;高频特别是共振频率段,粘性系数对应力幅值有明显的降幅效应。研究结论可为实际地下工程结构的抗震设计提供部分理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 弹性半空间论文参考文献

[1].吴邦达.动力基础弹性半空间理论实用化分析[J].建筑结构.2019

[2].刘中宪,张征,梁建文.弹性半空间中含粘性滑移界面圆形衬砌洞室对平面SH波的散射[J].应用力学学报.2019

[3].禹建功,刘灿灿.弹性波通过夹在弹性半空间之间的多层正交各向异性偶应力板的反射和传播[C].2018年全国固体力学学术会议摘要集（上）.2018

[4].刘小鸣,陈士海.弹性半空间球形药包爆破引起的地表振动波形预测[J].华侨大学学报(自然科学版).2018

[5].谢宏.刚体与弹性半空间重力正向碰撞界面应力特征[J].铁道科学与工程学报.2018

[6].刘中宪,琚鑫,梁建文.爆炸荷载作用下饱和半空间中衬砌隧道弹性动力响应IBIEM模拟[J].固体力学学报.2018

[7].曾程.基于弹性半空间位错理论的地表永久位移概率危险性分析[D].西南交通大学.2018

[8].欧志英,赵崇海.在均布载荷作用下弹性半空间内任意形状纳米孔洞周围的应力集中[J].兰州理工大学学报.2018

[9].汤铜锁.各向异性弹性半空间中衬砌与SH波的相互作用[D].哈尔滨工程大学.2018

[10].严洋.层状TI饱和半空间中叁维凹陷地形和洞室对弹性波的散射[D].天津大学.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bac529e29e3f895bc541b030.html