# 周期与准周期金属结构电磁问题的快速分析方法

### 论文摘要

周期结构与大型准周期结构由于具备单个阵元不具备的优越电性能,在微波毫米波天线、超表面等领域有着广泛应用。大型准周期结构的全波仿真计算成本过高,因此在某些应用背景下,研究如何提高求解效率对指导准周期结构设计有着十分重要的意义。本文主要研究周期与准周期金属结构的快速分析方法,前者适用于周期单元的高效优化设计,后者适用于对大型准周期结构的快速求解分析。第一部分提出周期格林函数的多层快速多极子方法（MLP-FMA）来分析金属周期结构。从周期格林函数的物理意义角度出发,推导了周期格林函数的加法定理展开形式,以及远场项中聚合、转移和配置的实现过程;随后,针对组尺寸过小出现的低频崩溃问题,在低频端引入近似对角化方法,实现了简单有效的周期格林函数的低频快速多极子算法。第二部分主要是利用特征模方法准确快速地分析大型准周期结构。利用特征模式（CM）组成的全域基函数对矩量法形成的阻抗矩阵降维,大大缩减了未知量数目;利用阵元重复性和快速多极子方法,辅以计算机并行技术,计算效率大大提升。之后,提出特征模和区域分解（DDM）结合的方法,解决边界连续问题,同时无需网格共形限制,使特征模方法适用于多尺度准周期结构的快速分析,保证了计算的稳定性和计算效率。论文通过算例验证了周期格林函数的快速多极子方法和特征模方法在金属周期与准周期结构快速分析中的正确性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究历史与发展现状

- 1.3 论文内容的结构安排

- 2 积分方程矩量法和快速算法

- 2.1 引言

- 2.2 自由空间电场积分方程及快速多极子加速方法

- 2.2.1 理想导体电场积分方程及矩阵离散

- 2.2.2 多层快速多极子加速算法

- 2.3 周期电场积分方程

- 2.3.1 周期电场积分方程的建立

- 2.3.2 基于Ewald变换的加速计算方法

- 2.4 本章小结

- 3 周期结构的高效分析方法

- 3.1 引言

- 3.2 周期格林函数展开方法

- 3.2.1 周期格林函数的加法定理展开

- 3.2.2 基于Ewald变换的加速计算方法

- 3.2.3 数值算例分析

- 3.3 周期格林函数的多层快速多极子计算方法

- 3.3.1 周期格林函数的多层快速多极子数学描述

- 3.3.2 近远场分组及算法实现流程

- 3.3.3 仿真算例与分析

- 3.4 周期格林函数的低频快速多极子计算方法

- 3.4.1 低频崩溃原因及解决办法

- 3.4.2 周期格林函数的低频快速多极子理论及算法实现

- 3.4.3 仿真算例与分析

- 3.5 本章小结

- 4 准周期结构的高效分析方法

- 4.1 引言

- 4.2 特征模方法的基本理论

- 4.2.1 特征模式的求解

- 4.2.2 特征模在准周期结构快速分析中的应用

- 4.3 准周期结构的特征模方法并行计算

- 4.3.1 快速多极子在特征模方法中的应用

- 4.3.2 特征模方法的并行计算

- 4.3.3 仿真算例与分析

- 4.4 准周期结构的特征模-区域分解方法

- 4.4.1 重叠型区域分解在特征模方法中的应用

- 4.4.2 非重叠型区域分解在特征模方法中的应用

- 4.4.3 仿真算例与分析

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 全文内容的总结

- 5.2 研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 赵琳

导师: 丁大志,陈如山

关键词: 周期与准周期结构,周期快速多极子,特征模,区域分解,多尺度

来源: 南京理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 南京理工大学

分类号: O441

DOI: 10.27241/d.cnki.gnjgu.2019.000449

总页数: 71

文件大小: 6817K

下载量: 23

### 相关论文文献

- [1].磷复肥生产的在线快速分析方法[J]. 磷肥与复肥 2013(02)

- [2].锰硅合金中二氧化硅的快速分析方法[J]. 江西冶金 2010(01)

- [3].高含量二氧化硅快速分析方法的研究[J]. 云南冶金 2008(S1)

- [4].金属结合剂中铬的快速分析方法的可靠性验证[J]. 超硬材料工程 2012(05)

- [5].聚丙烯等规指数快速分析方法[J]. 仪器仪表与分析监测 2010(03)

- [6].乙烯利在果蔬中残留量的快速分析方法[J]. 食品研究与开发 2008(02)

- [7].1BX中U(Ⅳ)、U(Ⅵ)含量的同时、快速分析方法研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [8].浅析野外金的快速分析方法[J]. 新疆有色金属 2014(03)

- [9].中药材板蓝根中20种农药的多残留快速分析方法[J]. 安徽农业大学学报 2010(01)

- [10].食品中氨基糖苷类抗生素快速分析方法研究进展[J]. 江苏农业科学 2019(08)

- [11].微耕机主要零部件结构强度快速分析方法[J]. 价值工程 2015(25)

- [12].血液中乙醇浓度的快速分析方法[J]. 中国城乡企业卫生 2012(06)

- [13].土壤、水、废水、血液、尿液的等离子体发射光谱/质谱快速分析方法[J]. 岩矿测试 2008(05)

- [14].不同标记物质在黄曲霉毒素快速检测中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2015(09)

- [15].合成石英晶体Q值的快速分析方法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(04)

- [16].航天分离装置引导阶段非光滑动力学快速分析方法研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [17].血管支架轴向缩短力学性能快速分析方法研究[J]. 功能材料 2015(18)

- [18].燃料元素快速分析方法协同试验的检测分析[J]. 宁夏电力 2012(04)

- [19].浅析铁矿石、烧结矿中磷的快速分析方法——磷钼兰光度法、磷铋钼兰光度法[J]. 莱钢科技 2009(01)

- [20].磷酸中控砷含量快速分析方法的探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(15)

- [21].面向大型实时软件的测试覆盖率快速分析方法[J]. 西南科技大学学报 2013(03)

- [22].水体中氨氮的现场快速分析方法研究[J]. 山西化工 2019(02)

- [23].不同马铃薯品种淀粉与还原糖快速分析方法研究[J]. 现代农业科技 2017(14)

- [24].流域总氮快速分析方法[J]. 化学分析计量 2015(04)

- [25].一种混合材料中纤维素硝酸酯含量的快速分析方法[J]. 化学分析计量 2015(05)

- [26].基于刚度等效模型的减重孔板结构快速分析方法[J]. 交通运输工程学报 2019(03)

- [27].核级钠中金属杂质钙、钾和铁的快速分析方法研究[J]. 核科学与工程 2017(04)

- [28].一种催化重整芳烃的快速分析方法[J]. 化工技术与开发 2014(10)

- [29].静止无功补偿器故障定位的快速分析方法研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2018(01)

- [30].基于智能手机的岩质边坡快速分析方法[J]. 地质科技情报 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bacd2e9bbe9d940a57540f23.html