# 海油平台原油集输加热汽液混配器设计与应用

### 论文摘要

在绥中36-1CEPK平台原油系统中,由于电脱运行温度偏低,导致电脱水器脱水效果不佳,因此尝试使用蒸汽相变掺混加热方式对电脱水器进行提液提温。有关混配系统内部设计改善,目前现场采用蒸汽管道插入混合器中心,后接折流板稳流。经现场工程验证发现折流板易受压变形,使流道变窄且增大进出口压差。结合现场存在的问题,针对蒸汽管道入流混合过程进行研究分析,采用数值模拟CFD方法,主要完成了三种混合方案的计算分析,并优选设计方案进行了应用实施,取得了良好的效果。

### 论文目录

- 1 汽液混相加热方案设计

- 2 直接掺混系统流场模拟分析

- 2.1 直接掺混系统模型

- 2.2 相态分布云图

- 2.3 动态压力云图

- 3 蒸汽筛状掺混系统流场模拟分析

- 3.1 蒸汽管道打孔插入模型

- 3.2 相态体积分数与动态压力分析

- 4 现场实例

- 4.1 加热试验目的

- 4.2 设计参数

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郗文博

关键词: 加热,混配器,集输,设计,应用

来源: 中国石油和化工标准与质量 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

分类号: TE977

页码: 246-247+249

总页数: 3

文件大小: 2288K

下载量: 14

### 相关论文文献

- [1].原油集输技术措施优选[J]. 化工设计通讯 2018(01)

- [2].原油集输系统的能耗分析与节能措施研究[J]. 石化技术 2016(11)

- [3].原油集输站巡检管理系统的设计与实现[J]. 石化技术 2017(10)

- [4].原油集输生产的实践探讨[J]. 内蒙古科技与经济 2014(18)

- [5].原油集输站库的安全风险与对策解析[J]. 科学中国人 2016(23)

- [6].油田原油集输工艺关键技术分析[J]. 化工管理 2018(07)

- [7].原油集输安全风险控制策略[J]. 石化技术 2018(08)

- [8].原油集输联合站管理的相关探析[J]. 化工管理 2018(33)

- [9].原油集输储运过程中节能策略分析[J]. 石化技术 2016(10)

- [10].采油厂联合站原油集输自动化实时监控系统的应用[J]. 石化技术 2016(04)

- [11].采用热电联供技术的原油集输系统供能方案研究[J]. 工程热物理学报 2016(05)

- [12].原油集输系统中输油泵故障诊断技术的应用[J]. 硅谷 2014(15)

- [13].油田原油集输系统节能技术与措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(16)

- [14].太阳能光伏光热系统在原油集输中的应用研究[J]. 石油石化绿色低碳 2020(03)

- [15].原油集输系统的优化[J]. 化工设计通讯 2019(08)

- [16].原油集输系统原油损耗原因及对策分析[J]. 石化技术 2019(10)

- [17].油田原油集输系统节能技术与措施[J]. 石化技术 2016(02)

- [18].浅析原油集输站库的安全风险与对策[J]. 安全、健康和环境 2014(02)

- [19].原油集输储运中如何实施节能策略[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(12)

- [20].浅析原油集输站库的安全风险与对策[J]. 安全、健康和环境 2013(10)

- [21].大庆油田原油集输系统可持续发展技术措施[J]. 油气田地面工程 2012(02)

- [22].青海尕斯油田原油集输工艺流程简化优化[J]. 化学工程与装备 2012(12)

- [23].原油集输系统节能降耗新技术[J]. 内蒙古石油化工 2010(16)

- [24].关于采油厂地面集输工艺适应性的研究[J]. 化工管理 2019(35)

- [25].油田原油集输工艺关键技术研究[J]. 化工设计通讯 2018(07)

- [26].原油集输及处理系统节能对策[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(21)

- [27].原油集输脱水工艺的基本方法与优化措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(22)

- [28].细分原油集输节能账[J]. 中国石油企业 2008(Z1)

- [29].原油集输系统降低能耗技术研究[J]. 石油和化工节能 2012(05)

- [30].采油厂原油集输站“节点管理法”[J]. 云南化工 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/baea77c8d7597bc92d359f9e.html