# 不同增容剂对PE-HD/竹粉复合材料的影响

### 论文摘要

针对竹塑复合材料相容性差,填料不易扩散的问题,采用模压成型法制备高密度聚乙烯/竹粉（PE-HD/竹粉）复合材料,通过扫描电子显微镜（SEM）、旋转流变仪等方式分析了硅烷偶联剂（WD50）、树状聚合物（PAMAM）、乙烯–甲基丙烯酸甲酯（EMMA）不同增容剂对PE-HD/竹粉复合材料形态结构、力学性能以及流变特性的影响。研究结果表明,随着增容剂含量的增加,不同增容剂增容的PE-HD/竹粉复合材料拉伸强度和冲击强度呈现出先上升后下降的趋势,PAMAM增容剂较EMMA和WD50对PE-HD/竹粉复合材料的力学性能提高明显,且PAMAM处理后的试样中竹粉很好地被PE-HD树脂完全包裹,有效地提高了PE-HD/竹粉相交界面处的粘结力;不同增容剂处理后的基体材料储能模量呈现下降趋势,PAMAM处理的PE-HD/竹粉复合材料对竹粉界面改性作用优于WD50和EMMA两种增容剂,当竹粉质量分数大于50%时,PAMAM的三维球状结构更有利于竹粉在基体的分散作用,实现了竹粉粒子与PE-HD分子链的降黏效果。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 主要原材料

- 1.2 仪器及设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 复合材料的力学性能

- 2.2 复合材料的界面形貌

- 2.3 复合材料的流变性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张婷,温宝琴

关键词: 高密度聚乙烯,竹粉,流变特性,力学性能

来源: 工程塑料应用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,建筑科学与工程

单位: 新疆石河子职业技术学院,石河子大学机械电气工程学院

分类号: TU599;TB332

页码: 128-133

总页数: 6

文件大小: 1591K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].加大科技支撑 提高资源综合利用水平——进一步推进我福建省竹粉制品产业发展[J]. 福建林业 2013(06)

- [2].聚乳酸/竹粉复合材料的改性及性能研究[J]. 中国塑料 2020(07)

- [3].竹粉乙醇液化及其产物表征[J]. 中国农业大学学报 2014(02)

- [4].紫外线光固化竹粉/丙烯酸酯复合材料的性能[J]. 森林与环境学报 2017(03)

- [5].竹粉灵芝仿野生栽培技术研究[J]. 玉林师范学院学报 2016(02)

- [6].竹粉模型沙特性试验研究[J]. 泥沙研究 2014(01)

- [7].微波对楠竹粉纤维素聚合度及其结晶结构的影响[J]. 山东化工 2020(02)

- [8].纤维素酶和木聚糖酶在降解竹粉中的作用[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [9].聚乙二醇中竹粉液化的工艺研究[J]. 西南林业大学学报 2011(05)

- [10].热解温度对竹粉炭理化结构及燃烧性能的影响[J]. 化工进展 2020(01)

- [11].一种高可溶性纤维原料的纤维理化特性评估研究[J]. 四川畜牧兽医 2020(08)

- [12].竹粉浸提液对蕹菜等种子萌发的影响[J]. 浙江农业科学 2018(07)

- [13].竹粉模压花盆跌落冲击有限元数值仿真[J]. 木材加工机械 2015(01)

- [14].竹粉/聚乙烯复合材料的紫外光增材制造固化方法研究[J]. 木材加工机械 2019(03)

- [15].聚乳酸竹粉复合材料性能影响因素分析[J]. 农业开发与装备 2018(04)

- [16].竹粉/废旧聚乙烯复合材料的性能[J]. 森林与环境学报 2019(02)

- [17].竹粉热处理改善竹粉/聚丙烯复合材料的防霉性能[J]. 农业工程学报 2017(24)

- [18].竹粉接枝改性提高竹塑复合材料的力学性能[J]. 农业工程学报 2013(23)

- [19].竹粉增强聚丙烯复合材料的吸水性和表面润湿性[J]. 福建农林大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [20].偶联剂对PLA/竹粉复合材料的影响[J]. 工程塑料应用 2018(06)

- [21].竹粉骨架构建体对污泥脱水性能的影响[J]. 中国给水排水 2017(19)

- [22].利用碱-酶耦合法预处理竹粉制备羧甲基纤维素钠[J]. 食品工业科技 2017(23)

- [23].不同多巴胺添加量对竹粉/高密度聚乙烯复合材料性质的影响[J]. 东北林业大学学报 2019(08)

- [24].HDPE/竹粉复合材料流变性能研究[J]. 成都工业学院学报 2017(04)

- [25].腐殖酸在改性竹粉表面的吸附研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2017(05)

- [26].可生物降解竹粉/聚己内醋复合材料的制备及其性能[J]. Journal of Forestry Research 2009(03)

- [27].PP接枝马来酸酐在竹粉/PP复合材料中的应用研究[J]. 塑料工业 2012(08)

- [28].聚乙烯醇缩丁醛作为界面改性剂制备聚已二酸-对苯二甲酸丁二酯/竹粉复合材料[J]. 中国塑料 2018(06)

- [29].三种竹粉—聚乳酸(PLA)复合材料的物理力学性能及相容性研究[J]. 山东林业科技 2017(06)

- [30].固体FePO_4·2H_2O催化竹粉液化制备糠醛[J]. 应用化工 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bb7525ba266e9554c4016f90.html