# 固溶处理对ZK系镁合金力学及阻尼性能的影响

### 论文摘要

采用光学显微镜、X射线衍射仪、显微硬度计、拉伸试验以及动态热机械分析仪等研究了固溶处理对ZK系（ZK21,ZK40,ZK60）镁合金组织、力学及阻尼性能的影响。结果表明:经固溶处理后,ZK系合金的晶粒尺寸略有长大,第二相溶解、晶格畸变增加。晶界处脆性相的溶解产生的固溶强化效应导致固溶态合金的抗拉强度和显微硬度明显高于铸态。固溶处理后合金的与应变振幅无关阻尼下降、与应变振幅相关阻尼上升,且临界应变振幅明显增大。同一应变振幅下固溶态合金阻尼性能低于铸态;第二临界应变振幅(εcr2)增大使固溶态ZK系合金可以在更大应变振幅范围下使用。ZK系镁合金上述阻尼性能的变化可以用Granato-Lücke理论和塑性阻尼理论来解释。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 显微组织分析

- 2.2 力学性能分析

- 2.3 阻尼性能分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高希朋,严红革,陈吉华,夏伟军,苏斌,周雄鹏

关键词: 系镁合金,固溶处理,力学性能,阻尼性能

来源: 金属热处理 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南大学材料科学与工程学院喷射沉积技术及应用湖南省重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51471066)

分类号: TG146.22;TG166.4

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.01.019

页码: 81-85

总页数: 5

文件大小: 411K

下载量: 194

### 相关论文文献

- [1].双级固溶处理对7075高强铝合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2020(03)

- [2].固溶处理温度对Al-6.5Si-0.8Ti-0.5In-0.5Mg合金风机叶片性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2017(03)

- [3].强化固溶处理对7×××铝合金型材组织与性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2009(06)

- [4].固溶处理温度对0Cr12Mn5Ni4Mo3Al钢的相和组织的影响[J]. 哈尔滨理工大学学报 2009(03)

- [5].固溶处理对高铝310S钢组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2014(03)

- [6].重复固溶处理对超低温用铸造马氏体时效不锈钢性能的影响[J]. 金属热处理 2014(04)

- [7].固溶处理温度对耐蚀马氏体时效钢力学性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2012(07)

- [8].爆破阀剪切盖用690合金固溶处理温度的计算[J]. 阀门 2018(06)

- [9].固溶处理对Mg-4Y-2Nd-1Gd-0.4Zr镁合金组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(03)

- [10].低温固溶处理改善马氏体时效钢韧性技术研究[J]. 新技术新工艺 2018(05)

- [11].6061铝合金瓶体固溶处理时冷却过程分析及工艺优化[J]. 现代冶金 2018(02)

- [12].固溶处理温度对2507双相不锈钢组织结构及耐蚀性能的影响[J]. 广西科学院学报 2016(03)

- [13].多级固溶处理对7055铝合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2009(07)

- [14].一种实用型U形管固溶处理装置[J]. 科学技术与工程 2009(21)

- [15].镍基单晶高温合金固溶处理制度的研究进展[J]. 材料导报 2019(21)

- [16].固溶处理工艺对2219铝合金力学性能的影响[J]. 上海航天 2019(05)

- [17].预拉变形量对2219铝合金固溶处理后晶粒度的影响[J]. 锻压技术 2018(06)

- [18].固溶处理对Al-4.2Zn-1.3Mg合金耐腐蚀性能的影响[J]. 材料保护 2018(04)

- [19].固溶处理对汽车用7075铝合金微观组织和力学性能的影响[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [20].固溶处理对Mg-8Al-1Zn-1Si-0.6Sb合金组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(04)

- [21].固溶处理对高强度铝合金组织和性能影响分析[J]. 智库时代 2018(37)

- [22].固溶处理对6016铝合金组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2014(09)

- [23].超级双相不锈钢焊后固溶处理的实际应用[J]. 焊接 2018(10)

- [24].固溶处理工艺对7449铝合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2013(10)

- [25].固溶处理对一种近α钛合金显微组织的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(10)

- [26].固溶处理对节镍型2101双相不锈钢组织及力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(02)

- [27].中国齐星铝业公司辊底式固溶处理炉投产[J]. 轻金属 2017(12)

- [28].Al-9.0Zn-2.06Mg-2.12Cu-0.13Zr合金固溶工艺试验研究[J]. 轻合金加工技术 2018(11)

- [29].双级固溶处理对7A04铝合金组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2017(04)

- [30].固溶处理对6082铝合金挤压棒材组织与性能的影响[J]. 铝加工 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bc3418d51afdde7c6fdd80c3.html