# 拱桥吊杆论文-刘伟南

导读:本文包含了拱桥吊杆论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:钢管混凝土系杆拱桥,遗传算法,合理成桥状态,吊杆索力

### 拱桥吊杆论文文献综述

刘伟南[1]（2019）在《基于遗传算法的钢管混凝土系杆拱桥吊杆索力研究》一文中研究指出为了确定钢管混凝土(CFST)系杆拱桥合理成桥状态吊杆索力,建立了基于遗传算法的系杆拱桥吊杆索力确定模型,其中,根据最小应变能原理,通过影响矩阵法建立了合理成桥状态目标函数,采用吊杆索力范围为约束条件,运用matlab平台编写了系杆拱桥索力计算程序,建立了基于遗传算法的系杆拱桥吊杆索力确定流程,将方法应用于工程实例分析,并与其他吊杆索力确定方法进行了对比。结果表明,文中提出的方法可以合理确定系杆拱桥吊杆索力,为系杆拱桥合理成桥状态吊杆索力计算提供了新途径。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2019年10期）

何沛祥,蔡翔,刘信[2]（2019）在《中承式提篮拱桥吊杆断裂易损性分析》一文中研究指出吊杆断裂是中承式提篮拱桥典型的损伤形式。为了研究其在吊杆断裂情况下的易损性问题,以一座中承式提篮拱桥为对象,通过建立有限元模型,得出吊杆断裂情况下的动态响应,进而计算出静力放大系数,再采用静力放大系数法考虑吊杆断裂的冲击作用,以此对其易损性进行评估。结果表明:不同位置的单吊杆断裂时,其相邻吊杆易损性指数变化较大,其中在长吊杆位置处的易损性指数较大,已超过设计弯曲应力容许值,对结构安全不利。(本文来源于《钢结构(中英文)》期刊2019年10期）

胡忠雯,贾佳,楼纪昂,彭卫[3]（2019）在《基于频率法的拱桥短吊杆索力计算修正模型试验》一文中研究指出为了提高拱桥短吊杆索力计算模型的精确度,本文选取与实际工程一致的叁根短吊杆,进行了室内吊杆索力频率法测试试验研究,初步提出了基于梁振动理论的适用于短吊杆索力计算的修正模型,并通过测试既有拱桥短吊杆索力对该修正模型进行了实际工程的验证。结果表明:对于拱桥短吊杆,使用本文提出的索力计算修正模型具有更高的精确度,其结果更加接近实际值。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅱ册）》期刊2019-10-18）

张思远[4]（2019）在《吊杆张拉顺序对系杆拱桥系梁和拱肋受力影响分析》一文中研究指出为确定施工过程中吊杆张拉顺序对系梁和拱肋受力的影响,以某128 m系杆拱桥为工程背景,采用Midas软件建立有限元模型,用桥梁模型模拟吊杆张拉过程,对系杆拱桥特定位置的应力和内力进行对比分析,得到最优张拉顺序.结果表明:采用不同的张拉顺序,对结构的受力产生一定影响,系梁和拱肋在受力方面不能同时达到最优,应根据实际工程选择合理顺序.(本文来源于《兰州工业学院学报》期刊2019年05期）

杨柄楠,袁良东,赵洁[5]（2019）在《吊杆断裂对系杆拱桥动力性能的影响》一文中研究指出为研究系杆拱桥在吊杆突然断裂下的力学性能变化,以某计算跨径90m系杆拱桥为研究对象,采用ANSYS有限元软件进行吊杆破断过程的数值模拟,分别研究跨中长吊杆断裂与拱脚附近短吊杆断裂两种工况下其余构件的内力变化,并与静力分析结果对比。分析结果表明:长吊杆断裂对其余构件内力的影响更明显;同时,吊杆断裂瞬间产生的动力响应不容忽视,不宜采用静力方法模拟。(本文来源于《北方交通》期刊2019年09期）

曾祥春[6]（2019）在《柔性吊杆拱桥拱座安全性病害特征及影响分析》一文中研究指出以柔性吊杆拱桥混凝土拱座为研究对象,结合理论预测以及现场检测与反馈分析,重点探讨了柔性吊杆拱桥拱座的安全性病害特征,并着重研究此类病害对拱座结构安全的影响。结果表明:拱座位移、开裂是拱座结构的主要退化风险。拱座位移主要表现为水平向外位移和竖向向下位移,一般导致拱圈刚度和承载力下降,相对而言,水平位移比竖向位移影响更明显;拱座开裂主要表现为弯剪效应产生的顶面横向裂缝、弯剪和轴力效应共同产生的拱圈出口处放射型裂缝以及轴力效应产生的拱座侧面竖向、斜向裂缝,一般而言,由弯剪效应产生的拱座裂缝危害更严重,因此,拱座顶面横向裂缝和拱圈附近的放射型裂缝对拱座安全性影响更大,在拱桥检测中应加以重视。(本文来源于《城市道桥与防洪》期刊2019年09期）

倪应谦,陈齐风[7]（2019）在《拱桥短吊杆索力精确测量研究》一文中研究指出文章以某钢管拱桥为项目依托,针对钢管拱桥短吊杆索力测试不精确的情况,引入采用迦辽金方法的索体附带质量块的频率法索力精确计算公式,并将该精确计算方法与吊杆索力设计方法对比,验证了该计算方法的有效性。(本文来源于《西部交通科技》期刊2019年09期）

颜俊波[8]（2019）在《钢管混凝土拱桥吊杆更换施工控制研究》一文中研究指出文章以象山铜瓦门大桥吊杆更换为依托工程,采用桥梁结构计算分析软件Midas-Civil对吊杆更换过程进行仿真分析,制定相应施工控制方案,其成功经验对类似桥梁吊杆更换施工有参考意义。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年17期）

张庆[9]（2019）在《赵家沟拱桥更换吊杆设计》一文中研究指出介绍了上海申江路赵家沟桥更换吊杆设计、施工技术。通过计算,论证了该桥大多数吊杆更换无法采用直接更换法,只能采用兜换法(临时替代更换);并且在吊杆构造中增加了球面支座,吊杆与桥面接触位置增设了密封充气囊。该桥施工后经过检测证明,这些措施增强了吊杆的适用性和耐久性。(本文来源于《市政技术》期刊2019年05期）

潘路杰[10]（2019）在《下承式系杆拱桥合理吊杆力初步确定的方法》一文中研究指出下承式系杆拱桥在不同吊杆力的作用下,内力与位移是完全不同的。本文以现有的几种确定合理吊杆力方法为基础,运用midas软件中的未知系数法功能,结合实际工程进行分析比较,确定合理成桥索力,为下一阶段的优化及求解施工阶段的吊杆索力提供可靠的理论数据支撑。(本文来源于《科技视界》期刊2019年25期）

### 拱桥吊杆论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

吊杆断裂是中承式提篮拱桥典型的损伤形式。为了研究其在吊杆断裂情况下的易损性问题,以一座中承式提篮拱桥为对象,通过建立有限元模型,得出吊杆断裂情况下的动态响应,进而计算出静力放大系数,再采用静力放大系数法考虑吊杆断裂的冲击作用,以此对其易损性进行评估。结果表明:不同位置的单吊杆断裂时,其相邻吊杆易损性指数变化较大,其中在长吊杆位置处的易损性指数较大,已超过设计弯曲应力容许值,对结构安全不利。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 拱桥吊杆论文参考文献

[1].刘伟南.基于遗传算法的钢管混凝土系杆拱桥吊杆索力研究[J].低温建筑技术.2019

[2].何沛祥,蔡翔,刘信.中承式提篮拱桥吊杆断裂易损性分析[J].钢结构(中英文).2019

[3].胡忠雯,贾佳,楼纪昂,彭卫.基于频率法的拱桥短吊杆索力计算修正模型试验[C].第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅱ册）.2019

[4].张思远.吊杆张拉顺序对系杆拱桥系梁和拱肋受力影响分析[J].兰州工业学院学报.2019

[5].杨柄楠,袁良东,赵洁.吊杆断裂对系杆拱桥动力性能的影响[J].北方交通.2019

[6].曾祥春.柔性吊杆拱桥拱座安全性病害特征及影响分析[J].城市道桥与防洪.2019

[7].倪应谦,陈齐风.拱桥短吊杆索力精确测量研究[J].西部交通科技.2019

[8].颜俊波.钢管混凝土拱桥吊杆更换施工控制研究[J].工程技术研究.2019

[9].张庆.赵家沟拱桥更换吊杆设计[J].市政技术.2019

[10].潘路杰.下承式系杆拱桥合理吊杆力初步确定的方法[J].科技视界.2019

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bc63c57db5d440f3598df5bb.html