# 等离子体改性芳纶面料对芳纶涂层面料性能的影响

### 论文摘要

芳纶纤维作为四大高性能纤维之一,具有优异的耐热性、高强度、阻燃等优点,被广泛用作高性能的结构和功能材料。然而,纤维本身的化学惰性限制了材料的应用,为了充分发挥芳纶纤维的性能,拓展其应用领域,使用绿色环保的等离子体改性法。在不影响芳纶的整体性能的情况下改性纤维表面,使其黏结性、浸润性变好。结合芳纶与树脂优异的特性,以开发出轻薄、柔性的芳纶涂层面料。本文主要以平纹三立格、斜纹三立格、缎纹组织、接结双层组织的芳纶织物为主材料,以不同含量的聚氨酯、有机硅树脂、环氧树脂为树脂基体,使用等离子体改性,结合涂层工艺,制备芳纶纤维增强树脂基的轻薄型涂层面料。测试芳纶涂层面料的防水透湿性、隔热性以及隔音性。通过分析不同树脂用量对性能的影响,力求以最少的树脂量达到最好性能的轻薄柔性涂层面料。首先,织物经等离子体改性后,表面形貌及化学元素有了明显的变化。AFM结果显示改性后的纤维表面粗糙度得到了提高,XPS显示亲水元素N和0的增多,接触角变小,表面能增大,说明等离子改性能够增强织物与树脂的黏合并且改善织物的浸润性。等离子体改性后放置28天内的测试,发现等离子体改性具有时效性,且一周内处理效果最佳。其次,比较改性前后芳纶织物与树脂黏结的情况,通过SEM观察表明,经等离子体改性的纤维与树脂黏结以较均匀致密的方式呈现;力学性能测试结果表明处理后的涂层面料断裂强力优于未经处理的涂层面料。对比改性后同一厚度不同树脂涂层的涂层面料,FTIR结果表明等离子体改性前后芳纶织物的分子键种类一致,说明等离子体改性不会破坏织物内部结构。然而不同的树脂涂层以化学键形式黏结到芳纶织物的表面,使得粘合更牢固;TG的测试结果显示芳纶织物本身存在良好的热稳定性,经聚氨酯及环氧树脂涂层后的织物热稳定性下降。经有机硅涂层的芳纶涂层面料,结合了有机硅与芳纶优异的热学性能,热稳定性最好。最后,通过测试分析,防水透湿方面,通过接触角、耐静水压测试试样的防水性,通过透湿杯法测量试样的透湿性,结果表明防水透湿性能较佳的样品为,第三梯度的接结双层织物/聚氨酯和斜纹三立格/聚氨酯涂层面料。隔热方面,通过测试试样的TPP值研究隔热性能,得出第二梯度的接结双层织物/有机硅树脂、平纹三立格/有机硅树脂涂层面料隔热性能较好。隔声方面,采用隔声测最仪测试材料的隔声系数和传声损失来研究材料的隔热性能,结果表明第三梯度的平纹三立格/环氧树脂涂层面料的隔声量最佳。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 芳纶纤维概述

- 1.2 芳纶的研究现状

- 1.2.1 防水透湿

- 1.2.2 隔热

- 1.2.3 隔音

- 1.3 研究的目的与意义

- 1.4 研究的主要内容

- 第二章 材料和方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验仪器与设备

- 2.2.1 等离子体改性设备

- 2.2.2 涂层机

- 2.2.3 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.2.4 原子力显微镜（AFM）

- 2.2.5 X-射线光电子能谱仪（XPS）

- 2.2.6 傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）

- 2.2.7 热重分析仪（TG）

- 第三章 等离子体改性与树脂涂层

- 3.1 等离子体改性的时效性分析

- 3.1.1 改性前后芳纶织物的AFM图对比

- 3.1.2 改性前后芳纶纤维XPS的对比

- 3.1.3 改性前后接触角和表面能的对比

- 3.1.4 SEM及AFM分析表面形貌的老化

- 3.1.5 XPS分析表面官能团的老化

- 3.1.6 接触角及表面能分析表面润湿性的老化

- 3.2 改性前后芳纶织物与树脂黏结的SEM图对比

- 3.3 改性前后芳纶织物与树脂黏结的断裂强力对比

- 3.4 改性后同一厚度不同树脂涂层的FTIR图对比

- 3.5 改性后同一厚度不同树脂涂层的TG图对比

- 3.6 本章小结

- 第四章 芳纶及其涂层面料的防水透湿性能

- 4.1 防水透湿的原理

- 4.2 性能测试

- 4.2.1 接触角的测试

- 4.2.2 耐静水压测试

- 4.2.3 透湿量测试

- 4.3 芳纶织物的防水透湿性能分析

- 4.4 芳纶及其涂层面料防水透湿性能的分析

- 4.4.1 芳纶/聚氨酯涂层面料的防水透湿性

- 4.4.2 芳纶/有机硅涂层面料的防水透湿性

- 4.4.3 综合分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 芳纶及其涂层面料的隔热性能

- 5.1 隔热的原理

- 5.2 TPP测试

- 5.3 芳纶织物隔热性能的分析

- 5.4 芳纶及其涂层面料隔热性能的分析

- 5.4.1 芳纶/有机硅涂层面料的TPP值

- 5.4.2 芳纶/聚氨酯涂层面料的TPP值

- 5.4.3 综合分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 芳纶及其涂层面料的隔音性能

- 6.1 隔音的原理

- 6.2 测试方法

- 6.3 芳纶织物隔音性能的分析

- 6.4 芳纶涂层面料隔音性能的分析

- 6.4.1 芳纶/环氧树脂涂层面料的隔音性能

- 6.4.2 芳纶/有机硅树脂涂层面料的隔音性能

- 6.4.3 芳纶/聚氨酯涂层面料的隔音性能

- 6.4.4 综合分析

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 沈忆文

导师: 张美玲,叶健青

关键词: 芳纶,等离子体处理,涂层工艺,防水透湿性,隔热性能,隔音性能

来源: 天津工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,轻工业手工业

单位: 天津工业大学

分类号: TS195.5;O53

总页数: 84

文件大小: 6575K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].低压等离子体改性棉织物表面性能研究[J]. 纺织科技进展 2020(07)

- [2].等离子体改性高性能纤维材料反应机理研究进展[J]. 工程塑料应用 2020(07)

- [3].等离子体改性聚偏氟乙烯超滤膜的研究[J]. 上海塑料 2012(03)

- [4].介质阻挡放电等离子体改性碳基材料研究进展[J]. 化工进展 2015(07)

- [5].氧等离子体改性聚乙烯表面的疏水性过回复机制[J]. 高等学校化学学报 2014(08)

- [6].等离子体改性对活性炭纤维表面化学结构的影响[J]. 环境工程 2009(01)

- [7].高性能有机纤维表面等离子体改性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2009(01)

- [8].等离子体改性对活性炭纤维表面化学结构的影响[J]. 炭素 2008(03)

- [9].低温等离子体改性效果时效性的研究进展[J]. 纺织学报 2011(02)

- [10].填料的低温等离子体改性及其应用研究进展[J]. 塑料 2010(04)

- [11].微波等离子体改性对金刚石薄膜表面亲水性的影响[J]. 表面技术 2009(01)

- [12].高强涤纶纤维等离子体改性的研究[J]. 纺织科技进展 2020(03)

- [13].常压等离子体改性锦纶6的黄连素媒染染色[J]. 印染 2016(04)

- [14].低温等离子体改性蚕丝织物涂料染色[J]. 纺织学报 2012(04)

- [15].竹材表面冷等离子体改性后的时效性[J]. 林业科技开发 2008(04)

- [16].辉光放电空气等离子体改性聚砜膜的研究[J]. 西安工程大学学报 2015(01)

- [17].木材表面冷等离子体改性后的时效性研究[J]. 西南林业大学学报 2012(05)

- [18].聚氨酯不同低温等离子体改性及生物相容性评价[J]. 中华实用诊断与治疗杂志 2011(10)

- [19].等离子体改性芳纶及其针织物复合材料制备[J]. 针织工业 2016(11)

- [20].射流低温等离子体改性增强聚甲基丙烯酸甲酯薄膜表面亲水性研究[J]. 绝缘材料 2010(06)

- [21].低温氮等离子体改性聚丙烯腈超滤膜及其光谱诊断[J]. 西安工程大学学报 2017(06)

- [22].等离子体改性聚丙烯饰面膜的拉曼光谱和XPS分析[J]. 林业工程学报 2020(04)

- [23].木质材料等离子体改性研究进展[J]. 世界林业研究 2017(05)

- [24].等离子体改性制备NiO-TiO_2/SiO_2及其对甲基橙的降解性能[J]. 燕山大学学报 2011(02)

- [25].等离子体改性锌镁铝水滑石的吸附性能研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [26].等离子体改性聚酯纤维的染色性能研究[J]. 化学工程师 2013(08)

- [27].常压氩气等离子体对碳纤维表面亲水改性研究[J]. 集成技术 2018(04)

- [28].乙二胺与氮气混合气体等离子体改性壳聚糖-聚丙烯腈复合纳滤膜[J]. 材料导报 2014(22)

- [29].等离子体改性聚合物表面及其在环境领域的应用展望[J]. 化工新型材料 2015(03)

- [30].等离子体改性对玄武岩/聚丙烯复合材料性能的影响[J]. 产业用纺织品 2013(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bc86bc8318a66274d32e45b7.html