# 空间矢量调制的PMSM变磁链直接转矩控制

### 论文摘要

针对传统直接转矩控制的磁链误差和转矩脉动大等问题,结合空间矢量调制技术,提出一种改进的直接转矩控制方法.首先采用直接转矩控制系统i_d=0控制方式,避免了永磁体的去磁和磁路饱和问题;然后采用空间矢量调制技术,从而可以选择任意大小和方向电压矢量,保证了实际矢量轨迹逼近基准圆轨迹;建立磁链、转矩双闭环回路,采用磁链、转矩控制器调节磁链、转矩,以提高电机控制性能.仿真结果表明改进的直接转矩控制算法降低了转矩脉动,保证了系统具有良好的动态性能.

### 论文目录

- 1 直接转矩控制系统id=0控制策略

- 1.1 id=0控制方式下PMSM模型建立

- 1.2 基于id=0的变磁链控制

- 2 基于空间矢量调制技术的DTC

- 2.1 SVPWM合成原理

- 2.2 SVPWM合成实现

- 3 MATLAB仿真和实验分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 时维国,桑尧尧

关键词: 永磁同步电机,直接转矩控制,空间矢量调制,转矩脉动

来源: 大连交通大学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 大连交通大学电气信息工程学院

基金: 辽宁省自然科学基金资助项目(20170540141),辽宁省教育厅科学研究计划资助项目(JDL2019011)

分类号: TM341

DOI: 10.13291/j.cnki.djdxac.2019.06.019

页码: 98-103

总页数: 6

文件大小: 1005K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].开关磁阻电机改进型简化磁链无位置传感器技术[J]. 电机与控制学报 2013(11)

- [2].一种基于磁链修正的开关磁阻电机无位置控制算法研究[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [3].开关磁阻电动机的一种磁链建模方法研究[J]. 机电工程 2014(11)

- [4].基于新型磁链检测方案的开关磁阻电机非线性建模[J]. 电工技术学报 2013(11)

- [5].开关磁阻电机磁链特性检测与位置信号估计[J]. 电机与控制学报 2013(02)

- [6].基于改进型磁链法的开关磁阻电机无位置检测的研究[J]. 电气传动 2010(07)

- [7].基于十二边形磁链的直接转矩控制系统设计[J]. 电子测量技术 2008(04)

- [8].基于高性能磁链算法的永磁同步电动机无位置传感器控制[J]. 电工技术学报 2016(11)

- [9].基于定子电阻辨识的永磁同步电机磁链估计[J]. 机电一体化 2014(08)

- [10].一种用于谐波检测的改进虚拟磁链定向方法[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(01)

- [11].基于虚拟磁链的新型有源滤波器控制策略研究[J]. 煤矿机电 2010(05)

- [12].基于实测磁链特性的开关磁阻电动机仿真研究[J]. 微特电机 2009(06)

- [13].一种基于磁链规划的永磁同步电动机控制方法[J]. 微特电机 2008(09)

- [14].基于虚拟磁链的超导储能装置直接功率控制策略[J]. 西安理工大学学报 2009(01)

- [15].基于改进磁链估算器的航空飞轮电机起动性能[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [16].无磁链反馈无刷直流电机控制研究[J]. 河北工业科技 2014(04)

- [17].基于虚拟磁链的异步电机直接功率控制研究[J]. 煤炭技术 2014(06)

- [18].基于同步旋转坐标系下矢量旋转的新型磁链算法[J]. 中国电机工程学报 2016(05)

- [19].磁链模型的双开关磁阻电机无位置传感器控制[J]. 电机与控制学报 2011(11)

- [20].电压空间矢量变频系统圆形磁链逼近算法分析[J]. 自动化博览 2008(Z2)

- [21].圆形磁链的直接转矩控制仿真模型研究[J]. 电机技术 2008(02)

- [22].基于参考磁链矢量计算的PMSM直接转矩控制[J]. 电机与控制学报 2017(09)

- [23].一种双闭环控制的磁链跟踪技术仿真及研究[J]. 机电一体化 2010(11)

- [24].基于特征位置磁链开关磁阻电机无位置传感器技术[J]. 南京航空航天大学学报 2013(05)

- [25].检测感应电机磁链的闭环方法[J]. 电子世界 2013(10)

- [26].混合励磁开关磁链电机转子极数对调磁性能的影响[J]. 电机与控制学报 2020(10)

- [27].开关磁阻电动机电流-磁链曲线计算分析[J]. 微电机 2008(09)

- [28].直接转矩控制方案中的磁链估计[J]. 机械管理开发 2008(06)

- [29].电压型驱动按定子或气隙磁链定向的优势分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2013(01)

- [30].一种开关磁阻电机非线性磁链与转矩建模方法[J]. 电机与控制学报 2008(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bcb8288e12e003958554eaa4.html