# 建筑装饰工程的装配式施工技术分析

身份证号码：23022119890315xxxx

摘要：随着建筑装饰行业的不断发展，采用装配式的施工技术正逐渐成为未来的主要发展方向，不仅可以节省材料，降低能耗，而且可以提升劳动效率和施工精度，施工材料可以回收利用，具有比较好的发展前景。本文以实际工程为例，对装配式施工技术的重点和要点进行了分析，然后对内墙隔音装配施工、采暖地面装配施工、住宅集成式给水管道装配式施工进行了探讨，最后对装配式施工的技术优点进行了总结。

关键词：建筑装饰施工；技术控制；材料指标

前言

建筑装饰工程是通过对建筑内部施工来达到提升使用功能并美化内部环境的目的。随着人们生活水平不断提高，人们通过建筑内部的装修质量来改善生活质量，传达自身生活理念的渴求愈加强烈。因此，为了确保装饰工程的施工质量，应该本着遵循建筑本身类型的原则下，加强对装饰工程的施工监管，对施工各个环节实施严格的质量把控，同时还要在材料的甄选，施工人员素质和技艺的培训上多下功夫，从多方面满足人们对生活品质的需求。

1装配式建筑的概念

装配式建筑M1指的是建筑物的各个组成结构构件，不需要现

场制作，而是预先在预制场或加工厂里制作好，送到现场进行起吊、安装、连接等工作。换句话来说，就如同搭“积木”一样，将预制构件配搭起来成为整体的建筑物，这种方法的特点是施工速度快、劳动强度低。住宅具有施工装配化、设计多样化、结构强度高等特点，且易于拆除，并可以多次重复利用，整个过程机械化操作程度高。改进以往的住宅生产方式，推动以装配式住宅为主的产业化住宅建设，是现代社会发展与建设所迫切需要的[2]。

2发展装配式装饰施工技术的优点

2.1幅度提高建筑装饰加工质量水平，生产高精度产品，满足人们日益增长的装饰要求。

2.2大幅度提高建筑装饰施工效率，告别手工作业，减少现场作业。

2.3大幅度减少建筑装饰施工现场的环境污染，提高对噪音、废气、废液的控制和回收，以及边角料回收利用。

2.4大幅度减少建筑装饰施工成本，降低工程造价。

3装配式建筑发展进程中存在的不足

3.1装配式技术标准规范支撑不够

不能形成完备的混凝土预制装配技术规范系统，关键体现在建筑的生产、计划、施工、查收等环节。另外，市场上没有符合装配式施工的定额可供参考，同时可以娴熟控制装配式施工技术的施工单位也比较少。我国的装配式建筑部品标准数目远远没有达到发达国家程度，确定完备的技术体系是发展装配式建筑亟待解决的问题[4]。

3.2不完善的产业管理

在推行混凝土预制装配式产品项目时，需使设计、生产、施工、后期养护等环节共同作用。国内仅有少数几家拥有可以生产高质量建筑预制构件产品的实力。同时，产业管理不完善，施工单位与设计单位之间缺乏有效的配合，无法满足装配式建筑日益发展的需求。装配式建筑生产全过程包括建筑产品的前期研发、设计，到施工、后期维护，涉及到的企业没有形成一条完备的产业链，严重的限定了装配式建筑的进展。

3.3政府支持力度不够

近些年来政府通过大力推进装配式建筑发展，并开展了一些试点工作，但有些政策在装配式结构体系的推广方面不能起到积极的作用。同时，因为国内现有建筑行业采取对设计、生产及施工分开的管理制度，没有考虑集设计、生产及施工一体化经营方式的管理机制，限定了装配式建筑的进一步向前发展[5]。

4装配式施工技术的要点

从社会及行业发展趋势来看，装饰工程装配式施工已成必然，然而从现阶段各方面的条件来看，需要具备如下条件：

4.1政府和行业应对装饰工程装配式施工加大支持和引导

政府以及行业中的带头企业一定要加大装配施工工作的投入，同时还要在工程建设和施工的过程中举办一些交流活动，设计和施工企业在施工的过程中必须要制定一个科学的目标，此外还要做好执行工作，加强培养力度，同时还能够在这一过程中对装配式施工的技术进行改进和完善。

4.2项目管理重心转变

项目技术管理将由施工现场转向施工深化设计和加工订货。装饰工程装配式施工方式中，施工深化设计成为项目技术管理中的核心问题。它的成功与否决定着施工方法、加工方法、安装方法的简易程度，决定着施工成本的高低。

4.3现场管理人员转变角色

传统施工方式要求技术人员熟悉现有施工方法和施工工艺，以监督为主。装饰工程装配施工方式要求技术人员不仅熟悉以前的预制装配式方法，更要针对现场不同的具体情况，以现场测量、收集数据、根据数据进行施工深化设计为主，熟悉和了解相关机电专业的知识，将复杂的现场情况转化为可加工的工厂标准。通过他们对装饰工程预留、机电洞口预留、安装偏差调节等设计，将构配件加工尺寸相对统一，便于各种装饰工程批量加工和现场安装。

4.4生产及测量设备改进

由于装饰零部件工厂化生产，必然导致加工设备的大转变。设备重点是由现场的小型机具转变为工厂内大型数控加工机械，施工现场使用到的设备将极少。而现场设备将发展为新型、简便、快速、精确的3D空间测量仪器，为深化设计和产品的加工订货提供准确的数据资料。通过提高现场测量设备及工厂加工设备的精度和功能，提高装饰工程装配式施工的速度和质量。

4.5不断完善装饰工程装配式施工节点

现阶段不同材料之间的连接方式较少，多为粘接或打钉等一次性固定连接方式，且各种连接方式的牢固度及耐久性不够。对于较重的材料一般均采用焊接及螺栓连接的方式。现阶段需要发展更为合理的连接节点或处理方式，如三维挂件、可拆卸部件、可更换系统等等。

4.6加大计算机技术的应用

BIM建筑信息模型（BuildingInformationModeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。BIM建筑信息模型的建立，是建筑领域的一次革命，将成为项目管理强有力的工具，也为装饰工程装配式施工的实现提供了支持。

结束语

当前，我国建筑行业在不断的发展，同时劳动成本也在不断的增加，装饰工程装配式施工也成为了发展的一个重要的趋势，装配式施工会给我国建筑装饰施工行业带来非常大的改变，其能够为我国装饰工程的发展创造良好的基础。

参考文献

[1]赵跃林.浅谈建筑装饰装修工程施工质量控制[J].山西建筑，2015（03）：207~208.

[2]蔡小林.论建筑装饰装修工程施工质量控制与管理[J].现代装饰（理论），2015（04）：115.

[3]黄如宝.保障性住房中推广预制装配式住宅的可行性[D].上海：同济大学，2009.

[4]建筑装饰施工的工业化方向[J].科技资讯，2010，22：81-82.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd0f51ca0e56e54b5e4d85c8.html