# 基于MEMS的海洋漂流浮标运动姿态测量系统设计

### 论文摘要

针对海洋漂流浮标运行时运动轨迹姿态多变影响传感器观测要素可靠性的特点,设计了基于三轴MEMS陀螺仪、加速度计、磁阻传感器的漂流浮标姿态测量系统。介绍了系统硬件组成结构及软件算法流程,采用四元数方法和PI调节算法进行姿态解算以及数据融合,并采用椭球拟合和阀值滤波方法修正补偿系统误差。实验测试表明,系统姿态测量效果良好,静态误差小、动态抗干扰性能较好,满足海洋漂流浮标姿态测量基本需求。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 姿态测量原理

- 1.1 姿态的定义

- 1.2 基于四元数的姿态解算方法

- 1.3 漂流浮标姿态传感器数据融合

- 2 测姿系统设计

- 2.1 硬件结构设计

- 2.2 系统程序设计

- 3 系统误差与修正方法

- 3.1 椭球拟合校准补偿

- 3.2 阀值滤波补偿

- 4 实验测试和对比分析

- 4.1 测试平台

- 4.2 静态测试

- 4.3 动态测试

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 余博嵩,何姣,曹晓钟

关键词: 漂流浮标,姿态解算,数据融合,误差补偿

来源: 电子测量技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 海洋学

单位: 江西省大气探测技术中心,中国气象局气象探测中心

基金: 海洋气象综合监测预报预警工程-海洋气象漂流浮标开发和应用项目(2014YQ110787)资助

分类号: P715.2

DOI: 10.19651/j.cnki.emt.1802378

页码: 99-104

总页数: 6

文件大小: 493K

下载量: 84

### 相关论文文献

- [1].表层漂流浮标水帆的研制与海上试验[J]. 机械制造 2017(05)

- [2].基于MSP430超低功耗海洋漂流浮标采集器的设计[J]. 现代电子技术 2017(20)

- [3].北斗定位通信系统在自持式剖面循环探测漂流浮标的应用初探[J]. 海洋技术 2009(04)

- [4].一种多参数表层漂流浮标的结构优化与性能分析[J]. 海洋技术学报 2018(03)

- [5].海洋漂流浮标追踪的可视化[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [6].新型表层漂流浮标体设计分析[J]. 海洋工程 2017(06)

- [7].基于卫星漂流浮标轨迹的东海边界交换估算方法研究[J]. 海洋学研究 2018(01)

- [8].基于新一代Argos卫星系统的表面漂流浮标设计[J]. 海洋技术 2011(01)

- [9].利用南大洋漂流浮标数据评估AMSR-E SST[J]. 海洋学报(中文版) 2010(06)

- [10].距离水下永动还有多远?我国首台自供能漂流浮标下水了[J]. 传感器世界 2018(01)

- [11].基于MSP430气象水文漂流浮标采集器的硬件设计[J]. 成都信息工程大学学报 2017(01)

- [12].基于MSP430海洋气象漂流浮标采集器的程序设计[J]. 成都信息工程大学学报 2016(03)

- [13].根据漂流浮标资料对黑潮15m层流路及流轴特征的分析[J]. 海洋科学进展 2014(03)

- [14].海洋漂流浮标轨迹自动跟踪误差矫正仿真[J]. 计算机仿真 2018(12)

- [15].北斗一号卫星导航定位系统在抛弃式海洋移动观测平台的应用[J]. 海洋技术学报 2014(02)

- [16].海洋表层漂流浮标自发电系统研究[J]. 吉林建筑工程学院学报 2014(02)

- [17].基于卫星漂流浮标的南海表层海流观测分析[J]. 热带海洋学报 2014(05)

- [18].一类水下自治漂流浮标的定深控制技术研究与应用[J]. 海洋技术学报 2014(05)

- [19].基于北斗通信的海洋多要素观测系统设计[J]. 海洋技术学报 2019(03)

- [20].基于Argos漂流浮标的东海黑潮特征分析[J]. 海洋科学进展 2010(03)

- [21].从2010年1月的1个反气旋涡探讨南海中尺度涡的输运能力[J]. 海洋学研究 2014(04)

- [22].基于北斗通信系统气象水文漂流浮标设计与实现[J]. 现代电子技术 2017(19)

- [23].赤道太平洋近表层上升流的估计[J]. 热带海洋学报 2008(04)

- [24].水下永动机器人现身[J]. 技术与市场 2018(02)

- [25].海南万宁近岸余流特征分析[J]. 海洋科学进展 2017(01)

- [26].实时传输潜标及自持式剖面漂流浮标产品化技术研究总结报告[J]. 科技创新导报 2016(05)

- [27].福岛核泄漏污染物漂移轨迹影响分析[J]. 海洋测绘 2011(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd19f7aa848fdcc8a5ad3ce3.html