# 基于ERNi-1过渡层的BFe30-1-1复合钢板的焊接工艺

### 论文摘要

在BFe30-1-1/10CrNi3MoV复合板焊接过程中,选用ERNi-1作为过渡层焊丝,研究了焊接接头的拉伸性能、弯曲性能、金相组织及Fe元素在复层焊缝中的含量。结果表明:BFe30-1-1复合钢板焊接性能优良,焊缝成形良好,ERNi-1过渡层能有效阻隔Fe元素在复层焊缝中的扩散。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方法

- 1.1 焊接坡口

- 1.2 焊接方法与材料

- 1.3 焊接工艺

- 1.4 试样制取及分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 拉伸试验结果

- 2.2 侧弯试验结果

- 2.3 金相组织分析

- 2.4 复层Fe元素含量分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭悦,孙少华

关键词: 复合板,过渡层,焊接

来源: 焊接技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 海装驻洛阳地区军事代表室,洛阳船舶材料研究所

分类号: TG457.11

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.12.017

页码: 52-54

总页数: 3

文件大小: 276K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].不锈钢复合钢板产生裂纹的原因分析及处理方法[J]. 新疆化工 2008(03)

- [2].哈尔滨焊接研究所 大面积耐磨复合钢板[J]. 焊接 2017(03)

- [3].镀镍热轧不锈钢复合钢板的特性[J]. 化工设备与管道 2015(06)

- [4].耐磨复合钢板的生产技术及工业应用[J]. 宽厚板 2016(02)

- [5].安注箱用不锈钢复合钢板成形工艺模拟及评价[J]. 压力容器 2016(08)

- [6].904L-14Cr1MoR复合钢板焊接试验研究[J]. 材料开发与应用 2016(04)

- [7].对不锈钢复合钢板供货状态的思考[J]. 中国特种设备安全 2009(08)

- [8].镍基合金复合钢板的焊接注意要点探讨[J]. 化工管理 2015(06)

- [9].不锈钢复合钢板压力容器设计制造厚度偏差分析[J]. 科学家 2017(11)

- [10].不锈复合钢板的焊接[J]. 环球市场信息导报 2017(05)

- [11].0Gr17Ni13M02Ti+Q235不锈复合钢板的焊接工艺研究[J]. 现代焊接 2014(01)

- [12].不锈钢复合钢板的焊接工艺研究[J]. 科技资讯 2013(34)

- [13].复合钢板球罐的焊接及缺陷处理[J]. 化工机械 2020(05)

- [14].探析不锈复合钢板的焊接[J]. 冶金与材料 2018(06)

- [15].热处理对Q245R/06Cr19Ni10复合钢板性能的影响[J]. 金属热处理 2019(06)

- [16].不锈钢复合钢板封头裂纹成因分析及检验评定探讨[J]. 质量技术监督研究 2019(03)

- [17].环已酮装置复合钢板设备腐蚀原因分析及解决方案[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [18].爆炸焊不锈钢复合钢板封头裂纹成因及解决方法[J]. 腐蚀与防护 2017(07)

- [19].哈尔滨焊接研究所大面积耐磨复合钢板[J]. 焊接 2017(06)

- [20].压力容器用热轧不锈钢复合钢板可行性的探讨[J]. 压力容器 2015(03)

- [21].低合金特厚复合钢板的组织与性能[J]. 金属热处理 2015(06)

- [22].铁路钢桥用不锈钢复合钢板焊接技术[J]. 现代焊接 2015(07)

- [23].钛复合钢板制设备焊接结构设计的特殊性[J]. 化工设备与管道 2014(02)

- [24].不锈钢复合钢板的焊接工艺研究[J]. 黑龙江科学 2014(04)

- [25].0Gr17Ni13M02Ti+Q235不锈复合钢板的焊接工艺研究[J]. 陇东学院学报 2014(05)

- [26].不锈钢复合钢板浆塔的制作安装工艺[J]. 中华纸业 2013(18)

- [27].不锈钢-碳钢复合钢板制压力容器方法[J]. 辽宁化工 2012(05)

- [28].Q345/1Cr18Ni9Ti不锈复合钢板的焊接工艺[J]. 热加工工艺 2011(07)

- [29].论不锈复合钢板的焊接[J]. 现代商贸工业 2011(20)

- [30].14Cr1MoR与321复合钢板的焊接技术[J]. 焊接技术 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd25710bcedba1f378c66ea1.html