# 钨含量对WC_P/钢基表层复合材料压缩性能及热疲劳行为的影响

### 论文摘要

采用梯度结构+粉末冶金的方法制备WCP/钢基表层复合材料。通过扫描电镜、金相显微镜,压缩实验、热震实验等手段分析过渡层钨含量对复合材料力学、热疲劳行为以及微观组织的影响。结果表明:通过在过渡层中添加钨粉,调节复合层和基材层之间的成分和组织,能够有效抑制基材层和复合层在应力、应变及热膨胀系数上的突变,而且随着过渡层钨粉质量分数的提高,W元素会向基材层和复合层中扩散,生成新的相,使得基材层、过渡层以及复合层之间具有较高的结合强度。当钨粉质量分数为30%时,WCP/钢基表层复合材料的抗压强度达到553MPa,且具有较好的抗热疲劳性能。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验材料及设备

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 压缩实验样品制备及表征

- 1.2.2 热震实验样品制备及表征

- 2 结果和讨论

- 2.1 过渡层钨含量对钢基表层复合材料微观组织的影响

- 2.2 过渡层钨含量对钢基表层复合材料压缩性能的影响

- 2.3 过渡层钨含量对钢基表层复合材料热疲劳性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 山泉,张亚峰,张哲轩,李祖来,蒋业华,王鹏飞

关键词: 过渡层,复合材料,界面,压缩性能,热疲劳性能

来源: 材料工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 昆明理工大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51561018,51501079),云南省应用基础研究青年项目(2015FD009)

分类号: TB33

页码: 115-121

总页数: 7

文件大小: 5758K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].不同形状芯材的蜂窝壁板平面压缩性能研究[J]. 科技创新与应用 2017(19)

- [2].低温场下三维编织复合材料的冲击压缩性能[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [3].温度对三维编织复合材料冲击压缩性能的影响[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [4].组织结构对三维整体中空复合材料压缩性能的影响[J]. 材料导报 2012(S2)

- [5].中间车端部结构压缩性能评价[J]. 国外铁道车辆 2010(01)

- [6].三维间隔复合材料面内压缩性能的数值模拟[J]. 化工新型材料 2020(04)

- [7].两种典型缺陷对六边形蜂窝压缩性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2017(06)

- [8].铁路数字信号电缆绝缘抗压缩性能分析及应用[J]. 铁道技术监督 2011(12)

- [9].相对湿度对絮用纤维集合体压缩性能的影响[J]. 上海纺织科技 2013(11)

- [10].柔性和动态椎弓根螺钉固定系统抗压缩性能的生物力学研究[J]. 中国临床解剖学杂志 2013(02)

- [11].蜂窝铝面内动态压缩性能和吸能特性比较[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [12].湿热环境下复合材料层板压缩性能研究[J]. 科学技术与工程 2016(09)

- [13].二维二轴编织铺层复合材料压缩性能的研究[J]. 产业用纺织品 2016(12)

- [14].三维纺织基疝修复假体的压缩性能定量研究[J]. 纺织学报 2017(11)

- [15].生产实践中影响水雾化纯铁粉压缩性能的因素[J]. 粉末冶金工业 2011(06)

- [16].添加NH_4HCO_3对多孔Ti-10%Mg复合材料的孔隙特征和压缩性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(05)

- [17].沉管隧道柔性接头压缩性能研究[J]. 中国公路学报 2019(05)

- [18].曲面三维横编间隔织物复合材料的压缩性能[J]. 纺织学报 2018(01)

- [19].大载荷缠绕杆件的拉伸和压缩性能[J]. 宇航材料工艺 2012(03)

- [20].复合材料中平纹机织物的压缩性能[J]. 纺织学报 2008(05)

- [21].铝蜂窝填充CFRP结构的侧向压缩性能研究[J]. 机械设计 2018(05)

- [22].机织间隔衬垫织物的压缩性能探讨[J]. 产业用纺织品 2012(04)

- [23].缝合泡沫夹芯材料的冲击后压缩性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(07)

- [24].蜂窝铝材料的铸造工艺和压缩性能研究[J]. 铸造技术 2019(08)

- [25].三维织造复合材料面内压缩性能试验研究[J]. 工程塑料应用 2020(11)

- [26].开孔三维编织复合材料的压缩性能[J]. 纺织学报 2020(05)

- [27].水与硅油对于聚氨酯泡沫制备及性能影响的研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [28].一类二值图像快速加密算法的压缩性能分析[J]. 电子与信息学报 2009(08)

- [29].间隔层结构参数对纬编间隔织物压缩性能的影响[J]. 纺织科技进展 2018(12)

- [30].基于单片机的皮革压缩性能测量系统设计[J]. 皮革科学与工程 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd342a99aacc2e257206ffc3.html