# 煤层气采出水中化学需氧量去除的实验研究

### 论文摘要

为去除煤层气采出水中的金属离子和COD（化学需氧量）,采用正交实验研究了各工艺条件（pH值、Na2CO3加入量、聚合氯化铝（PAC）加入量和反应时间）对絮凝沉淀去除水中金属离子和COD的影响,获得了最优化的工艺参数。为确保水质达标排放,继续研究了臭氧催化氧化对COD去除效果的影响。结果表明:絮凝沉淀可有效去除煤层气采出水中的金属离子和COD,通过比较得出最优化的工艺条件为:pH值11,Na2CO3加入量0.2 g/（100 mL）,PAC加入量3.0 g/（100 mL）,反应时间30 min,在该条件下COD的去除率为53.28%（质量分数,下同）,钙、镁、锌、锰离子的去除率分别为76.87%,99.42%,66.72%和77.58%;活性氧化铝负载Cu,Mn,Ni,Fe和Co的催化活性依次降低,反应60 min后COD去除率分别为35.29%,34.01%,33.73%,33.01%和31.99%;臭氧催化氧化能有效去除醇类、酯类及含氮杂环化合物,相比于臭氧单独氧化能明显提高COD的去除率;以MnOx-NiOx/γ-Al2O3为催化剂,固定催化剂投加量为50 g/L,臭氧投加量为180 mg/（L·h）,反应60 min,臭氧催化氧化对COD的去除率为51.3%,比单独氧化对COD的去除率高20.8%。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 实验部分

- 1.1 材料、试剂及仪器

- 1.2 COD和金属离子及有机物含量的测定

- 1.3 絮凝沉淀去除金属离子和COD

- 1.4 催化剂制备

- 1.5 臭氧催化氧化去除COD

- 2 结果与讨论

- 2.1 絮凝沉淀去除金属离子和COD

- 2.2 臭氧催化氧化去除COD

- 2.2.1 不同催化剂活性组分对COD去除效果的影响

- 2.2.2 臭氧单独氧化与臭氧催化氧化工艺效果比较

- 2.2.3 煤层气采出水臭氧催化氧化前后GC-MS分析

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马栋

关键词: 煤层气采出水,金属离子,絮凝沉淀,臭氧催化氧化,去除效果

来源: 煤炭转化 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业,环境科学与资源利用

单位: 煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室

基金: 国家科技重大专项项目(2016ZX05045-005),中国煤炭科工集团科技创新基金资助项目(2018MS002)

分类号: X741

DOI: 10.19726/j.cnki.ebcc.201906009

页码: 62-69

总页数: 8

文件大小: 399K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].三元复合驱采出水性质及稳定性机理研究[J]. 石油与天然气化工 2020(01)

- [2].含醇采出水工艺优化探讨[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [3].高含硫采出水中硫化氢迁移规律研究及应用[J]. 山东化工 2020(04)

- [4].宝塔采油厂长2油层采出水配置压裂液技术研究[J]. 化学工程师 2020(04)

- [5].基于Plackett-Burman设计的气井采出水储罐安全研究[J]. 石油与天然气化工 2020(03)

- [6].孤岛油田含聚采出水杀菌缓蚀一体化药剂的研制与应用[J]. 化学与生物工程 2020(09)

- [7].气田不含醇采出水絮凝沉降处理技术[J]. 辽宁化工 2020(10)

- [8].高含盐采出水冷冻脱盐技术研究[J]. 油气田环境保护 2016(06)

- [9].三元复合驱采出水处理技术研究进展[J]. 化工环保 2017(02)

- [10].聚表剂驱采出水水质特性及处理技术研究[J]. 工业用水与废水 2017(03)

- [11].联合站采出水水质超标原因及治理措施[J]. 石化技术 2016(06)

- [12].西北油田联合站中采出水余热回收工艺设计与应用[J]. 石油石化节能 2019(12)

- [13].高矿化度稠油采出水外排生物处理技术应用研究[J]. 石油与天然气化工 2020(05)

- [14].原位生产芬顿试剂处理石油采出水[J]. 环境工程学报 2016(07)

- [15].三元采出水掺混比优化及静沉效果研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [16].油田高含聚采出水水质特性及其处理技术研究[J]. 工业用水与废水 2014(05)

- [17].采出水管理：采出水是油田开发的未来遗留问题还是商业机遇[J]. 国外油田工程 2008(09)

- [18].长庆油田C致密油层采出水水质特性分析[J]. 石油化工安全环保技术 2020(04)

- [19].二元复合驱采出液乳化体系影响因素分析[J]. 石油工业技术监督 2019(11)

- [20].含聚采出水悬浮固体含量测定方法的改进[J]. 油气田地面工程 2016(06)

- [21].国产碟片离心机处理三元采出水[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [22].提高三元采出水含油去除率的有效途径[J]. 石油石化节能 2013(01)

- [23].提高注入采出水全程达标率的有效途径[J]. 石油规划设计 2013(02)

- [24].气田采出水乳化规律及其与界面张力的关系研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].油气田采出水在不同温度下对管线的腐蚀[J]. 石化技术 2015(12)

- [26].稠油采出水纳滤脱盐技术与研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [27].好氧微生物对三元采出水含油量去除效能分析[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [28].重质原油二元复合驱采出水乳化机理及分离特性研究[J]. 环境科学与技术 2013(10)

- [29].稠油采出水回用热采锅炉腐蚀行为和安全评价技术研究[J]. 石油工业计算机应用 2010(01)

- [30].采出水配注聚合物对粘度影响探讨[J]. 化学工程与装备 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd343591a59533d21c53d828.html