# 基于电压矢量注入的表贴式永磁同步电机转子初始位置检测

### 论文摘要

为了实现表贴式永磁同步电机静止时转子初始位置的检测,首先建立了表贴式永磁同步电机在电压矢量注入时的数学模型,分析了矢量注入方向的电流响应形式,并对影响位置辨识成功的因素进行了分析。针对传统电压矢量法准确性低、检测周期长和转子旋转的问题,提出采用三轮检测法,第一轮采用顺序法和小幅值电压矢量粗略估计位置,第二轮采用二分法和中幅值电压矢量精确检测位置,第三轮采用大幅值电压矢量准确判断NS极。仿真和实验结果表明,该检测方法可以准确、快速的检测转子位置,并能保持转子静止。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 转子初始位置检测原理

- 1.1 SPMSM电压矢量注入模型

- 1.2 位置辨识成功的影响因素分析

- 2 转子初始位置检测方法

- 3 仿真分析

- 4 实验分析

- 5 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李向舜,周贺,李启东,刘涛

关键词: 表贴式永磁同步电机,电压矢量注入,转子初始位置,饱和凸极效应

来源: 微电机 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 武汉理工大学自动化学院,华中科技大学光学与电子信息学院

分类号: TM341

DOI: 10.15934/j.cnki.micromotors.2019.04.012

页码: 59-63

总页数: 5

文件大小: 841K

下载量: 292

### 相关论文文献

- [1].基于电压矢量利用率的永磁同步电机模型预测转矩控制备选电压矢量集合[J]. 电机与控制应用 2020(04)

- [2].基于扩展电压矢量的永磁同步电机模型预测转矩控制[J]. 机床与液压 2020(08)

- [3].永磁同步电机模型预测转矩控制简化备选电压矢量集合研究[J]. 微电机 2020(08)

- [4].直接转矩控制系统零电压矢量的调节作用[J]. 大连海事大学学报 2010(02)

- [5].永磁同步电机转矩预测虚拟电压矢量控制[J]. 电气传动 2019(06)

- [6].改进的参考电压矢量获取方法[J]. 电机与控制应用 2018(02)

- [7].零电压矢量在PMSM直接转矩控制系统中的应用[J]. 电力电子技术 2010(09)

- [8].新型参考电压矢量位置判断方法[J]. 电气传动 2014(09)

- [9].多电平变换器的一种参考电压矢量自校正策略[J]. 电机与控制学报 2020(06)

- [10].基于拓展电压矢量集合的表贴式永磁同步电机磁链和转矩无差拍控制[J]. 电机与控制应用 2020(10)

- [11].改善直接转矩低速性能的定子电压矢量预测SVPWM控制研究[J]. 西安理工大学学报 2014(03)

- [12].基于模糊逻辑和重构电压矢量的双Y移30°PMSM直接转矩控制[J]. 中国电机工程学报 2011(24)

- [13].基于定子参考电压矢量预测的SVPWM直接转矩控制研究[J]. 电气传动 2010(03)

- [14].低速下无刷直流电机三相电压矢量位置检测方法[J]. 电工技术学报 2017(04)

- [15].自适应改进模糊调节电压矢量占空比永磁同步电机直接转矩控制[J]. 电机与控制应用 2020(11)

- [16].无差拍控制的PWM变换器电压矢量序列优化[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2014(04)

- [17].电动汽车用PMSM直接转矩控制电压矢量选择策略[J]. 电气传动 2012(06)

- [18].三相变流器电感电压矢量控制方法[J]. 电工技术学报 2012(11)

- [19].基于数据包络分析的电压矢量控制方法[J]. 科学技术与工程 2019(18)

- [20].表面式永磁同步电机直接转矩控制系统自适应变幅值电压矢量选择策略研究[J]. 电气传动自动化 2018(06)

- [21].空间矢量脉宽调制中电压矢量最优化算法研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [22].两相导通无刷直流电机直接转矩控制零电压矢量特性分析[J]. 电工技术学报 2019(23)

- [23].表面式永磁同步电机模型预测直接转矩控制备选电压矢量集合研究[J]. 电机与控制学报 2020(10)

- [24].基于电压矢量优化的磁通反向永磁电机模型预测转矩控制[J]. 中国电机工程学报 2017(22)

- [25].一种新型多电平逆变器参考电压矢量分解算法[J]. 电气传动 2016(03)

- [26].永磁同步电动机直接转矩控制零矢量的应用研究[J]. 微特电机 2008(05)

- [27].表面式永磁同步电机直接转矩控制系统自适应变角度电压矢量选择策略[J]. 微电机 2019(06)

- [28].基于广义双矢量的PMSM模型预测电流控制[J]. 电气传动 2017(03)

- [29].一种应用于双三相PMSM的新型SVM-DTC[J]. 电力电子技术 2020(05)

- [30].基于虚拟电压矢量集占空比优化的五相永磁同步电机直接转矩控制算法[J]. 中国电机工程学报 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd43f6e310f9a66e273a3f80.html