# 大气环境监测的应用与布点方法买热古

昌吉回族自治州环境监测站新疆昌吉市831100

摘要：随着经济快速发展以及工业化、城市化进程的加快，我国环境问题越来越突出，尤其是近几年来全国各地出现的大面积雾霾，严重影响了人们的日常生活，对人们的身体健康构成威胁，因而引起了人们的关注和重视。这就要求大气环境监测部门必须要进一步提高大气环境监测认识水平，不断优化大气环境监测的应用和布点方法，全面提高我国大气环境监测水平，为我国人们提供一个良好的人居环境。接下来，文章就大气环境监测的应用与布点方法展开论述。

关键词：大气环境监测；监测应用；布点方法

引言

大气环境直接影响着人类的生存和发展，当前人类面临着严峻的生存环境，大气环境监测任务紧迫，大气环境监测的意义是多元的，我们要基于大气环境污染严峻形势和大气环境监测的重要性，做好大气环境监测前的基本工作。大气环境监测是实施大气环境评价的依据，也是开展大气环境污染预报、制定大气环境标准的重要依据。由此可以看出，大气环境监测的应用与布点方法工作非常重要。

1大气环境污染监测

1.1大气环境污染监测的内容和方法

大气环境监测主要是对大气中的污染物进行监测，这些污染物包括颗粒物质、二氧化硫、氮氧化物。其中大气污染中的固体污染物是最多也是危害最大的，在监测时主要是对粉尘进行监测，而对二氧化硫的监测是直接利用二氧化硫性质和特点，采用甲醛缓冲剂或电解排除法监测，通过硫化物在大气中的比重和浓度判断污染程度。对于氮氧化物的监测是根据其产生路径开展的，主要采用化学法或仪器法进行。大气环境监测具体方法主要包括直接采样法和富集采样法。其中直接采样法是指当需要采样的地区污染物浓度较高时，采用直接采样可以快速计算出平均浓度和瞬时最高浓度，主要可以使用的工具有塑料袋、注射器、真空瓶等。该方式的缺点是精确度不够，适用范围较小。富集采样法能测定浓度较低的情况，获取采样时段的平均浓度，能很好地反应测试当地的空气质量。但是该方式的操作时间较长，耗时耗力耗资金，且操作难较大，对于专业性要求很高。

1.2大气环境污染监测现状

传统大气环境污染的监测工作主要是由环境监测部门负责，一直以来都是以政府监测工作为主，在政府部门主导下的大气环境监测的目的是为了实现政府的社会职能，为大众提供全面准确的大气环境报告，并为环境管理相关部门提供参考数据，从而确定工作走向。近年来除了政府主导的大气环境监测外兴起了一种民间自发的监测工作，许多畜牧养殖农场、养生度假区等自发自觉地开始本地小范围的大气环境监测。这种民间大气环境监测工作主要是为了满足对养生地或食品产地对于环境评估的需要，现阶段不少饮品企业的水源地、奶源地也建立起在线监测实时数据公开系统，凸显了对食品来源的重视。此外，关于大气环境污染监测市场，由于大气污染物中的颗粒物质是以气溶胶形式存在，所以在不同地区表现出不同的特征，距离相近的两个观测点之间观测到的大气颗粒物质的污染值之间存在较大差异，因而社会公众对于大气环境污染监测的结果还不十分信任，大气污染监测数据市场还有待完善。此外，在民间大气环境监测工作中，企业开展大气环境测量的目的是为了展示当地大气成分良好，使消费者放心。而当监测到当地大气环境恶化时有的企业为了实现自身目的会故意篡改数据，甚至需要公开食材原产地大气环境状况的企业虚假部署监测系统，所获取的数据为假，根本没有开展数据采集和环境监测工作。在政府部门主导的监测工作中也存在不按照监测流程操作的情况，使获取的监测数据不准不全面，影响着我国大气环境监测工作和治理工作的开展，而且还会降低公众对大气环境监测市场的信任感。

2大气环境监测布点的原则

在监测大气环境时，首先要做的就是要对大气环境监测点进行合理安排才能达到一定的效果。灵活性原则，该原则一定程度上能够反映布点的客观准确性以及大气环境的基本情况。在进行布点的过程中应该尽可能依据需要检验地区的河流山川地貌、工业区位置以及污染程度等因素等进行灵活性布点的依据。代表性原则，对大气环境的监测布点必须有明确的代表性。布点位置的监测能够将真实大气环境完全反映出来，在该测试过程结束后，代表性布点可以估计该地区未来的大气环境发展并预测大气环境的发展趋势。在监测大气环境的过程中，此外还应侧重于经济原则，在充分了解需要布点位置实际情况后，对布点位置进行经济性规划，在需要着重测量的位置，对布点科学分配，力争做到布点的最优配置。科学性原则，布点的密度位置不仅由水平位置决定还与布点高度有关，布点过程中应结合实际污染层及污染状况，注重考虑布点高度。一致性原则，在确定大气环境布点过程中，应将检验地区的环境与布点位置保持统一，尽可能符合一致性原则，该原则能够有效的确保大气环境布点的合理监控及分析。

3大气环境监测布点方法

在遵循上述布点布局基本原则的基础上，需要灵活选择大气环境监测布点的基本方法，以提高大气环境监测的有效性。具体来说，主要包括网格布点法、功能区布点法、同心圆布点法和扇形布点法。

3.1网格布点法

网格布点法是指以网格状进行布点的一种方法，它在布点过程中，根据被检测区域的特点，根据布点的基本要求，采用相应的、科学地比例，网格布点法的优点在于能够使网格保持相对的均匀性。网格布点法的关键在于确立网格中心，或者设置好交叉处的采样点，网格布点法需要对测定区域进行资料收集，包括测定被测区域的人口数量，污染的具体程度，以及人力条件和物力等综合环境，这样才能够在保障网格均衡性基础上，使网格更加的合理。网格布点法一般运用于较多污染源的地区，而且分布相对均衡，从而对该地区的大气环境污染进行合理的反映。

3.2功能区布点法

该方法顾名思义，就是按照被检测地区的功能进行划分的一种方法，不同的地区承载的功能不同，例如居民生活的地区，承载居民区功能，除此之外，还包括工业、商业、文化、娱乐休闲等功能区，不同功能区对大气环境的影响是不同的。功能区布点法的优势在于能够做到因地制宜，根据不同的功能区进行差异化布点，做到重点突出，根据不同的污染情况合理设置采样点的设置数量多寡。目前，功能区的划分方法并没有具体明确，划分的标准不一样，功能区的划分也不同，需要根据划分的类型，确定大气环境污染的程度，从而提高功能区布点法的合理性、科学性。

3.3同心圆布点法

同心圆布点法是指以同心圆样式进行布点的一种方法，同心圆布点法首要环节是确定污染的中心点，从而以中心点为基点，向四周进行辐射，辐射的角度灵活设定。采样点的设置主要由被测环境的实际而定，无论是数量上，还是分布的角度，可以采用非统一化处理方法，例如主导风向的下风处和上风处，安排的采样点数量是不同的，下风点要多于上风处。同心圆布点法一般被运用于大气环境污染相对集中的环境，通常都是重污染地区。

3.4扇形布点方式

大气监测主要是为了更好的掌握大气污染过程中能够大气扩散的方式，扇形布点是放置点的最常用方式。扇形布点法与同心圆点法类似。它主要集中在污染源点，随机选择半径绘制弧线，随机选择弧线上的点进行监测，这些弧线都在同一扇区。值得注意的是，如果将布点位置定位在污染源的上风向位置，那么检测结果将不具备准确性和代表性，所测量的数据无效。

结语

监测大气环境对中国经济发展和人民生命健康具有重要意义。中国应根据大气污染，人口分布和产业发展水平的实际情况，加强对大气环境监测研究。为了更好发挥大气环境监测的作用，在环境监测应用领域，根据要布点区域的实际情况，通过分析，正确分析各种方法的优缺点，对布置点方法合理选择和应用，并确保大气环境监测数据的准确性，有效性，促进大气环境监测工作的进步。

参考文献：

[1]刘白.大气环境监测布点及优化分析[J].资源节约与环保，2018（11）：55-56.

[2]刘强.大气环境监测工作存在的问题及对策[J].绿色环保建材，2018（08）：75-76.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd55baeb6d9506de4dc00dc3.html