# 载塑料闪烁探测器论文_贺超

导读:本文包含了载塑料闪烁探测器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:探测器,塑料,光电,时间,分辨率,方法,中子。

### 载塑料闪烁探测器论文文献综述

贺超[1]（2016）在《一体化塑料闪烁探测器研发》一文中研究指出一体化塑料闪烁探测器指的是探测器在结构上集成了模拟信号处理模块与数字模块于一体;在功能上实现了模拟信号的放大、成形以及将其转变为数字信号进行远距离传输,最终能够进行实时计数率测量。目前,国外已经成功地研制了集成化、智能化程度高以及信号传输抗干扰能力强的塑料闪烁探测器,而国内对塑料闪烁探测器的一体化技术研究相对滞后,此外,塑料闪烁探测器对γ射线的探测效率拥有其他探测器所无法比拟的优势,为了弥补国内在塑料闪烁探测器的一体化技术研发水平的不足,因此,极其有必要进行自主开发研制高度集成化的塑料闪烁探测器。本论文是在传统塑料闪烁探测器原理、结构以及成熟的核电子学技术基础上进行的一体化塑料闪烁探测器研究设计。首先,介绍了塑料闪烁探测器的基本工作原理,接着提出了一体化的信号传输方案,并根据该方案对探测器的外壳和内部信号处理电路进行了适应于一体化的结构设计。而后,还明确了一体化探测器的相关技术指标以及配件参数选取要求。第叁章为本论文的核心,详细介绍了探测器的信号处理电路,它主要包括模拟信号处理电路和数字信号处理电路两大模块,这也是一体化塑料探测器研发的关键技术所在,本人在研发过程中依次完成了电路设计、调试与测试等工作。此外,还详细阐述了探测器的固定安装方案(包括探测器的外部接线和固定安装支架的机械设计)以及外部通讯协议。最后,本论文对设计出的一体化探测器样机开展了本底计数率、稳定性、轴向均匀性、坪曲线等性能指标测试以及应用实验,通过获取的大量实验数据分析可知:该探测器设计方案合理可靠,基本达到相关技术指标的设计要求,属于一款稳定性好、测量精度高的一体化塑料闪烁探测器。以上研究工作将为后续一体化探测器的性能参数优化工作奠定了坚实的基础。(本文来源于《南华大学》期刊2016-05-01）

黄秋,方方,丁卫撑,杨勇,张从华[2]（2015）在《大面积塑料闪烁探测器剂量线性测量及修正》一文中研究指出针对γ射线剂量增大时,大面积塑料闪烁探测器剂量线性会变差这一问题,采用能谱测量方式对塑料闪烁探测器的剂量线性进行修正。首先在单能辐射场中,探测器通过能谱测量电路在上位机形成辐射场能谱,然后按照能量线性规律算出每道址的权重因子,以标准剂量仪所测剂量率为参考值得到修正公式,接下来对待测辐射场进行能谱采样,根据每道计数和修正公式,得到修正后的总计数率和剂量率,从而对塑料闪烁探测器的剂量线性进行修正。结果表明:经过修正以后,在137Cs辐射场中剂量测量最大相对误差由-24.32%变为-6.90%,在60Co辐射场中最大相对误差由-72.22%变为-27.78%。可以看出,经过修正的探测器剂量线性得到很大改善,可为辐射场中γ射线剂量的准确测量提供技术参考。(本文来源于《中国测试》期刊2015年06期）

谷钲伟,闫文奇,刘文斌,张高龙[3]（2015）在《溴化镧、碘化钠和塑料闪烁探测器性能比较》一文中研究指出利用60Co和137Csγ放射源以及90Sr-90Yβ放射源对于几种常用闪烁探测器(溴化镧、碘化钠和塑料闪烁探测器)的信号特征、能量分辨率和时间分辨率等性质进行了测量,并对这些测量结果进行了对比分析。结果表明,塑料闪烁探测器适于进行时间信号的测量,碘化钠闪烁探测器适于进行能量测量;溴化镧闪烁探测器介于两者之间,既可以进行时间测量也可以进行能量测量,是一种新型的闪烁探测器。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2015年04期）

张高龙,王玮彬,翁凡,钟沐阳,郭晨雷[4]（2012）在《利用塑料闪烁探测器测量β射线在空气中的速度》一文中研究指出用自制的两个塑料闪烁探测器进行符合,选用90Sr-90Yβ放射源,测量了β射线在空气中的平均速度,经过Casino软件进行能量损失修正后的值与理论计算值进行对比,两者较为符合.本实验为β射线的速度理论值提供了可靠的实验验证,说明本文的测量设备和实验方法是可行的,此方法能够用于测量β射线在空气中的速度.(本文来源于《大学物理》期刊2012年11期）

孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心[5]（2009）在《两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计》一文中研究指出介绍了塑料闪烁探测器的基本组成和工作过程,针对两种不同尺寸、型号的大面积塑料闪烁探测器性能参数进行了对比。简单介绍了整体探测部件的工艺设计。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2009年05期）

艾杰,代红跃,文延伟,范锐锋,马景芳[6]（2009）在《可在恶劣环境下工作的塑料闪烁探测器研究》一文中研究指出研制了一种可在十分恶劣的环境条件下工作的塑料闪烁探测器,该探测器具有双层减振结构,其内部各主要部件与壳体之间采用了非刚性连接,具有良好的减振性能及环境适应能力。在随机振动、冲击、高低温、高低气压以及湿热等环境试验考核中,所有的探测器均能正常工作,大多数探测器输出幅度的稳定度小于20%。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2009年03期）

孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心[7]（2008）在《两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计》一文中研究指出本文介绍了塑料闪烁探测器的基本组成和工作过程,针对两种不同尺寸、型号的大面积塑料闪烁探测器性能参数进行了对比。简单介绍了整体探测部件的工艺设计。(本文来源于《第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（上册）》期刊2008-07-01）

孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心[8]（2008）在《两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计》一文中研究指出本文介绍了塑料闪烁探测器的基本组成和工作过程,针对两种不同尺寸、型号的大面积塑料闪烁探测器性能参数进行了对比。简单介绍了整体探测部件的工艺设计。(本文来源于《第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（1）》期刊2008-07-01）

秦星,王友宝,王宝祥,白希祥,郭冰[9]（2007）在《基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统》一文中研究指出为有效鉴别、监督在北京HI-13串列加速器的次级放射性核束装置上的次级束并确定其能量,研制并建立了一套基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统。本工作结合1H(17F,p)17F的厚靶实验[1](本文来源于《中国原子能科学研究院年报》期刊2007年00期）

秦星,王友宝,王宝祥,白希祥,郭冰[10]（2008）在《基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统》一文中研究指出在北京HI-13串列加速器的次级放射性核束装置上,为有效鉴别、监督次级束并确定其能量,建立了一套基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统。结合次级束共振散射反应1H(17F,p)17F的厚靶实验,对该套飞行时间系统予以描述,并对其性能进行讨论。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2008年05期）

### 载塑料闪烁探测器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对γ射线剂量增大时,大面积塑料闪烁探测器剂量线性会变差这一问题,采用能谱测量方式对塑料闪烁探测器的剂量线性进行修正。首先在单能辐射场中,探测器通过能谱测量电路在上位机形成辐射场能谱,然后按照能量线性规律算出每道址的权重因子,以标准剂量仪所测剂量率为参考值得到修正公式,接下来对待测辐射场进行能谱采样,根据每道计数和修正公式,得到修正后的总计数率和剂量率,从而对塑料闪烁探测器的剂量线性进行修正。结果表明:经过修正以后,在137Cs辐射场中剂量测量最大相对误差由-24.32%变为-6.90%,在60Co辐射场中最大相对误差由-72.22%变为-27.78%。可以看出,经过修正的探测器剂量线性得到很大改善,可为辐射场中γ射线剂量的准确测量提供技术参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 载塑料闪烁探测器论文参考文献

[1].贺超.一体化塑料闪烁探测器研发[D].南华大学.2016

[2].黄秋,方方,丁卫撑,杨勇,张从华.大面积塑料闪烁探测器剂量线性测量及修正[J].中国测试.2015

[3].谷钲伟,闫文奇,刘文斌,张高龙.溴化镧、碘化钠和塑料闪烁探测器性能比较[J].实验室研究与探索.2015

[4].张高龙,王玮彬,翁凡,钟沐阳,郭晨雷.利用塑料闪烁探测器测量β射线在空气中的速度[J].大学物理.2012

[5].孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心.两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计[J].核电子学与探测技术.2009

[6].艾杰,代红跃,文延伟,范锐锋,马景芳.可在恶劣环境下工作的塑料闪烁探测器研究[J].核电子学与探测技术.2009

[7].孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心.两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计[C].第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（上册）.2008

[8].孟丹,邓长明,程昶,任熠,宋称心.两种大面积塑料闪烁探测器的性能对比及工艺设计[C].第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（1）.2008

[9].秦星,王友宝,王宝祥,白希祥,郭冰.基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统[J].中国原子能科学研究院年报.2007

[10].秦星,王友宝,王宝祥,白希祥,郭冰.基于塑料闪烁探测器的飞行时间系统[J].原子能科学技术.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd7e797b01ae59d69f1dada5.html