# 竖井开挖施工技术及其质量控制

水利水电第十工程局有限公司611830

摘要：竖井是引水隧洞中重要的一项建筑，在施工时要对竖井开挖施工技术严格要求，这不仅关系着经济利益也关系着人们的财产安全，人工导井施工方法对井深有一定的限制，深度越深，施工难度越大、安全隐患更多。反井钻机进行竖井及斜井的导井施工进度快、安全性高、操作简便。

关键词：水电站；竖井开挖；施工技术；质量控制

引言

近南湃水电站位于老挝万象省北部Phoun区，坝址位于南俄河支流南湃河满铺恩村下游。本工程为长引水式电站，主要任务是发电，水库正常蓄水位1140m，总库容2.059亿m³，电站额定水头700m，设计引用流量14.03m³/s，总装机容量86MW，工程规模为二等大（2）型工程。挡水建筑物级别为2级，引水及厂房建筑物级别为3级，临时建筑物为4级。本工程枢纽建筑物主要由混凝土面板堆石坝、溢洪洞、引水隧洞及发电厂房、尾水系统等组成。

其中引水隧洞总长6734.16m，由3段平洞和2段竖井组成。其中上平段与中平段间竖井长70米；中平段与下平段间竖井长138米。

1.竖井开挖施工方案

本工程引水隧洞分为三个平段和两个竖井段，综合施工进度要求，施工安全，经济合理等角度考虑，决定采取反井钻机自下而上开挖导洞，然后人工自上而下扩挖，洞渣从导洞溜至竖井下部，由下部平段出渣设备出渣的方式进行开挖。该方案优点在于可解决爆破排烟及出渣慢的问题，同时避免了其它施工方法如吊罐、爬罐、操作人员受到落石、淋水和有害气体等伤害。

2.竖井扩挖施工技术

2.1反井钻机导洞开挖

反井钻机施工包括：施工准备、导孔钻进、扩孔钻进、收尾工作四个阶段。

反井钻机开挖过程中的注意事项：

（1）导孔钻进过程中，遇到松软、破碎等岩层时，孔壁较软的位置可能出现塌陷或洗井液漏失现象，易引起岩渣的局部死循环，即有大量的岩渣不能返至地面，如图所示。出现该现象时，钻进速度与返渣量明显比例失调，或者续接钻杆、下放动力头导孔钻头的最低位置明显高于应钻进位置（多余的岩渣将其垫高）。

出现上述现象时，必须及时进行相应处理，如采取提钻后灌浆、再重新钻进等措施，否则，可能由于岩渣过多而将钻具卡死，引发事故。

图a为正常钻进返渣情况；图b为在裂隙或空洞影响下岩渣出现死循环的情况；图c为经过灌浆等技术处理后正常返渣的情况。

（2）导孔钻进在离下水平巷（隧）道2～3m时，应逐渐降低钻压，并通知下水平设置警戒，以免伤人。同时，放慢钻进速度，应使孔中的岩渣充分的返至地面，防止透孔时孔内大量岩渣自由下落过程中卡死钻具，引发事故。

（3）更换扩孔钻头时，井孔上下工作人员需密切配合，协同一致。在井上、井下建立良好的沟通机制，井孔下方的人员需进行必要的防护，防止井孔中的落石、涌水等伤害。

（4）扩孔钻进时，应严格控制主轴输出扭矩，以主泵压力瞬时最高值不高于15MPa（20MPa）为限。过高的扭矩可能造成钻具的损坏，引发事故。

（5）扩孔结束时，井孔需作必要的防护，防止人员、工具等坠落井下。

（6）钻进工序中，如需要停机，按以下程序进行：

导孔阶段：停止钻进→提钻150～500mm（视返渣情况而定，必要时需卸掉1～3根钻杆）→等待时间20～200s（视返渣情况而定，返渣不理想时加长时间）→停止驱动头旋转→停止返浆泵（水泵或泥浆泵）→将最上部钻杆卡方通过卡瓦固定在钻机底座上→停止辅助泵→停止主泵→关电源→防护好孔口。

扩孔阶段：停止钻进→放钻50～150mm→停止驱动头旋转→停止冷却供水→将最上部钻杆卡方通过卡瓦固定在钻机底座上→停止辅助泵→停止主泵→关电源→防护好孔口。

（7）导孔钻机施工过程中，如遇到大的溶洞、断层或延伸较长的裂隙，使孔口不能返水、排渣，可以采用水泥砂浆灌注进行处理。灌浆前奖钻钻头全部拆除至洞外。水泥砂浆配比1：1：1.6（水：水泥：砂），砂浆灌好2天后重新开孔钻进。

控制孔位偏差

处理测量定位要准备之外，反井钻机钻进过程中如果岩性不一，钻头受力不均匀，很容易造成孔位的偏差，此时要注意稳定钻杆的布置。稳定钻杆的作用主要是控制导孔的片斜率，开始钻进时放置1根，每钻进30~40m及地质情况变化大的部位各放置1根，确保导孔的垂直度，但稳定钻杆不宜放置过多，否则在扩孔时容易卡钻。同事，导孔钻进遇到不良地址段时，应先进行灌浆处理。

导洞开挖布置

在扩挖过程中，顶拱响炮使顶拱飞起石渣及时被底板飞起石渣向前推动，在空中形成对冲，以致所有的石渣下落位置刚好布置在轴线偏下部位，这样可以减少人工拔渣劳动强度，缩短施工时间，为开挖造孔节省时间，使得整个循环加快，大大缩短工期，所有导洞布置在轴线中心位置为宜。如图所示：

2.2扩挖循环作业

（1）竖井扩挖成型按光面爆破要求进行爆破。

周边眼采用φ25乳化炸药，不耦合间隔装药，采用竹片绑扎，导爆索起爆，炮泥封堵炮眼。要求爆破后，半孔率在80%以上，保证开挖面与设计轮廓线一致，径向超挖值和开挖岩面的起伏差均小于200mm，平均小于100mm。

（2）起爆时注意以下事项：

周边孔同时起爆，才能保证光面爆破效果；起爆顺序为先掏槽，再辅助孔，周边孔最后起爆；开挖过程中，加强断面测量，并及时处理个别欠挖部位，修正开挖断面，获得良好的经济效果。

（3）在扩挖过程中，支护要及时跟上，确保井下施工安全，为保证施工进度，在岩层不出现较大变化的情况下，拟定扩挖10米，进行一次挂网喷锚支护，挂网锚杆喷锚支护以后，保证不会外露。

3.质量保证措施

3.1工程测量质量控制措施

①施工准备完成后，用全站仪测量放样，确定竖井位置。反井钻机导洞开挖过程中，注意稳定钻杆的使用，保证竖井位置不会出现较大偏差。

②竖井扩挖，自上而下扩挖，测量每炮放线，严格控制超欠挖，如果出现大于10公分欠挖，及时处理，在扩挖完成40米后，安装指向仪进行定位，确保竖井开挖的准确性。

③竖井扩挖中，务必及时进行初期支护，及时按照设计施作支撑，开挖到位后用滑膜进行二衬。

3.2开挖爆破质量控制措施

a.严格按照招标技术规范、设计图纸、通知和监理工程师的指示进行施工；

b.对参与爆破的有关人员，必须持证上岗；

c.在钻爆过程中，断层破碎带除常规的缩短进尺，控制装药量外，关

键在于合理的设计周边眼部位的钻眼、装药参数和装药结构，尽可能维护开挖轮廓线以外围岩的原始状态。

d.必须严格地进行控制爆破实验和监测，优化各项具体参数，确保开挖质量和被保护对象的安全；

e.根据不同被保护对象的具体特性，保护围岩的自身稳定，要从开挖过程做起。钻爆过程不破坏围岩的自身稳定，是竖井安全支护的关键所在，也是竖井工程安全的关键所在。最好按照设计尺寸开挖和支护，避免额外开挖增大断面引起不安全因素和产生额外的费用。在竖井的开挖中切忌一开始就抢进度，应该在中、下部地质条件好时靠抓施工组织与管理抢进度。

4.结语

施工技术人员从开挖到支护再到洞内观测及特殊地质围岩较差洞段的处理，编制合理的施工方案及采取有效技术措施，进行了周密的部署及预防，从而很好地保证了施工人员及工程安全。为了保证溢洪道的有效施工，工作人员都在加大努力，不断的改进技术方法，希望能为水电站能按期投入使用创造了有力的条件。

参考文献：

[1]刘泽祥.水利施工中放线管理问题的探索[J].科技传播.2010（23）

[2]张士君，董福平编著.小型水库的安全与管理[M].中国水利水电出版社，2005

[3]何洪明.水利水电工程施工安全管理研究[J].科技传播.2011（07）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bd900959b8b559d85c56c97a.html