# 无人直升机自主着舰轨迹跟踪控制

### 论文摘要

着舰飞行过程中的轨迹跟踪控制能力是影响舰载无人直升机性能的关键因素,针对无人直升机模型不确定性和在飞行时受阵风干扰的问题,基于扩张状态观测器(extend stated observer,ESO)和动态面策略提出一种应用于无人直升机自主着舰的轨迹跟踪控制方法。首先,建立无人直升机数学模型。其次,设计复合扰动ESO,用来观测未建模动态和外界阵风扰动的影响,并采用前馈补偿的方式来抑制系统不确定性,实现系统对扰动的鲁棒性。然后,采用内外环形式的分层结构设计轨迹跟踪控制器,采取动态面策略避免反步法"微分爆炸"和控制参数调整不敏感的问题,并采用Lyapunov方法证明了整个系统是一致渐进稳定的。最后,采用课题组在研直升机进行了仿真实验,仿真结果表明该控制器具有较好的轨迹跟踪性能。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 无人直升机数学模型

- 2 扩展状态观测器设计

- 2.1 位置扩展观测器

- 2.2 姿态扩展观测器

- 3 控制器设计

- 3.1 轨迹控制器设计

- 3.2 姿态控制器设计

- 4 仿真实验

- 4.1 无人直升机着舰轨迹规划

- 4.2 仿真实验条件

- 4.3 着舰轨迹跟踪仿真结果与分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴鹏飞,石章松,吴中红,王智

关键词: 无人直升机,自主着舰,轨迹跟踪,反步法,动态面,扩张状态观测器

来源: 系统工程与电子技术 2019年11期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程,自动化技术

单位: 海军工程大学兵器工程学院,中国人民解放军92925部队

基金: 国家自然科学基金（61773395）资助课题

分类号: V279;V249;TP273

页码: 2573-2580

总页数: 8

文件大小: 412K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].我国最大无人直升机首飞成功[J]. 广东交通 2011(03)

- [2].国外海军无人直升机发展现状分析[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [3].共轴双桨式无人直升机维护维修经验探索[J]. 科学技术创新 2020(06)

- [4].小型无人直升机模型辨识数据处理方法研究[J]. 计算机测量与控制 2020(05)

- [5].我国首型高原型无人直升机成功首飞[J]. 空运商务 2020(05)

- [6].基于正规化设计的无人直升机的模糊非脆弱控制[J]. 电光与控制 2020(08)

- [7].军用无人直升机及其动力装置分析[J]. 航空动力 2020(04)

- [8].首款国产无人直升机在高原完成试飞[J]. 河南科技 2020(28)

- [9].科技信息[J]. 信息技术与信息化 2020(10)

- [10].某农用型无人直升机喷药系统设计与实现[J]. 电子测试 2018(23)

- [11].舰载无人直升机自主着舰方法研究[J]. 舰船科学技术 2019(05)

- [12].无人直升机加装任务系统发展现状与趋势[J]. 科技视界 2019(09)

- [13].无人直升机自动起降控制及试飞验证[J]. 电子技术与软件工程 2019(10)

- [14].自检技术在无人直升机中的应用[J]. 信息通信 2019(05)

- [15].基于任务的舰载无人直升机作战效能分析[J]. 直升机技术 2019(04)

- [16].基于H_∞回路成形的无人直升机动态逆控制研究[J]. 飞行力学 2019(06)

- [17].一种小型无人直升机动力学模型参数辨识方法[J]. 飞行力学 2019(06)

- [18].无人直升机运动目标跟踪控制系统设计[J]. 电气传动 2019(11)

- [19].无人直升机发展现状及技术难点[J]. 计算机产品与流通 2018(01)

- [20].小型无人直升机电力巡检仿真环境设计与实现[J]. 计算机与数字工程 2018(09)

- [21].舰载无人直升机的现状和应用展望[J]. 舰船电子工程 2016(12)

- [22].一种小型无人直升机轨迹跟踪控制方法[J]. 计算机仿真 2016(11)

- [23].无人直升机多功能离合器设计与试验[J]. 传动技术 2017(01)

- [24].舰载无人直升机着舰控制引导系统[J]. 飞航导弹 2017(05)

- [25].小型无人直升机的飞行控制系统[J]. 电子技术与软件工程 2017(07)

- [26].微型无人直升机的发展及应用[J]. 中国科技信息 2017(17)

- [27].为了无人直升机飞得更稳[J]. 中国军转民 2016(03)

- [28].农用植保无人直升机高精度高度控制技术研究[J]. 航空计算技术 2016(02)

- [29].军用无人直升机发展现状及运用研究进展[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2014(04)

- [30].再用10年成为全球无人直升机领导者[J]. 大学生 2020(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bdad046163301fd09e352376.html