# 铝合金6063和3A21焊接性能对比研究

### 论文摘要

采用拉伸法和真空钎焊等手段研究了3A21铝合金和6063铝合金母材和焊接件接头的抗拉强度,通过OM方法分析两者差异的原因。结果表明:3A21铝合金组织中存在大量的沉淀析出相,母材抗拉强度低于6063铝合金的; 3 mm板厚的6063铝合金焊接接头过渡层约40μm,比3A21铝合金焊接件接头过渡层厚,且致密, 6063铝合金焊接接头抗拉强度优于3A21铝合金焊接接头的。6063铝合金可用于雷达发射或接收机的电源冷板、功分网络等需要钎焊的各类零件。

### 论文目录

- 1 试验材料和方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 工艺性能

- 2.2 力学性能对比

- 2.3 焊接性能对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胥冬琴

关键词: 铝合金,真空钎焊,抗拉强度

来源: 焊接技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国电子科技集团公司第十研究所工程设计中心

分类号: TG457.14

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.07.009

页码: 35-37+2

总页数: 4

文件大小: 271K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].国际铝合金需求上涨 铝业迎来发展机遇[J]. 中国粉体工业 2013(03)

- [2].高导热铝合金材料及其制备方法[J]. 有色金属材料与工程 2019(06)

- [3].铝合金材料的应用及其加工成形技术[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [4].铝合金材料的应用及其加工成形技术[J]. 产业创新研究 2020(10)

- [5].铝合金材料的应用及其加工成形技术[J]. 冶金与材料 2020(03)

- [6].基于铝合金材料的夹具轻量化研究[J]. 汽车工艺师 2020(08)

- [7].铝合金材料加工变形控制对策的分析[J]. 世界有色金属 2018(21)

- [8].铝合金在航天航空中的应用分析[J]. 中国高新区 2018(07)

- [9].试论铝合金材料加工变形控制措施[J]. 中国金属通报 2018(04)

- [10].铝合金材料的应用与开发潜力[J]. 当代化工研究 2018(10)

- [11].浅析铝合金材料加工变形控制措施[J]. 黑龙江科技信息 2017(11)

- [12].7N01铝合金材料疲劳失效分析及防护措施[J]. 现代商贸工业 2017(08)

- [13].铝合金材料的应用及其加工成形技术[J]. 世界有色金属 2017(14)

- [14].浅谈铝合金材料在未来汽车轻量化中的应用与发展[J]. 装备制造技术 2015(04)

- [15].刍议铝合金材料加工变形控制措施[J]. 中国新技术新产品 2015(15)

- [16].汽车板用铝合金材料的研究[J]. 热加工工艺 2015(16)

- [17].铝合金材料助神舟十一号飞天[J]. 农村青少年科学探究 2017(Z1)

- [18].CMMG公司MkW XBE步枪[J]. 轻兵器 2017(07)

- [19].像是乐高拼装玩具 JEEP SAFARI CONCEPT[J]. 汽车知识 2017(05)

- [20].青海西北铝合金材料集团[J]. 青海政报 2009(23)

- [21].青海西北铝合金材料集团[J]. 青海政报 2008(13)

- [22].青海西北铝合金材料集团[J]. 青海政报 2008(16)

- [23].青海西北铝合金材料集团[J]. 青海政报 2008(17)

- [24].航空铝合金材料低温裂纹扩展研究现状与展望[J]. 航空工程进展 2020(01)

- [25].10m铝合金智慧路灯设计研究[J]. 建筑技术开发 2018(09)

- [26].铝合金材料加工变形控制措施研究[J]. 科技风 2017(09)

- [27].西南铝航空铝合金材料研发取得重大突破[J]. 铝加工 2012(03)

- [28].铝合金材料在桥梁工程中的应用[J]. 科技创新导报 2011(19)

- [29].铝合金材料的超声检测研究[J]. 硅谷 2011(19)

- [30].温度对7A60铝合金材料的寿命影响的研究[J]. 核标准计量与质量 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bdf88225c7af929c6586ec6a.html