# 巯基棉论文_胡满杰,张孟星

导读:本文包含了巯基棉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:巯基,烷基,亲和,等离子体,吡啶,色谱,电感。

### 巯基棉论文文献综述

胡满杰,张孟星[1]（2019）在《巯基棉富集-电感耦合等离子体质谱法测定地球化学样品中的金和钯》一文中研究指出采用盐酸-氯酸钾-氟化铵分解样品,巯基棉吸附分离富集金和钯,用盐酸-碘酸钾溶液解脱,电感耦合等离子体质谱法测定地球化学样品中的金和钯。进行了巯基棉的吸附条件、解脱条件、样品分解条件以及准确度、精密度和检出限的试验。分析结果与标准值一致,相对标准偏差(RSD%)1.9%～17.9%,检出限:Au为0.16 ng/g,Pd为0.28 ng/g。本方法分析流程简便,分析样品速度快,成本低,适合于地球化学样品中痕量金和钯的检测。(本文来源于《安徽化工》期刊2019年04期）

蒋冰艳,何龙,陈丹青,汪曼洁,谷铁安[2]（2018）在《巯基棉富集大气中汞的有效解吸方法研究》一文中研究指出研究了DMA-80测汞仪对巯基棉富集汞的高效解吸方法。常温定速、定量洗脱巯基棉中汞发现,4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液洗脱巯基棉中汞的效率为25%,而0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液(质量比为1∶12.5)洗脱汞效率不到5.6%,表明多数汞仍被富集,但4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液洗脱巯基棉中汞效率稍高。用3种不同解吸方法探究巯基棉中汞回收率发现,超声波解吸汞效率高、耗时短,且低盐、低酸度、低成本的0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液可实现巯基棉中汞的高效洗脱;以4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液及0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液分别为洗脱介质的微波消解法洗脱汞效率高于94.5%;正交试验得出洗脱介质为0.65 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液在95℃电热板中消解4 h含汞巯基棉后,解吸汞效率高于90%。(本文来源于《中国环境监测》期刊2018年03期）

庞向东,江虹,何婷婷,秦艾,洪歆[3]（2018）在《巯基棉分离富集-偶氮氯膦Ⅲ-TPB-共振光散射测定垃圾渗滤液中的Zn(Ⅱ)》一文中研究指出建立了测定垃圾渗滤液中微量Zn(Ⅱ)的巯基棉分离富集-偶氮氯膦Ⅲ-溴代十六烷基吡啶(TPB)共振光散射新方法。在pH为3.1~4.6的Tris-盐酸缓冲介质及TPB存在下,Zn(Ⅱ)与偶氮氯膦Ⅲ-TPB结合生成叁元缔合物,使共振光散射(RLS)显着增强并产生新的散射光谱,最大RLS散射峰位于378 nm处,体系的RLS增强程度(△IRLS)与0.008~0.20 mg/L范围内的Zn(Ⅱ)呈线性关系,定量限为0.010 mg/L。研究了共振光散射的光谱特征、适宜的反应条件及主要分析化学性质。方法用于垃圾填埋场渗滤液中Zn(Ⅱ)的测定,加标回收率为98.10%~102.7%,相对标准偏差为1.5%~1.8%。(本文来源于《中国环境监测》期刊2018年01期）

庞向东,江虹,袁珊,吴征真[4]（2017）在《巯基棉分离富集瑞利光散射测定渗滤液中的Zn(Ⅱ)》一文中研究指出建立了巯基棉分离富集快速测定垃圾渗滤液中Zn(Ⅱ)的瑞利光散射新方法,探讨了适宜的反应条件及主要分析化学性质。在酸性Tris-盐酸缓冲介质中,固绿FCF-溴代十六烷基吡啶(TPB)能与Zn(Ⅱ)结合生成叁元缔合物,使体系的瑞利散射(RLS)显着增强并产生新的RLS光谱,在最大瑞利散射峰367 nm波长处,Zn(Ⅱ)的浓度在0.002~0.23 mg/L范围内与体系的△I_(RLS)呈线性关系,检出限为0.001 3 mg/L。方法用于垃圾填埋场渗滤液中Zn(Ⅱ)的测定,回收率为98.94%~103.9%,相对标准偏差RSD(n=6)为1.5%~2.0%。(本文来源于《环境科学与技术》期刊2017年08期）

刘芳,黄瑞成,戴伟峰,魏灵巧,罗磊[5]（2017）在《巯基棉分离富集ICP-OES测定岩盐矿中的水溶性铜铅锌镉》一文中研究指出盐岩矿的水溶法开采是获得人类生活必需品和重要工业原料——盐的重要途径之一。在水溶法开采中,岩盐矿中的水溶性重金属会随着母液到达地表环境和后续的岩盐产品中,可能对地表环境造成污染和危害人体健康,故对岩盐矿中水溶性重金属的检测非常重要。岩盐矿中的水溶性铜铅锌镉含量较低,而盐分含量过高,过高的盐分含量会影响ICP-OES的雾化效率,故很难用ICP-OES直接测量重金属含量。本文以巯基棉为吸附材料,从溶液pH、洗脱液浓度、洗脱液体积等方面研究了分离富集岩盐矿中水溶性铜铅锌镉的实验条件。结果表明,在pH=7的介质中,巯基棉对铜铅锌镉有良好的吸附性能,被吸附的铜铅锌镉可用7 m L盐酸(15%)定量洗脱,溶液中的钠对吸附无明显影响。对解吸后的溶液,铜铅锌镉的回收率均≥92.2%,钠回收率仅0.04%,基本实现了铜铅锌镉与钠的分离,达到了ICP-OES检测要求。(本文来源于《岩矿测试》期刊2017年03期）

栾建文,罗杰鸿,吴星星,覃东安,宋洪强[6]（2017）在《一种巯基棉的制备方法及应用》一文中研究指出研究了一种新的巯基棉准备方法,该方法利用叁氟化硼乙醚作为催化剂,能够快速、便宜、简单地制备巯基棉,并且在浓缩烷基汞实验中取得良好的回收率。该方法在一定量(约100μL)的催化剂下反应效果良好,烷基汞回收率达到70%以上,在0.005~0.2 mg/L范围内,线性关系良好,标准偏差为1.5%~6.7%。该方法具有良好的应用前景。(本文来源于《广州化学》期刊2017年02期）

任春艳,李雪清,师进生[7]（2015）在《巯基棉对废水中镉的吸附》一文中研究指出通过硫代乙醇酸对巯基棉进行改性后对废水中的镉离子进行了吸附研究。结果表明:50mL 25mg·L~(-1)的镉标准溶液中,在pH=7以及巯基棉用量为0.2g时能达到良好的吸附效果(吸附率超过90%)。巯基棉对镉离子的吸附可用伪二级动力学方程拟合,吸附在100min左右达到平衡。吸附等温线可用Langmuir等温式拟合,温度升高饱和吸附量减小,因此低温有利于该吸附反应的进行。(本文来源于《青岛科技大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期）

何小梅,朱钢添,冯钰锜[8]（2015）在《巯基棉-镍纤维的制备及其在组氨酸蛋白快速分离中的应用》一文中研究指出巯基棉(SCF)是通过酯化棉花而制得的一种纤维材料,通常被应用于水样中痕量金属的富集。除了具有天然棉花所具备的生物相容性、高稳定性等优点以外,巯基棉纤维表面含有丰富的巯基,这为巯基棉的进一步修饰改性提供了很多可能性1。众所周知,巯基(SH)属于"软碱",根据"软硬酸碱"理论,它可以与"软酸"形成稳定的配合物,也可以和部分"交界酸"形成较强的配位。基于这个理论,可以在巯基棉上修饰金属离子(或金属原子),获得巯基棉后修饰材料,从而让巯基棉得到更广泛的应用。重组蛋白在疾病诊断和治疗中有重要的作用。它在细菌体中表达的过程中,通常会被加上一些方便纯化的标签,例如组氨酸标签His-tag)。目前,应用最广泛的组氨酸蛋白分离纯化方法是固定金属亲和色谱(IMAC),通常是利用Ni~(2+)与组氨酸蛋白上6×His的亲和作用2。本文利用"软硬酸碱"理论在巯基棉上键合Ni~(2+),得到巯基棉-镍(SCF-Ni~(2+))纤维材料。基于固定金属亲和色谱的原理,再结合枪头固相萃取(in-pipet-tip SPE)模式,我们将SCF-Ni~(2+)纤维成功应用于快速分离大肠杆菌裂解液中的组氨酸蛋白。此外,in-pipet-tip SPE具有操作简便、快速等优点,特别适用于生物样品的分析。(本文来源于《中国化学会第二届全国质谱分析学术报告会会议摘要集》期刊2015-10-16）

王烨,孙爱琴,李志伟[9]（2015）在《巯基棉富集-分光光度法测定地球化学样品中铂钯的野外快速分析方法研究》一文中研究指出对于地球化学样品中铂钯的测定,传统和现代分析方法均是建立在试金或树脂及活性炭富集后用分光光度法或电感耦合等离子体质谱法测定,而在野外满足不了这些条件。本文基于样品的性质及分光光度法的适应性强等特点,开发了一种适合于野外简单条件下快速测定地质样品中铂和钯的分析方法。样品用盐酸-氯酸钾-氯化钠-氟化氢铵常温常压密闭分解,巯基棉分别富集铂和钯,灰化处理后采用叁氯甲烷-石油醚(1∶3)为萃取剂,DDO为显色剂萃取比色测定铂、钯的含量。巯基棉对钯的吸附率可达98%;加入氯化亚锡-水合肼(还原剂)使铂的吸附率提高到99%。方法检出限为Pt 0.05μg/g,Pd 0.02μg/g,标准物质的测定值与推荐值基本一致,野外地质样品的测定值与实验室分析结果吻合。(本文来源于《岩矿测试》期刊2015年04期）

何小梅,朱钢添,冯钰锜[10]（2015）在《“巯-烯基”点击化学反应制备基于巯基棉的吸附材料及其在生物分析中的应用》一文中研究指出棉花是一种天然的纤维材料,具有较好的生物相容性、渗透性、亲水性,机械性能好,无论在水溶液中还是在有机溶剂中都能稳定存在,有一定的化学稳定性。近来,棉花作为固相萃取(solid phase extraction,SPE)吸附剂已被广泛应用于样品前处理中,但是,棉花表面的官能团单一,限制了它的应用范围。巯基棉(SCF)是指通过酯化棉花而制得的一种纤维材料,通常被应用于水样中痕量金属离子的(本文来源于《第二十届全国色谱学术报告会及仪器展览会论文集（第二分册）》期刊2015-04-19）

### 巯基棉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了DMA-80测汞仪对巯基棉富集汞的高效解吸方法。常温定速、定量洗脱巯基棉中汞发现,4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液洗脱巯基棉中汞的效率为25%,而0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液(质量比为1∶12.5)洗脱汞效率不到5.6%,表明多数汞仍被富集,但4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液洗脱巯基棉中汞效率稍高。用3种不同解吸方法探究巯基棉中汞回收率发现,超声波解吸汞效率高、耗时短,且低盐、低酸度、低成本的0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液可实现巯基棉中汞的高效洗脱;以4.0 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液及0.28%硝酸-3.5%氯化钠溶液分别为洗脱介质的微波消解法洗脱汞效率高于94.5%;正交试验得出洗脱介质为0.65 mol/L盐酸-氯化钠饱和溶液在95℃电热板中消解4 h含汞巯基棉后,解吸汞效率高于90%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 巯基棉论文参考文献

[1].胡满杰,张孟星.巯基棉富集-电感耦合等离子体质谱法测定地球化学样品中的金和钯[J].安徽化工.2019

[2].蒋冰艳,何龙,陈丹青,汪曼洁,谷铁安.巯基棉富集大气中汞的有效解吸方法研究[J].中国环境监测.2018

[3].庞向东,江虹,何婷婷,秦艾,洪歆.巯基棉分离富集-偶氮氯膦Ⅲ-TPB-共振光散射测定垃圾渗滤液中的Zn(Ⅱ)[J].中国环境监测.2018

[4].庞向东,江虹,袁珊,吴征真.巯基棉分离富集瑞利光散射测定渗滤液中的Zn(Ⅱ)[J].环境科学与技术.2017

[5].刘芳,黄瑞成,戴伟峰,魏灵巧,罗磊.巯基棉分离富集ICP-OES测定岩盐矿中的水溶性铜铅锌镉[J].岩矿测试.2017

[6].栾建文,罗杰鸿,吴星星,覃东安,宋洪强.一种巯基棉的制备方法及应用[J].广州化学.2017

[7].任春艳,李雪清,师进生.巯基棉对废水中镉的吸附[J].青岛科技大学学报(自然科学版).2015

[8].何小梅,朱钢添,冯钰锜.巯基棉-镍纤维的制备及其在组氨酸蛋白快速分离中的应用[C].中国化学会第二届全国质谱分析学术报告会会议摘要集.2015

[9].王烨,孙爱琴,李志伟.巯基棉富集-分光光度法测定地球化学样品中铂钯的野外快速分析方法研究[J].岩矿测试.2015

[10].何小梅,朱钢添,冯钰锜.“巯-烯基”点击化学反应制备基于巯基棉的吸附材料及其在生物分析中的应用[C].第二十届全国色谱学术报告会及仪器展览会论文集（第二分册）.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/be0028c8d3f029cf948b85ef.html