# 基于PID算法的音圈电机位置控制系统设计

### 论文摘要

文中分析了音圈直线电机的数学模型,利用微处器结合模拟电路来设计驱动系统,并对PID控制算法及其噪声模型进行了分析。针对音圈电机在运行中存在的高频噪声干扰问题,提出了一种基于PID与Luenberger Observer观测器相结合的控制算法,该算法通过在电机负载增加一对反馈电阻来消除噪声,对比常规PID算法,该控制器算法不仅能够消除低频噪声,而且对高频噪声处理方面也有着明显的优势。在MATLAB/Simulink中建立了音圈电机仿真模型,仿真结果表明,对比常规PID算法,该算法在高频噪声方面具有更强的去噪能力,最后通过实验证明了该算法具有更好的位置定位效果。

### 论文目录

- 1 音圈直线电机的数学模型

- 2 控制策略

- 2.1 PID控制策略

- 2.2 新控制器设计

- 2.2.1 PID噪声模型系统

- 2.3 PID与Luenberger Observer观测器结合控制器算法

- 3 仿真与实验

- 3.1 PID仿真分析

- 3.2 新控制器仿真分析

- 4 实验部分

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汪月生,李伟

关键词: 音圈直线电机,驱动电路,建模仿真,高频噪声

来源: 电子科技 2019年07期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业,自动化技术

单位: 浙江理工大学信息学院

分类号: TP273;TM359.4

DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2019.07.015

页码: 76-81

总页数: 6

文件大小: 556K

下载量: 389

### 相关论文文献

- [1].不完全微分PID算法与标准PID算法的比较与分析[J]. 新疆电力技术 2011(01)

- [2].一种基于PID算法的自平衡车控制系统设计[J]. 甘肃科技纵横 2019(08)

- [3].基于改进PID算法的加热炉炉温控制系统设计与实现[J]. 电子测量技术 2019(15)

- [4].基于模糊PID的双容液位过程控制系统研究与试验[J]. 自动化与仪表 2017(12)

- [5].智能PID算法在自动焊接机温度控制系统中的应用[J]. 自动化技术与应用 2019(10)

- [6].一种PID温度控制算法的设计和实现[J]. 硅谷 2013(01)

- [7].基于PID控制的AGC宽频带放大器设计[J]. 绿色科技 2019(08)

- [8].微型可控温度源的设计[J]. 无线互联科技 2018(04)

- [9].增量式PID和位置式PID算法的整定比较与研究[J]. 工业控制计算机 2018(05)

- [10].基于PID算法的锅炉温度控制研究[J]. 自动化应用 2019(05)

- [11].基于模糊神经网络PID算法的液位控制系统研究[J]. 电子测量技术 2019(09)

- [12].基于模糊PID算法的农机自动转向系统研究[J]. 农机化研究 2018(11)

- [13].基于PID算法的智能型液位控制系统设计[J]. 电子设计工程 2018(03)

- [14].可编程控制器中PID算法应用研究[J]. 中外企业家 2019(08)

- [15].基于PID算法对智能车自动控制的研究与实现[J]. 河南科技 2019(19)

- [16].改进PID算法在光电跟踪仪中的应用研究[J]. 自动化技术与应用 2019(08)

- [17].基于PID算法的海工升降平台自动调平系统[J]. 科技创新与应用 2019(31)

- [18].基于小生境蜂群PID算法的微位移控制系统设计[J]. 信息与控制 2017(06)

- [19].基于PID算法的水温控制系统[J]. 电脑知识与技术 2018(27)

- [20].模糊PID控制在列车ATO系统中的仿真研究[J]. 科学之友 2011(02)

- [21].变结构PID算法在电子战飞机液冷子系统设计中的应用[J]. 信息通信 2019(10)

- [22].基于PID算法的内燃机电子节温器的控制研究[J]. 内燃机与配件 2019(22)

- [23].基于PID算法下机组机舱环境智能控制系统研发[J]. 山东工业技术 2018(22)

- [24].PID算法优化在鲜肉排酸处理中的应用[J]. 电脑知识与技术 2018(28)

- [25].以PID算法为基础的步进电机位置控制探究[J]. 自动化应用 2019(02)

- [26].基于改进型积分分离PID算法的电子节气门控制[J]. 大连交通大学学报 2019(05)

- [27].积分分离型PID算法在智慧猪栏养殖系统中的应用[J]. 猪业观察 2018(05)

- [28].基于PID算法的船舶航迹自动控制方法[J]. 舰船科学技术 2018(12)

- [29].基于PID控制的恒压变频供水系统[J]. 黑龙江科学 2011(04)

- [30].基于PID算法的高精度恒温混溶控制系统[J]. 电子设计工程 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/be3feefd5b40bf6294f38418.html