# 框架剪力墙结构建筑施工技术分析林涛

河北省沧州市运河区北京路天昕大厦河北沧州061000

摘要：剪力墙是一种具有抵抗外力的墙结构，主要的功能就是抵抗外来的风力冲击以及抵抗地震的破坏，进而使得建筑的稳定性得到提升，框架剪力墙就是一种在特定框架结构中设置一定数量的剪力墙，使得建筑的稳固需求达到一定的水平，对框架剪力墙结构建筑施工技术进行全面的分析，进而使得该技术得到进一步的发展，使得建筑的建筑效率以及建筑实用价值进一步提升。

关键词：框架剪力墙；结构；建筑施工；技术；分析

1导言

建筑工程在实际施工环节中,技术对于整个建筑工程能否够顺利开展及工程质量都具有重要作用。框架剪力墙结构主要是在高层建筑施工中应用,提高高层建筑质量。伴随着社会经济建设,现在高层建筑数量的增加,框架剪力墙在建筑工程施工环节中所起到的作用越加重要,框架剪力墙结构设计对于工程施工质量具有直接性影响作用。

2框架剪力墙结构建筑施工技术存在的缺陷

2.1材料选择设计问题

在对框架剪力墙结构建筑施工技术进行实际的分析研究后发现其存在的一个较为明显的问题，也是没有受到重视的问题，就是材料选择的问题，具体体现在建筑施工前对框架剪力墙结构建筑施工的需求以及其的建筑场所建筑各方面的信息没有进行全面的分析，所分析的点存在不恰当性以及随机性，导致的问题就是该框架剪力墙的材料选择存在与实际的施工需求不相符合的情况，进而导致框架剪力墙的建设质量达不到预期的效果。在出现施工问题时无法及时的给予调整，按照该材料进行继续施工会出现的问题主要就是施工的进展断断续续，施工的结果实用性差，建筑的使用寿命短等。

2.2施工人员能力问题

框架剪力墙结构建筑施工过程中所需要使用的技术以及所涉及的知识较为宽泛，在框架剪力墙建设过程中主要影响其建筑的结果以及建筑的质量的就是施工人员，而该方面存在的主要问题就是施工人员的能力问题，施工人员的能力主要包括施工人员的建筑能力、掌握的技术、掌握的知识以及设备的操作能力，但是随着设备的不断的升级，所涉及的技术不断先进化以及操作的复杂化程度不断增加，该方面的发展速度越来越快，导致该方面所涉及的知识越来越复杂，所需要掌握的技术越来越多，所需要具备的能力越来越全面，这一现象直接导致的问题就是施工人员所具备的能力已经不再满足现今的框架剪力墙建筑的需求，导致的问题就是框架剪力墙的技术发展受到相应的限制，其技术发展方向不明确，以及技术发展前景不明朗，对于框架剪力墙以及建筑质量的提升较为不利。

2.3结构设计问题

框架剪力墙结构建筑施工技术的实施需要涉及的一方面就是在施工前进行框架剪力墙的结构设计，使得框架剪力墙的建设方向确定，使得整体的建筑的设计以及计划更为明确，进而使得框架剪力墙的建设更为顺利、效果更佳，该方面存在的主要问题就是没有进行较为全面的结构设计，没有对建筑进行全面的分析，对于环境的信息、建筑设计的结构信息、材料的信息以及设备的信息的获取手段较为落后，再加之没有进行全面的信息搜寻，导致信息的获取的真实性以及信息获取的全面性较低，进而无法进行合理的设计，对于框架剪力墙结构设计存在偏差性，其的实用性较差，时间的花费较多以及费用的花费增多，进而使得所获取的成果与实际的付出不成正比。

3框架剪力墙结构建筑施工技术分析

3.1模板工程施工技术分析

在建筑工程施工过程中，模板施工技术具有非常重要的作用，施工人员需要提高对模板施工技术的重视。施工人员需要认真区分模板的内外差与使用差，一般情况下，工程外侧模板的长度要大于内侧模板的长度。在实际施工的过程中，施工人员需要保证模板与墙体之间的距离，尽量减小模板对墙体的影响，减少资源的浪费。研究表明，为了保证模板与墙体之间的距离，施工人员经常在模板与墙体之间填入海绵。在浇筑混凝土的过程中，施工人员需要做好模板清理工作，保证模板干净整洁，从而保证混凝土浇筑质量。除此之外，为了减少模板出现错位，防止模板出现偏移，施工人员可以在模板内侧放置钢筋头，通过在模板内侧放置钢筋头，能够对模板起到良好的固定作用，保证混凝土浇筑工作的顺利进行。在应用吊装墙体膜技术时，由于浇筑模板会影响墙体施工质量，因此，施工人员需要具备良好的专业技能，钢筋与墙体模板之间保持一个稳定距离，确保吊装工作的顺利进行，提高建筑墙体的美观性。

3.2混凝土工程施工技术分析

在框架剪力墙建筑当中，混凝土工程施工技术具有非常重要的影响，能够直接影响工程的安全性，因此，建筑工程中的施工人员需要具备良好的施工技术，从根本上保证建筑工程的总体施工质量，保证混凝土工程施工技术得到更好的应用。建筑工程中的施工人员在实际施工的过程中，不但要具备良好的专业技能，还要严格控制混凝土质量，保证混凝土工程的顺利施工，不断提高工程的抗震性与稳定性，满足人们对建筑结构的要求。混凝土施工技术人员在实际施工过程中，需要掌握以下几方面内容：首先，要严格控制工程材料用量，保证工程材料的质量，如果发现工程材料出现问题，需要及时采取有效措施解决，保证工程材料符合国家相关要求;其次，在调配混凝土的过程中，严格控制混凝土配合比，保证结构施工工作的顺利进行;最后，施工人员还要不断提高自身的综合素质，利用业余时间学习先进的框架剪力墙施工技术，并不断提高自身的安全意识，从根本上减少安全事故的发生，提高工程的经济效益。在浇筑混凝土的过程中，施工人员需要做好相应的清理工作，保证模板表面清洁，从而保证混凝土浇筑工作能够顺利进行。另外，施工人员还要做好后期的养护工作，可以在混凝土表面洒水，降低混凝土表面的温度，保证施工质量。

3.3钢筋工程施工技术分析

根据大量的研究数据表明，钢筋在建筑工程中的应用最为广泛，因此，钢筋工程施工技术也被施工人员广泛应用到施工当中。为了保证钢筋工程施工技术在建筑工程中得到更好的应用，施工人员需要注意以下几个方面:首先，为了防止钢筋发生移动，施工人员需要固定箍筋，固定好箍筋之后，严格按照相关标准进行审核，减少钢筋发生移动;其次，在焊接钢筋的过程中，对于直径较大的钢筋，施工人员可以采用电渣压力焊方法，保证钢筋焊接质量，也可以采用绑扎搭接接头的方式，将直径较小的钢筋绑接在一起;最后，施工人员需要做好钢筋搭接工作，保证钢筋间的距离，避免直径较大的钢筋进入到加密区。除此之外，由于高层建筑需要大量钢筋，高层建筑中的梁柱节点分布大量钢筋，因此，施工人员在实际施工过程中，需要保证梁柱节点处钢筋的布置顺序，提高钢筋的利用率。高层建筑工程中的设计人员需要定期与施工人员进行沟通，设计人员可以结合施工人员反映的情况，并结合施工场地现状，制定合理的设计方案，保证钢筋在建筑工程中得到更好的利用，提高焊接质量。

4结论

随着现代建筑工程施工量的不断增多，框架剪力墙结构的应用也越来越广泛，作为提高建筑整体稳定性的重要结构，它的施工具有一定的复杂性和专业性，需要施工单位在事前考虑道诸多影响因素，并把握好每一环节的施工质量，从而确保建筑整体使用质量的良好。

参考文献：

[1]王倩.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].江西建材,2018(01):67+69.

[2]李晓光.探讨建筑工程框架剪力墙结构主体施工技术[J].建材与装饰,2017(46):55.

[3]冼海东.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].住宅与房地产,2016(36):165.

[4]郑小平.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].江西建材,2016(04):95.

[5]刘建立,张茗涵.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].江西建材,2016(02):77-78.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/be99a279c2d09c8c15dbc4ed.html