# 开孔双核心钢板装配式屈曲约束支撑性能分析研究

### 论文摘要

为解决一字型单核心钢板装配式屈曲约束支撑(SBRB)承载力小、连接节点构造复杂等问题,提出一种开孔双核心钢板装配式屈曲约束支撑(PDBRB),介绍了其组成、构造与特点,设计四组试件,采用ABAQUS软件对其进行有限元分析,研究PDBRB与SBRB和一字型双核心钢板装配式屈曲约束支撑(DBRB)性能的差异,考察PDBRB构造的合理性及可行性,结果表明:PDBRB两块核心板能够协同工作,与等刚度的SBRB和DBRB试件相比,受力更加稳定可靠;PDBRB滞回曲线饱满,耗能性能良好,与等屈服力或等刚度等屈服力的SBRB和DBRB试件相比,其屈服后刚度比较小;PDBRB核心单元外伸段的抗弯承载力较大,端部不易失稳。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 PDBRB组成、构造及特点

- 2 试件设计

- 3 有限元模型的建立与验证

- 3.1 单元选择与网格划分

- 3.2 材料本构与接触定义

- 3.3 边界条件与加载制度

- 3.4 模型验证

- 4 有限元分析结果

- 4.1 滞回曲线

- 4.2 应力分布

- 4.3 核心单元外伸段抗弯承载能力

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田时雨,邓雪松,周云,龚晨

关键词: 屈曲约束支撑,开孔,双核心,装配式

来源: 建筑科学 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 广州大学土木工程学院

基金: 国家重点研发计划基金项目(2017YFC0703600)

分类号: TU392.4

DOI: 10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2019.07.002

页码: 8-13

总页数: 6

文件大小: 469K

下载量: 190

### 相关论文文献

- [1].屈曲约束支撑试验综述[J]. 住宅与房地产 2018(13)

- [2].屈曲约束支撑及其工程应用[J]. 工程建设与设计 2018(11)

- [3].屈曲约束支撑在某实验楼中的应用[J]. 建筑结构 2018(S1)

- [4].基于钢框架的大吨位屈曲约束支撑安装方法研究[J]. 建筑施工 2017(02)

- [5].屈曲约束支撑的创新使用[J]. 价值工程 2017(31)

- [6].轻型屈曲约束支撑在大跨空间结构中的应用研究[J]. 建筑结构 2015(11)

- [7].防屈曲约束支撑施工质量控制注意事项[J]. 四川建材 2020(11)

- [8].高地震烈度区混凝土框架-屈曲约束支撑结构应用研究[J]. 建筑结构 2020(03)

- [9].屈曲约束支撑在超高层建筑中的施工工艺研究[J]. 绿色建筑 2018(03)

- [10].混凝土框架-屈曲约束支撑结构的应用研究[J]. 广东土木与建筑 2016(Z2)

- [11].屈曲约束支撑在某宿舍楼减震效果的应用研究[J]. 价值工程 2017(31)

- [12].连续摇摆墙-屈曲约束支撑框架抗震性能分析[J]. 工程力学 2016(S1)

- [13].屈曲约束支撑在工程中的应用[J]. 天津建设科技 2016(04)

- [14].郑州市某体育馆工程屈曲约束支撑施工技术[J]. 中华建设 2015(02)

- [15].新型装配式屈曲约束支撑试验研究[J]. 地震工程与工程振动 2015(05)

- [16].用可靠度理论确定屈曲约束支撑钢框架的设计原则[J]. 工程抗震与加固改造 2010(02)

- [17].多层屈曲约束支撑钢框架动力响应机理分析[J]. 建筑结构 2016(24)

- [18].新型全钢加劲屈曲约束支撑性能分析及试验研究[J]. 钢结构 2016(03)

- [19].全钢自复位屈曲约束支撑理论与数值分析[J]. 土木工程学报 2013(S1)

- [20].钢制防屈曲约束支撑的开发[J]. 施工技术 2011(06)

- [21].屈曲约束支撑在某装配式项目中的应用研究[J]. 建筑结构 2019(15)

- [22].屈曲约束支撑在某数据机房工程中的应用[J]. 价值工程 2018(15)

- [23].屈曲约束支撑框架-核心筒混合结构抗震性能[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [24].全钢装配式屈曲约束支撑有限元分析及试验对比[J]. 钢结构 2017(02)

- [25].防屈曲约束支撑极限承载力影响因素研究[J]. 建井技术 2013(01)

- [26].屈曲约束支撑在不规则混凝土结构设计中的应用[J]. 科技促进发展 2012(01)

- [27].可更换耗能元件的屈曲约束支撑试验研究[J]. 建筑技术 2018(S1)

- [28].屈曲约束支撑在工程中的应用[J]. 河南科技 2011(05)

- [29].屈曲约束支撑布置方式对多层框架抗震性能影响[J]. 建筑结构 2011(S1)

- [30].二重刚度屈曲约束支撑-框架结构抗震性能数值模拟[J]. 河北建筑工程学院学报 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/beda64389e8e0cd281a9e325.html