# 锅炉热能动力安装工程造价控制策略研究

（中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司）

摘要：锅炉热能动力安装工程造价控制可以让安装工程得到顺利进行，同时可以保证工程的施工效益。本文首先对热能动力工程在锅炉工程中的应用进行简要阐述，然后对其设备材料的成本控制，以及锅炉热能动力安装工程的具体造价控制策略展开探讨，希望可以对业内起到一定借鉴意义。

关键词：锅炉；热能动力工程；造价控制策略

锅炉热能动力安装工程具有工程量大、安装工期长的特点，其工程量约为整体工程量的40%~45%，其工期约为整体工期长度的60%，而锅炉热能动力安装工程造价控制具有系统性、技术性以及复杂性。因此，在具体安装过程中，需要结合实际情况进行全方位把控，针对可能存在的成本影响因素制定出相应的解决方案与控制方法。

1热能动力工程在锅炉工程中的应用

热能动力工程的主要组成部分为跨热能动力工程学与机械工程学，在一定情况下，它可以实现机械能和热能之间的相互转化，进而让设备具有动能，在锅炉安装过程中，热能动力工程的应用可以让锅炉燃烧效率、能源利用率得到有效提升，同时，结合人工智能技术，可以让人员工作负担得以减轻，这对于我国锅炉生产业的进一步发展具有重要意义，为保证其后期运行效率以及整体成本投入合理性，需要做好锅炉热能动力安装工程造价控制工作[1]。

2锅炉热能动力安装工程设备材料把控

在工业锅炉中，其具有多样式的结构类型，但综合考量，其设备组合部分基本相同，即燃烧设备、水冷壁、对流管束以及汽包、尾部受热面。在安装过程中，为对锅炉热能动力安装工程造价进行有效控制，需要明晰多部件组成整体的复杂性，同时，需要对设备材料质量要求进行严格把控。对此，工程负责人需要根据事先拟定的材料计划，依照数量及规格对所需材料进行分批次地供应，确保具体安装施工过程中的连续性。如果需要临时设施，那么需要对供应计划进行额外设立，确保安装工程竣工时的成本控制及成本核算准确性[2]。

在锅炉本体上，应对锅炉的名称、型号、类型以及相关规格进行仔细核查，保证其满足相关规定及本次安装工程的设计要求，与此同时，还应保证其具有明确的锅炉热力计算书、质量说明书等相关文件的全面性，之后可以按照钢架安装、平台扶梯安装、汽包安装、受热面安装、锅炉水压试验、锅炉本体仪表电气安装、锅炉本体筑炉的顺序完成安装工作。

在设备附件上，需要仔细检查压力表、安全阀、减压阀、调节阀、水位计以及排污阀等相关附件的技术标准，参照相关设计要求及规定，需要对其进行严格的数据审查，在具体安装之前，还应依照规定做好试验工作，如在安装阀件之前，就需要对其严密性及强度进行有效试验。以确保其能够及时、准确应用在工程安装过程中。

在连接材料上，需要仔细检查焊接钢管、无缝钢管、钢板、法兰盘、螺栓等相关产品的规格、级别、钢号、种类，并确保其具有明确的生产厂家名称及相应的质量合格证，在检查过程中，如果发现部分连接材料出现碰伤或锈蚀等情况，那么需要对其进行弃用。

3锅炉热能动力安装工程造价控制策略

3.1锅炉热能动力安装工程造价控制影响因素

在锅炉热能动力安装工程中，对其造价控制造成影响的主要因素可以分为三个方面：（1）整体质量要求高。大型机组的安装具有较高的质量要求，其具有较高的参数、较为复杂的系统和较新的技术，为保证整个机组可以可靠、安全且长期地运行在规定指标与规定参数下，需要保证其质量与安装水平。（2）安装焊接复杂。大型锅炉本身具有较为复杂的汽水系统，因此，其使用的阀门也往往具有数量繁多、型制功能多样的特点，这也导致了安装阀门工作具有较大的工作量，与此同时，在大型锅炉热能动力安装工程中，多会涉及到10种以上的不同钢材，因此，其所使用的热处理技术、焊接技术也会相对复杂，只有这样才能保证其焊接质量[3]。（3）吊装难度大。锅炉本身具有部件大、炉体高、数量多以及组件重等特性，在具体的运输过程中，具有较高的吊装难度，往往需要使用一些大型的吊装工具，其会对整体造价控制造成影响。

3.2锅炉热能动力安装工程造价控制具体策略

3.2.1科学划分布置各个组合件

在锅炉热能动力安装工程造价控制中，需要对各个组合件进行科学的划分布置。在实际工程中，需要依照设备自身的重量、外形尺寸、构造特点、安装方法以及组合场地的大小、组件运输的条件和起吊机具的性能进行具体划分，让组件数量得以减少，让组件重量得以增加，以此来保证组合率可以得到有效提高。与此同时，需要依照合理紧凑的原则完成组合件的布置工作，尽量提高场地的利用效率，以此来为工程中的机械重复使用与设备材料周转奠定基础。可以依照吊装具体顺序进行有效安排，可以率先组合先进行吊装的组件，并保证其和锅炉基础的距离。而距离锅炉基础较远的场地可以布置一些小件或后安装的部件，确保各个部件在吊装以及实际运输过程中不会互相影响[4]。

3.2.2严格把控安装工程造价管理

在项目工程管理过程中，造价管理占有重要地位，对此，在实际安装工程中，首先应做好安装工程的设计工作，即对锅炉热能动力安装工程的初步设计工作和施工图纸设计工作，在设计过程中，需要设计人员和工程预算人员先行介入做到紧密配合，确保经济性与高质量的统一，防止在具体安装过程中出现技术与设计变更等情况；其次，需要做好具体施工过程的造价管控工作，在此过程中，需要保证安装质量以及安装的具体工期，如在制定目标时，就需要融合好质量、工期以及投资三者之间的关系，而在现场管理上，需要相关人员全程管控、跟踪工程变更内容，尽量预防工程费用改变情况出现；然后，需要做好合同管理工作，如果设计方面出现一定程度地变更，那么需要有效评估工程造价出现的影响，避免资金受到浪费，与此同时，应记录好安装工程的具体工程量及具体进度，为工程造价过程管理工作提供依据；最后，需要做好竣工后的造价管控工作，需要依照合同，核算、结算好预付款、进度款以及竣工价款，对相关资料进行仔细审核。

3.2.3精准预防安装工程质量通病

在锅炉热能动力安装工程中，往往存在着钢架安装、梯栏安装、附属管道安装等问题，此类问题可以归结为安装工程质量通病，此类问题的存在会对其整体造价造成影响，需要对其进行精准预防。如针对钢架安装质量问题，就需要工作人员进行多次检测钢架安装工作，对钢架连接板结合面锈迹进行清除，还需要对其安装过程进行严格监控，如在对临时加固进行安装时，就可以采用抱箍固定的方法，有效预防裂纹出现[5]；如针对梯栏安装问题，就需要对格栅板尺寸进行仔细复核，确保其在焊接工作开始之前完全调整对齐；如针对附属管道安装问题，就需要安装人员依照涉及方案完成钻孔工作，并做好清点及吊杆编号的记录工作，做到符合设计、精准安装，以防患于未然。

3.2.4适当引进先进成本管理技术

在实际工程中，可以结合实际情况适当引进先进的成本管理理念及成本管理方法，如管道工厂化预制技术就可以让管道安装所使用的劳务费和机械费得到有效控制。采用诸如此类方法，还可以让车辆重复配置次数、施工队机具配置数量得到减少，进而让安装时间及安装成本得以减少。如在电厂锅炉的安装过程中，就需要保证其后期运行过程中燃料和空气之间的理想比值，对此，就可以利用现代计算机技术进行有效计算，保证其运行自动化水平，结合热能动力技术，进而提升热能利用率，保证运行效果。如在锅炉风机安装过程中，就可以利用热能动力工程学及计算机技术，建立相关数学模型，对其运行结果进行有效模拟，进而优化具体安装方案，掌握内部构件性能，并做到一定程度地改进，实现从安装到运行维护的全过程成本管控。

结束语

综上所述，整体质量要求高、安装焊接复杂以及吊装难度大，均会对锅炉热能动力安装工程造价造成一定程度的影响，通过科学划分布置各个组合件、严格把控安装工程造价管理、精准预防安装工程质量通病、适当引进先进成本管理技术的方法可以对其进行有效管控，进而保证锅炉热能动力安装工程的施工质量及经济效益。

参考文献

[1]张亮.火电厂锅炉安装工程的施工技术探讨[J].科技风,2018(34):116-117.

[2]张建忠.锅炉设备安装工程质量通病及其预防[J].建材与装饰,2018(38):222-223.

[3]李海涛.电站锅炉安装工程项目管理的探析[J].科技资讯,2018,16(20):124+127.

[4]张永.燃气锅炉安装工程中的难点和对策探讨[J].太原城市职业技术学院学报,2018(03):181-182.

[5]朱路路.锅炉安装工程的监理重点分析[J].南方农机,2018,49(02):156.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/bf2aa9c491fe489df359478a.html